При  выполнении курсового проекта студент обязан:

- Дать краткий обзор принципов построения заданного устройства или блока.

- Провести сравнительный анализ различных вариантов построения устройств и выбрать наилучший по основным по основным показателям: быстродействию, надежности, габаритам и т.д.

- Разработать функциональную схему устройства и блок-схему выполнения операций.

- Выбрать оптимальный набор модулей заданной системы логических элементов по критерию минимума неиспользуемых входов модулей.

- Составить МОДИС-модель устройства.

- Построить временную диаграмму и рассчитать параметры, характеризующие его быстродействие.

- Оформить пояснительную записку и графическую часть проекта.

При разработке графического материала проекта и оформлении пояснительной записки  руководствоваться принятой терминологией и ЕСКД.

В курсовом проекте должна быть четко изложена цель проектирования и способ ее достижения, а также сформулированы выводы о степени удовлетворения выполненного проекта поставленным задачам.

1.1 Общая методика выполнения курсового проекта.

Курсовой проект выполняется студентом самостоятельно под руководством прикрепленного преподавателя в соответствии с разработанной методикой.

На начальном этапе проектирования студент должен тщательно изучить задание, уяснить его целевую направленность, ознакомиться с рекомендованной  литературой и уточнить с руководителем отдельные положения задания.

Курсовой проект выполняется поэтапно в соответствии с пупктами задания и ниже приводимым планом-процентовкой работы над проектом.

| № недели | Содержание этапа проекта | % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Получение и уточнение задания | 3 |
| 2 | Изучение литературы | 10 |
| 3 | Разработка алгоритма работы устройства | 20 |
| 4 | Разработана функциональная схема устройства и временная диаграмма | 40 |
| 5 | Составлена МОДИС-модель цифрового устройства | 50 |
| 6 | Выбраны модули системы элементов и разработана логическая схема устройства | 70 |
| 7 | Выполнены расчеты. Написана пояснительная записка | 85 |
| 8 | Оформлены временные диаграммы, схемы |  |
| 9 | Проект сдан на проверку | 95 |
| 10 | Внесены исправления. Проект допущен к защите | 100 |

1.2 Задание на курсовое проектирование

Тема: «Разработка функциональных узлов ЭВМ на заданной ИС цифровых элементов»

1.2.1.   Содержание курсового проекта

1. Разработка функциональной схемы заданного устройства в произвольном элементном базисе.

2. Построение модели  устройства.

Строится по выбору  один из вариантов  модели:

- на основе языка  моделирования МОДИС-В

- в  системе  ELECTRONICS  WORKBENCH.

3. Построение временной диаграммы работы устройства.

4.Разработка  электрической принципиальной схемы функционального узла на заданной

ИС цифровых  элементов.

5. Расчет  быстродействия  разработанной  схемы.

1.2.2.   Литература

- Конспекты  лекций по курсам  “Схемотехника и МПС”  и “ Организация  ЭВМ  и систем”

- Cхемотехника ЭВМ.  Под ред. Соловьева     М .  1985.

- Каган Б. М.  ЭВМ и системы.- М. 1985.

- Интегральные микросхемы. Справочник. Под ред. Тарабарина .-  М. 1985 .

- Александриди Т.М.  Автоматизация  проектирования цифровых устройств.МАДИ. - М. 1985

- Гоголин С. В.  Максимычев О. И.  Система схемотехническогомоделирования  ELЕCTRONICS  WORKBENCH  5.0

.

1.2.3. Варианты заданий

1.Разработать 12-ти разрядный регистр сдвига вправо на один разряд  с дешифратором на выходе. Ввод информации в последовательном коде, а также в параллельном коде через 4-х контактный разъем.

2. Разработать реверсивный регистр сдвига с установкой в ноль. Ввод    информации в параллельном  и последовательном кодах. При вводе информации в последовательном коде предусмотреть контроль по мод.2. Число разрядов  -17, в том числе один контрольный.

3. Разработать двоичный счетчик с групповым переносом на 32 разряда. Предусмотреть  установку в нуль. Вывод на 8-ми контактный разъем.

4. Разработать двоично-десятичный счетчик в коде 8421. Ввод информации в число-импульсном коде. Предусмотреть установку в нуль.Размерность 4 декады. Вывод  на разъем в десятичном коде, по-декадно.

5.  Разработать двоично-десятичный  счетчик в коде 5211, размерность 4 декады. Ввод информации в число-импульсном коде, установка в нуль. Вывод на разъем в десятичном коде, по-декадно.

6. Разработать двоично-десятичный счетчик в коде 4221, размерность 4 декады. Ввод информации в число-импульсном коде, установка в нуль. Вывод на разъем в десятичном коде, по-декадно.

7. Разработать двоично-десятичный счетчик в коде 3321, размерность 5 декад. Ввод информации в число-импульсном коде, вывод на  разъем в десятичном коде, по-декадно.

8. Разработать регистр сдвига вправо на 2 разряда, предусмотреть ввод информации в параллельном коде, N=16. Выдача данных через 4-х  контактный разъем.

9. Разработать реверсивный двоичный счетчик ( N=32) с параллельным приемом информации, который проверяется с помощью контроля “по-четности”. Выдача через разъем по-байтно. 32 разр.- контрольный.

10. Разработать регистр сдвига влево на 2 разряда, с параллельным приемом информации. Предусмотреть контроль “по-нечетности” при приеме и выдаче информации в параллельном коде,  N =24.

11. Разработать регистр сдвига вправо на 2 разряда, с вводом информации в параллельном коде через 4-х контактный разъем. N=16. На выходе регистра -  дешифратор.

12. Разработать двоичный реверсивный счетчик ( N=16), установка в нуль, ввод информации в параллельном коде через 4-х контактный разъем. На выходе счетчика –дешифратор.

13. Разработать двоичный сумматор параллельного действия с последовательным переносом (N =36).  Проверить правильность операции суммирования  на основе контроля по мод.2. Сумму выдать на разъем.

14. Разработать двоичный вычитающий счетчик с групповым переносом. Предусмотреть ввод информации в последовательно-параллельном коде через 8-ми контактный разъем. N=32.

15. Разработать параллельный сумматор в двоично-десятичном коде 8421. Размер – 4 декады. Вывод по-декадно через 4-х контактный   разъем.

16. Разработать параллельный вычитатель в двоично-десятичном коде 8421. Размер – 4 декады. Выдача результата через 8-ми контактный разъем.

17. Разработать преобразователь параллельного 32-х разрядного двоичного кода в последовательность параллельных байтов для передачи по каналу связи. Каждый байт дополняется контрольным разрядом  “по-нечетности”.

18. По каналу связи передается 9-ти разрядный параллельный двоичный код, причем 9-й разряд является контрольным  “по-нечетности” Принять последовательность байтов в 32-х  разрядный регистр, Сигнализировать о наличии или отсутствии ошибки.

19. Разработать ФУ, обеспечивающий ввод данных с десятичной клавиатуры в регистр в параллельном коде 8421. Регистр содержит 5 декад. Вывод через 4-х контактный разъем.

20. Разработать устройство для ввода данных с десятичной клавиатуры в регистр в параллельном двоично-десятичном коде 5211. Размер регистра - 4 декады. Вывод через 8-ми контактный разъем.

21. Разработать устройство для ввода данных с десятичной клавиатуры в регистр в параллельном двоично-десятичном коде  4221. Размер регистра 5 декад. Вывод через 4-х контактный разъем.

22. Разработать устройство для ввода данных с десятичной клавиатуры в регистр в параллельном двоично-десятичном коде 3321. Размер регистра 6 декад. Вывод через 8-ми контактный разъем.

23. Разработать 16-ти разрядный двоичный сумматор параллельного действия с последовательным переносом. Правильность выполнения операции проверять с помощью контроля  “по мод 2”.

24. Разработать параллельный сумматор в двоично-десятичном коде 8421. Размерность 4 декады. Выдача суммы на разъем в десятичном коде, подекадно.

25. Разработать реверсивный регистр сдвига, N=24. Ввод  информации в последовательно -параллельном коде через 4-х контактный разъем. Выдача информации в последовательном коде.

26. Разработать двоичный вычитатель параллельного действия с последовательным переносом,  N = 16. Проверка  правильности выполнения  операции вычитания с помощью контроля по  мод.2.

27. Разработать двоичный суммирующий счетчик  с групповым переносом, N=40. На входе- число-импульсный код. Ввод информации в последовательно-параллельном коде через  8-ми контактный  разъем.

28. Разработать параллельный вычитатель в двоично-десятичном коде  8-4-2-1. Размер -  4 декады. Выдача  результата на  разъем в десятичном коде,  по-декадно.