Геометрическое решение задачи оптимизации.

АБЗ может производить два вида асфальтобетонной смеси крупнозернистую и мелкозернистую, располагая для их приготовления ограниченными ресурсами материалов (т): щебня 5-20 (а1), щебня 20-40 (а2), песка (а3), минерального порошка (а4) и битума (а5), а также оборудования (а6) машино-часов работы смесительной установки. Для приготовления 1 т смеси требуется материалов, согласно табл. 1

Таблица 1

| смесь | Щебень 5-20 | Щебень 20-40 | Песок | МП | Битум | Нвр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| м/з | 0,6 | - | 0,3 | 0,1 | 0,08 | 0,03 |
| к/з | 0,5 | 0,2 | 0,3 | - | 0,07 | 0,02 |

Прибыль от реализации 1 т смеси составляет для мелкозернистой – 2000 руб., крупнозернистой – 1500 руб.

Требуется определить какое количество смеси каждого вида должен производить АБЗ, чтобы достичь максимальной прибыли.

| 1 | а1 | 19300 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | а2 | 3400 |  |
| 3 | а3 | 8800 |  |
| 4 | а4 | 1300 |  |
| 5 | а5 | 1350 |  |
| 6 | а6 | 850 |  |

Решение:

- Проанализировать исходные данные. Составить таблицу затрат ресурсов на приготовление смесей.

- Составить систему неравенств-ограничений. Найти уравнение целевой функции (Z).

- В системе координат (x1, x2) построить область допустимых решений системы неравенств, линию уровня, вектор направления и опорную линию.

- Определить точку или линию максимума целевой функции. Найти координаты этой точки и максимум целевой функции.

Транспортная задача.

Продольный профиль автомобильной дороги протяженности L=m+n (км) состоит из m выемок и n насыпей каждая по 1 км. Геометрические объемы насыпей составляют Н1, Н2, …, Нn. Выемок - В1, В2, …, Вm. Грунт требуется перевезти из выемок в насыпи (без учета коэффициента относительного уплотнения), причем затраты на все перевозки (м3-км) должны быть минимальными. Затраты на перевозки (с, руб.) грубо принимать равными половине среднего расстояния транспортировки грунта (км). Найти минимальные транспортные расходы.

В случае открытой транспортной задачи предусмотреть карьер грунта на ПК 0+00 либо кавальер (с = 0).

| m | 3 |
| --- | --- |
| n | 5 |
| Н1 (тыс.м3) | 25 |
| Н2 (тыс.м3) | 42 |
| Н3 (тыс.м3) | 43 |
| Н4 (тыс.м3) | 42 |
| Н5 (тыс.м3) | 70 |
| В1 (тыс.м3) | 55 |
| В2 (тыс.м3) | 25 |
| В3 (тыс.м3) | 44 |
| В4 (тыс.м3) | 45 |
| В5 (тыс.м3) | 44 |

Если m≥n, то Выемка1, Насыпь1, Выемка2, Насыпь2, Выемка3, …

Если m<n, то Насыпь1, Выемка1, Насыпь2, Выемка2, Насыпь3, …

Решение:

- Проанализировать исходные данные. Проверить открытость/закрытость модели транспортной задачи.

- Записать условие задачи в виде матрицы планирования.

- Составить исходное опорное решение. Проверить правильность составления.

- Проверить оптимальность полученного плана перевозок методом потенциалов.

- При необходимости провести перепланировку исходного плана.

- При необходимости повторить операции 4 и 5 до получения оптимального плана перевозок.

- Определить минимальные транспортные расходы.