Тема 2: «Кинематика точки»

Задача К-1

Тема этой задачи – координатный способ задания движения точки.

Постановка задачи. По заданному закону движения точки ,  найти уравнение траектории; для момента времени 1с определить: положение точки на траектории, проекции скорости на координатные оси и её модуль, проекции ускорения на координатные и естественные оси и модуль ускорения, радиус кривизны траектории. Особое внимание уделить рисунку, на котором необходимо изобразить траекторию, векторы скорости, ускорения и их составляющие.

Уравнения движения выбираются по шифру из Таблицы К-1.

Мой шифр 16

Таблица К-1

| шифр | (см) | (см) | шифр | (см) | (см) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 3–2t² | –5t | 50 | 3cos(πt²) | 3sin(πt²) |
| 01 | 3–cos(πt²/3) | –1+sin(πt²/3) | 51 | –3–2sin(πt²/3) | –cos(πt²/3)+5 |
| 02 | –7cos²(πt/6) | 7sin²(πt/6)+5 | 52 | 2sin(πt²/6)–1 | 3cos(πt²/6)+1 |
| 03 | 7sin(πt²/6)–5 | 7cos(πt²/6)+1 | 53 | 5t²+5t/3–3 | 3t²+t+3 |
| 04 | 8t | 4t²+1 | 54 | –2/(t+1) | –2–2t |
| 05 | 5–9cos²(πt²/6) | 3–9sin²(πt²/6) | 55 | 2–3cos(πt/3) | 2sin(πt/3)–1 |
| 06 | –2–2t | –2/(t+1) | 56 | 4–2cos(πt/2) | 4sin(πt/2)–1 |
| 07 | –2–2t² | –6t | 57 | 8sin(πt) | 8cos(πt) |
| 08 | 5sin²(πt²/6) | 5cos²(πt²/6) | 58 | 4cos(4πt) | 2sin²(2πt) |
| 09 | 4–5t²+5t/3 | 3–3t²+t | 59 | 2t | t–3t² |
| 10 | –4cos(πt/3) | –2sin(πt/3)–3 | 60 | 2–3t–6t² | 3–3t/2–3t² |
| 11 | 5t | 7t²–3 | 61 | 4cos(πt/3) | –3sin(πt/3) |
| 12 | 7sin(πt²/6) | 2–7cos(πt²/6) | 62 | 5t²–3 | 8t |
| 13 | 3sin(πt²/3)+3 | 3cos(πt²/3)+1 | 63 | 3sin²(πt²/6) | 6cos²(πt²/6) |
| 14 | 4cos²(πt/3)+2 | 4sin²(πt/3)–1 | 64 | –5+2t² | 4–3t |
| 15 | 4cos(πt/3) | –3sin(πt/3) | 65 | 3–9sin(πt²/6) | 5–9cos(πt²/6) |

Окончание таблицы К-1

| 16 | –8sin²(πt²/6) | 8cos²(πt²/6)+2 | 66 | 3cos(2πt) | 3sinπt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | –4/(t+1) | 4t+4 | 67 | –4 (t+1) | 4 (t+1) |
| 18 | sin(πt²/3)–1 | –cos(πt²/3)+3 | 68 | –2sin(πt²/3) | –4cos(πt²/3) |
| 19 | 10cos(2πt/5) | 10sin(2πt/5) | 69 | 4 +2t–6t² | 3+t–3t² |
| 20 | –3cos(πt/3)+4 | 2sin(πt/3) | 70 | –2cos(πt) | 4sin²(πt)–1 |
| 21 | –3cos(πt²/6) | 3sin(πt²/6)+1 | 71 | 1+3cos²(πt²/6)+ | 3+3sin²(πt²/6) |
| 22 | 5t²–5t/3–2 | 3t²–t+1 | 72 | t²+2t+1 | 1/(t+1) |
| 23 | 3cos(πt/4) | 2sin(πt/4) | 73 | 3t²–5 | 7t |
| 24 | –2t–2 | –2/(t+1) | 74 | 3cos²(πt²) | 4sin²(πt²) |
| 25 | t² | 3t | 75 | 2cos(πt²/6) | 3sin(πt²/6) |
| 26 | 3t | –5t²–4 | 76 | 4t²+2 | 1/(2t²+1) |
| 27 | –3/(t+2) | 3t+6 | 77 | 3–6sin(πt/6) | 4–9cos(πt/6) |
| 28 | 3–3t/2–3t² | 2–3t–6t² | 78 | 3sin(πt/6) | –6cos²(πt/6) |
| 29 | 3t²+2 | –4t | 79 | 2t+4 | t² |
| 30 | 5t | 3t²+1 | 80 | 8t+1 | 2t²–1 |
| 31 | –4t²+1 | –3t | 81 | 4sin²(πt²/3) | 4cos²(πt²/3) |
| 32 | 5cos(πt²/3) | –5sin(πt²/3) | 82 | –4t | 3t²+2 |
| 33 | 2cos(2πt) | 2cos(πt) | 83 | 10cos(πt/3) | 10sin(πt/3) |
| 34 | –5t | 2t²+3 | 84 | 2cos(πt/2) | 4sin²(πt/2) |
| 35 | 4t | t² | 85 | sin(πt²/3)–1 | cos(πt²/3)+1 |
| 36 | 2cos(πt/6)+1 | 2sin(πt/6)–2 | 86 | 2t | t²+3 |
| 37 | 3t+6 | –3/(t+2) | 87 | 12sin(4πt) | 12sin(2πt) |
| 38 | 4sin(πt/2) | 3sin(πt/2) | 88 | 6sin(πt²) | 6cos(πt²) |
| 39 | 2–7cos(πt²/6) | 3+7sin(πt²/6) | 89 | 2t²+1 | 8t |
| 40 | 8–6sin(2πt) | 5–8cos(2πt) | 90 | 2–3cos(πt²/3) | 2sin(πt²/3) |
| 41 | 2(1–sin(πt)) | 2(2–cos(πt)) | 91 | –8t | 2t²+6 |
| 42 | 5cos²(πt/6) | –5cos²(πt/6) | 92 | 3t+6 | –3/(t+2) |
| 43 | –3t²–4 | 5t | 93 | 8cos²(πt²/6) | 8sin²(πt²/6) |
| 44 | 5cos(πt²/3) | –5sin(πt²/3) | 94 | 4sin(πt/6) | 6cos(πt/6) |
| 45 | 6sin(πt²/6)–2 | 6cos(πt²/6)+3 | 95 | 4–2t | t²–2 |
| 46 | 4t²+1 | 6t | 96 | 10sin(πt²/6) | 4–8cos(πt²/6) |
| 47 | 3–3t²+t | 4–5t²+5t/3 | 97 | 4–2t | (t+1)² |
| 48 | 3sin(πt/3) | 2sin(πt/3) | 98 | 2t+2 | 2(t+1)² |
| 49 | –6t | –2t²–4 | 99 | 2t | t²+1 |

Тема 3: «Кинематика твeрдого тела»

Задача К-2

Тема этой задачи – «Преобразование простейших движений твёрдого тела».

Условие задачи

Механизм состоит из груза 1, ступенчатого шкива 2 и колеса 3. Груз подвешен на нити, намотанной на одну из ступеней шкива 2. Поступательное движение груза задано уравнением , где постоянные,  время. Вращение колеса 3 осуществляется благодаря фрикционной или ремённой передачи.

Определить скорость и ускорение точки , лежащей на ободе колеса 3, в моменты времени 1с, 2с, если заданы радиусы  ступеней шкива 2  и  радиус  колеса 3.

Исходные данные приведены в Таблице К-2.  Последняя цифра шифра соответствует номеру рисунка, а предпоследняя – номеру строки в Таблице К-2.  Мой шифр 16

Указания к решению задачи К-2

Решать задачу следует с определения скорости груза 1: . Скорости точек обода ступени шкива 2, с которого сходит нить, равны скорости груза. Применяя формулу Эйлера ( для схемы, например, рис.К-2.2  или  для схемы рис.К-2.0), можно определить  угловую скорость шкива 2. Учитывая, что  , находим угловое ускорение шкива 2. Зная , можно определить по формуле Эйлера скорость точек обода другой ступени. Скорость  точки  будет равна скорости точки зацепления или точки обода ступени, через которую перекинут ремень. Касательное ускорение  точки  равно касательному ускорению точки зацепления или точки обода ступени, через которую перекинут ремень. Касательное ускорение определяется по формуле  или  – в зависимости от радиуса ступени. Нормальное ускорение точки можно найти по формуле . Ускорение точки  определяется по составляющим: . Значения  рекомендуется подставлять в последнюю очередь.

Таблица К-2

| № строки | см | см | см | см | см/c | cм/с² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 100 | 75 | 60 | 8 | 6 | 40 |
| 1 | 40 | 25 | 20 | 9 | 8 | 65 |
| 2 | 20 | 15 | 10 | 6 | 3 | 35 |
| 3 | 50 | 40 | 20 | 7 | 10 | 60 |
| 4 | 20 | 10 | 5 | 6 | 12 | 75 |
| 5 | 20 | 15 | 10 | 4 | 6 | 30 |
| 6 | 30 | 15 | 10 | 6 | 3 | 50 |
| 7 | 80 | 60 | 40 | 7 | 20 | 55 |
| 8 | 105 | 55 | 35 | 8 | 5 | 60 |
| 9 | 35 | 20 | 10 | 6 | 2 | 70 |

Схемы к задаче К-2

Задача К-3

Тема этой задачи – “Плоскопараллельное движение твёрдого тела”. По последней цифре шифра следует выбрать номер схемы, а по предпоследней – номер строки в Таблице К-3. Мой шифр 16

Условие задачи

Кривошип  вращается вокруг оси  с постоянной угловой скоростью , приводя в движение шатун  и ползун . Для заданного положения механизма, определить скорость ползуна  и скорость точки , если  ( даны в см,  рад/с,  град.).

Указания к решению задачи К-3

При решении задачи следует учесть, что кривошип  совершает вращательное движение вокруг оси, проходящей через точку .

Поэтому скорости всех точек кривошипа следует определять по правилам вращательного движения, т.е. по формулам Эйлера. Для определения модуля скорости  следует найти положение мгновенного центра скоростей шатуна , причём направление скорости  определяется из механических соображений, учитывая, что ползун  совершает прямолинейное поступательное движение.

Таблица К-3

| № строки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 64 | 72 | 10 | 30 | 60 |
| 1 | 20 | 30 | 1 | 30 | 30 |
| 2 | 24 | 36 | 2 | 45 | 45 |
| 3 | 30 | 40 | 3 | 60 | 60 |
| 4 | 36 | 48 | 4 | 30 | 30 |
| 5 | 40 | 50 | 5 | 45 | 15 |
| 6 | 48 | 56 | 6 | 60 | 15 |
| 7 | 55 | 80 | 7 | 30 | 30 |
| 8 | 56 | 64 | 8 | 45 | 60 |
| 9 | 60 | 70 | 9 | 60 | 45 |

Примечания. В случаях  в схеме K-3.0  принять равным 450, в схеме K-3.5 считать, что кривошип OA наклонён к горизонту под углом 450.

Схемы к задаче К-3

Тема 4: «Сложное движение точки»

Задача К-4

Тема этой задачи – “Сложное движение точки. По последней цифре шифра следует выбрать номер рисунка, а по предпоследней – номер строки в Таблице К-4. Мой шифр 16

Прямоугольная пластина (рис. К4.0 – К4.5) или круглая пластина радиусом R = 60 см (рис. К4.6 – К4.9) вращается вокруг неподвижной оси с постоянной угловой скоростью ω, заданной в табл. К-4 (при знаке минус направление ω противоположно показанному на рисунке). Ось вращения на рис. К4.0 – К4.3, К4.8 и К4.9 перпендикулярна плоскости пластины и проходит через точку О (пластина вращается в своей плоскости); на рис. К4.4 – К4.7 ось вращения  лежит в плоскости пластины (пластина вращается в пространстве). По пластине вдоль прямой BD (рис. К4.0 – К4.5) или по окружности радиуса R, т.е. по ободу пластины (рис. К4.6 – К4.9), движется точка М. Закон ее относительного движения, выражаемый уравнением s=АМ= (s - в сантиметрах, t - в секундах), задан в табл. К-4, при этом на последних рисунках криволинейная координата отсчитывается по дуге окружности; на рисунках показаны размеры b и l. На всех рисунках точка М находится в положении, при котором s = AM>0 (при s < 0 точка М находится по другую сторону от точки А).

Определить абсолютную скорость и абсолютное ускорение точки М в момент времени t1=1 c.

Таблица К-4

| № строки | 1/с | Рис. К4.0 – К4.5 | Рис. К4.6 – К4.9 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | , см | , см | l | , см |
| 0 | -2 | 16 |  | R |  |
| 1 | 4 | 20 |  | R |  |
| 2 | 3 | 8 |  | R |  |
| 3 | -4 | 12 |  |  |  |
| 4 | -3 | 10 |  | R |  |
| 5 | 2 | 12 |  | R |  |
| 6 | 4 | 20 |  |  |  |
| 7 | -5 | 10 |  | R |  |
| 8 | 2 | 8 |  | R |  |
| 9 | -5 | 16 |  |  |  |

Указания к выполнению контрольной задачи К-4

Задача К-4 - на определение абсолютной скорости и абсолютного ускорения точки, совершающей сложное движение.

Задачу рекомендуется решать в следующей последовательности:

1) рассмотреть движение точки как сложное, разложив его на переносное и относительное движения;

2) выбрать подвижную и неподвижную системы координат;

3) определить угловую скорость и угловое ускорение переносного движения подвижной системы координат;

4) мысленно остановив движение точки М в ее относительном движении в заданный момент времени, определить точку т подвижной системы координат, где окажется остановленная точка;

5) определить переносные скорость  и ускорение , вычислив скорость и ускорение точки т подвижной системы координат относительно неподвижной системы координат;

6) мысленно остановив переносное движение подвижной системы координат, определить относительные скорость  и ускорение , точки в заданный момент времени;

7) определить Кориолисово ускорение  точки в заданный момент времени;

8) по теореме сложения скоростей определить абсолютную скорость точки;

9) по теореме сложения ускорений методом проекций определить абсолютное ускорение точки.

# Text boxes

Рис. К-2.0

Рис. К-2.1

Рис. К-2.2

Рис. К-2.3

Рис. К-2.4

Рис. К-2.5

Рис. К-2.6

Рис. К-2.7

Рис. К-2.8

Рис. К-2.9

Рис. К-3.0

Рис. К-3.1

Рис. К-3.2

Рис. К-3.3

Рис. К-3.4

Рис. К-3.5

Рис. К-3.6

Рис. К-3.7

Рис. К-3.8

Рис. К-3.9

Рис. К4.7

Рис. К4.9

Рис. К4.8

Рис. К4.6

Рис. К4.0

Рис. К4.2

Рис. К4.1

Рис. К4.5

Рис. К4.3

Рис. К4.4