Контрольная работа №1

Тема 1: «Статика твёрдого тела»

Задача С-1

В задаче С-1 твёрдым телом является рама, находящаяся в равновесии под действием произвольной плоской системы сил.

Последняя цифра шифра соответствует номеру рисунка, а предпоследняя – номеру строки в Таблице С-1. Так, например, для шифра 72 выбираем Рис. С-1.2 и строку с номером 7 в Таблице С-1.

Мой шифр 16

Таблица С-1

| Сила | 0,1кН | 0,2кН | 0,3кН |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | точка прилож. силы | (град.) | Точка прилож. силы | (град.) | точка прилож. силы | (град.) | Участок |
| 0 |  |  | D | 30 | E | 60 | HK |
| 1 | D | 30 |  |  | C | 45 | AH |
| 2 | C | 60 | H | 30 |  |  | HC |
| 3 | H | 45 | C | 60 |  |  | BC |
| 4 | K | 90 |  |  | H | 30 | AE |
| 5 | E | 45 |  |  | K | 60 | EH |
| 6 |  |  | C | 60 | E | 30 | HK |
| 7 | C | 60 | K | 45 |  |  | AE |
| 8 | K | 30 | E | 60 |  |  | CB |
| 9 |  |  | D | 30 | C | 60 | BD |

Условие задачи

Рама , расположенная в плоскости , закреплена в точке  шарнирно неподвижной опорой, а в точке – невесомым стержнем с шарнирами на концах. На раму действует пара сил с моментом  4 кН·м, две сосредоточенные силы  и равномерно распределённая сила интенсивности 2 кН/м на горизонтальном или вертикальном участке рамы. В Таблице С-1 указаны точки приложения сил  , их модули и направления по отношению к горизонтали, а также участки рамы, на которые действует равномерно распределённая сила. Направление действия распределённой силы перпендикулярно указанному участку. В расчётах принять 1 м.

Определить реакции в точках  и .

Схемы к задаче  С-1

Указания к решению задачи С-1

Рама представляет собой жёстко соединённые между собой стержни ,  и , расположенные в плоскости . Наложенные в точках  и  связи (опора  и стержень ) обеспечивают равновесие (или состояние покоя) рамы при действии любой комбинации сил, линии действия которых расположены в плоскости рамы. Для определения реакций связей нужно сначала применить принцип освобождаемости от связей. Следует мысленно отбросить в точках  и  наложенные связи, а их действия заменить неизвестными силами (реакциями) ,  и . Силы ,  обеспечивают неподвижность точки . Сила , приложенная в точке  и направленная вдоль , препятствует перемещению точки   в направлении  невесомого стержня .

Сумма моментов заданных активных сил и реакций связей относительно точки , а также  сумма проекций этих сил на координатные оси  и   равны нулю:

;       ;          .

Данные уравнения называются уравнениями равновесия твёрдого тела под действием произвольной плоской системы сил. Чтобы правильно составить уравнения равновесия следует изучить следующие важные вопросы: связи и их реакции, разложение силы на составляющие, замена распределённой силы равнодействующей, проекция силы на ось, момент силы относительно точки, пара сил и момент пары, уравнения равновесия плоской произвольной системы сил.

Для проверки правильности решения задачи, рекомендуется составить дополнительное уравнение, например, , обращающееся в тождество вида , где  любая точка рамы, кроме точки .

# Text boxes

Рис. К4.4

q

Рис. С-1.0

Рис. С-1.1

Рис. С-1.2

Рис. С-1.3

Рис. С-1.4

Рис. С-1.5

Рис. С-1.6

Рис. С-1.8

Рис. С-1.7

Рис. С-1.9