Электромагнетизм

Вариант 1

1. По прямому бесконечно длинному проводнику течет ток I1 = 3,14 А. Круговой виток расположен так, что плоскость витка параллельна прямому проводнику, а перпендикуляр, опущенный на него из центра витка, является нормалью и к плоскости витка. По витку проходит ток I2 = 3 А. Расстояние от центра витка до прямого проводника d = 20 см. Радиус витка r = 30 см. Найти магнитную индукцию в центре витка.

2. Прямой провод длиной l = 10 см, по которому течет ток силой I = 20 А, находится в однородном магнитном поле с индукцией B = 0,01 Тл. Каков угол ( между направлением поля и направлением тока, если на провод действует сила F = 10 мН?

3. В магнитном поле, индукция которого B = 0,05 Тл, вращается стержень длиной l = 1 м. Ось вращения, проходящая через один из концов стержня,  параллельна направлению магнитного поля. Найти магнитный поток Ф, пересекаемый стержнем при каждом обороте.

4. Верно ли, что ...

... магнитное взаимодействие движущихся электрических зарядов - неизбежное следствие закона Кулона, релятивистская поправка к нему?

... однонаправленные токи притягиваются, а разнонаправленные отталкиваются друг от друга?

... силы взаимодействия между одноименными параллельно движущимися в одну сторону электрическими зарядами больше, чем силы взаимодействия между этими же, но неподвижными зарядами?

... магнитное взаимодействие движущихся электрических зарядов осуществляется через посредство поля?

Укажите сумму номеров вопросов, на которые Вы ответили "Да, верно".

5. Укажите сумму номеров правильных утверждений.

Электрическое взаимодействие осуществляется как между неподвижными, так и между движущимися электрическими зарядами.

Магнитное взаимодействие осуществляется как между неподвижными, так и между движущимися электрическими зарядами.

Дополнительные силы взаимодействия, возникающие между движущимися электрическими зарядами, принято называть магнитными силами.

Объяснить происхождение магнитных сил на базе классической (ньютоновской) механики нельзя.

6. Электрон в однородном магнитном поле движется по винтовой линии радиусом R=5,0см и шагом h=20см. Определить скорость электрона, если магнитная индукция В=1,0( Тл.

1  1,6(106 м/с.  2  1,0(107 м/с.  3  1,0(106 м/с.  4  5,0(108 м/с.

7 Задача.  Проволочный   виток   диаметром    D = 10 см    и  сопротивлением   R =3,14  Ом  находится в однородном магнитном поле с  индукцией B = 0,4 Тл.  Нормаль к плоскости витка образует с направлением вектора  угол ( = 60 0. Определить заряд  q,  прошедший по витку при выключении  магнитного поля

Вариант 2

1. Найти индукцию магнитного поля в центре контура, имеющего вид прямоугольника,  если  его   диагональ  d = 16 см,  угол  между  диагоналями  ( = 300 и ток в контуре I1 = 5,0 А.

2. На проволочный виток радиусом R = 10 см, помещенный между полюсами магнита, действует максимальный механический момент М = 6,5 мкНм. Сила тока в витке I = 2 А. Определить магнитную индукцию В поля между полюсами магнита. Действием магнитного поля Земли пренебречь.

3. Два прямолинейных длинных параллельных проводника находятся на расстоянии d1 = 10 см друг от друга. По проводникам в одном направлении текут токи I1 = 20 А и I2 = 30 А. Какую работу A2 надо совершить (на единицу длины проводников),   чтобы   раздвинуть   эти   проводники   до   расстояния   d2 = 20 см?

4. Укажите сумму номеров утверждений, с которыми Вы согласны.

Электрическое поле действует только на неподвижные электрические заряды.

### Постоянное магнитное поле не действует на неподвижные электрические заряды.

Неподвижные электрические заряды не создают магнитного поля.

Постоянный электрический ток, текущий по металлическому проводнику, не создает магнитного поля.

5. Верно ли, что ...

...электромагнитные  силы взаимодействия между электрическими зарядами зависят от их скорости?

...даже  между равномерно движущимися электрическими зарядами все равно возникают магнитные взаимодействия?

...сила взаимодействия между движущимися параллельно в одну сторону электрическими зарядами меньше силы взаимодействия между этими же, но неподвижными зарядами?

...электромагнитную силу можно представить в виде векторной суммы электрической и магнитной составляющих, т.е. ?

Укажите сумму номеров вопросов,  на которые Вы ответили "Да, верно".

6. Электрон, пройдя ускоряющую разность потенциалов U=400В, влетел в однородное магнитное поле В=1,3(10-3 Тл перпендикулярно к силовым линиям. Определить радиус R кривизны траектории.

1  0,010 м.    2  0,054 м.    3  5,0 м.    4   1,2(10-2 м.

7. В  однородном магнитном поле с индукцией B = 0,4 Тл в плоскости,   перпендикулярной линиям индукции поля, вращается стержень длиной l = 0,2 м. Ось вращения проходит через один из концов стержня. Определить разность потенциалов на концах стержня при частоте вращения  n = 16 с -1.

Вариант

1. По прямому бесконечно длинному проводнику течет ток I1 = 3,14 А. Круговой виток расположен так, что плоскость витка параллельна прямому проводнику, а перпендикуляр, опущенный на него из центра витка, является нормалью и к плоскости витка. Расстояние от центра витка до прямого проводника равно радиусу витка. Найти, какой ток I2 должен протекать по витку,  чтобы  в  его  центре  магнитная  индукция была направлена под углом ( = 600 к оси витка.

2. Проводник в виде тонкого полукольца радиусом R = 10 см находится в однородном магнитном поле с индукцией B = 50 мТл. По проводнику течет ток I = 10 А. Найти силу F, действующую на проводник, если плоскость полукольца перпендикулярна линиям индукции, а проводящие провода находятся вне поля.

3. Два прямолинейных длинных параллельных проводника находятся на некотором расстоянии друг от друга. По проводникам текут одинаковые токи в одном направлении. Найти токи I1 и I2, текущие по каждому из проводников,  если известно, что для того, чтобы раздвинуть эти проводники на вдвое большее расстояние, пришлось совершить работу (на единицу длины проводников) Ас = 55 мкДж/м.

4. Укажите сумму номеров утверждений, с которыми Вы согласны.

Элемент тока - это условная скалярная величина, равная произведению силы тока, текущего по проводнику, на элемент длины проводника.

Элемент тока характеризуется определенным направлением.

Величина и направление силы взаимодействия между двумя элементами тока зависят и от их взаимной ориентировки.

Силы электромагнитного взаимодействия не являются центральным

5. Верно ли, что ...

...магнитное взаимодействие представляет собой релятивистскую поправку к электрическому?

... ?

...магнитная и электрическая составляющие электромагнитной силы всегда направлены в противоположные стороны?

...при движении электрических зарядов со скоростями значительно меньшими скорости света в вакууме магнитные и электрические силы соизмеримы?

Укажите сумму номеров вопросов, на которые Вы ответили "Да, верно".

6. Определить частоту ( обращения электрона по круговой орбите в магнитном поле с индукцией В=1,0 Тл.

1   3,1(1012 с-1       2   2, 8(1010 с-1  3   4(107 с-1            4   3,8(105 с-1

7 В однородном магнитном поле с индукцией B = 1 Тл находится прямой провод  длиной l = 0,2 м,  концы которого замкнуты вне поля. Сопротивление R всей цепи равно 0,1 Ом. Найти силу F, которую нужно приложить к проводу, чтобы   перемещать  его   перпендикулярно   линиям   индукции  со  скоростью  V = 2,5 м/с.

Вариант 4

1. Ток I = 5,0 А течет по тонкому замкнутому проводнику (см. рисунок). Радиус изогнутой части проводника R = 120 мм, угол 2( = 900. Найти магнитную индукцию в точке 0.

2. По   двум   тонким   проводникам,  изогнутым  в  виде  кольца  радиусом  R = 10 см, текут в одном направлении одинаковые токи I = 10 А в каждом. Найти силу взаимодействия этих колец, если плоскости, в которых лежат кольца, параллельны, а расстояние между центрами колец d = 1 мм.

3. В однородном магнитном поле с индукцией B = 0,5 Тл  движется равномерно проводник длиной l = 10 см. По проводнику течет ток I = 2 А. Скорость движения проводника V = 20 см/с и направлена перпендикулярно к направлению магнитного поля. Найти работу A перемещения проводника за время t = 10 с и мощность P, затраченную на это перемещение.

4. Верно ли, что ...

...графически магнитное поле может быть изображено в виде линий магнитной индукции?

...индукция магнитного поля - это энергетическая характеристика магнитного поля?

...линиями магнитной индукции называются кривые, касательные к которым в каждой точке совпадают с направлением вектора индукции в этих точках поля?

...линии магнитной индукции всегда замкнутые?

Укажите сумму номеров вопросов, на которые Вы ответили "Да, верно".

5. Укажите сумму номеров правильных утверждений.

При скоростях движения электрических зарядов значительно меньших скорости света в вакууме, магнитными силами по сравнению с электрическими можно пренебречь.

Одноименные заряды, движущиеся в одном направлении, за счет магнитного взаимодействия притягиваются.

Магнитные силы являются центральными, т.е. направлены вдоль линии, соединяющей заряды.

Магнитная сила, действующая на движущийся электрический заряд, всегда перпендикулярна к направлению его скорости.

6. Электрон ускоренный разностью потенциалов U = 300 В, движется параллельно прямолинейному длинному проводу на расстоянии а = 4 мм от него. Какая сила F действует на электрон, если по проводнику пустить ток I = 5 А?

7. Во сколько раз уменьшится ток в катушке индуктивности L = 0,2 Гн и сопротивлением R = 1,64 Ом через время t = 0,1 с, если в момент времени t =0 ее концы замкнуть накоротко?

Вариант 5

1. Найти индукцию магнитного поля в точке O контура с током I, если известны радиусы a и b, а также угол (.

2. По тонкому проводнику в виде кольца радиусом  R = 20 см течет ток  I = 100 А. Перпендикулярно плоскости   кольца   возбуждено   однородное   магнитное  поле  с  индукцией  B = 20 мТл. Чему равна сила F, растягивающая кольцо?

3. Через сечение S = ab алюминиевой пластинки (a - толщина, b высота) пропускается ток I = 5 А. Пластинка помещена в магнитное поле, перпендикулярное к ребру b и направлению тока. Найти возникающую при этом   поперечную   разность   потенциалов   U.   Индукция  магнитного  поля  В = 0,5 Тл. Толщина пластинки a = 0,1 мм. Концентрацию электронов проводимости считать равной концентрации атомов.

4. Укажите сумму номеров правильных утверждений.

Индукция магнитного поля - величина векторная.

Направление индукции находят по правилам векторного произведения.

Направление индукции находят по правилу правой руки.

Направление индукции определяют по правилу буравчика.

5. Верно ли, что ...

...электрическое и магнитное поле - это части единого электромагнитного поля?

...электрическое поле не зависит от выбора системы отсчета?

...проводник с током нейтрален и не создает в окружающем пространстве электрического поля?

...движущийся проводник с током создает электрическое поле?

Укажите сумму номеров вопросов,  на которые Вы ответили "Да, верно".

6. Магнитное поле, индукция которого В = 0,5 мТл, направлено перпендикулярно к электрическому полю, напряженность  которого Е = 1 кВ/м. Пучок электронов влетает в электромагнитное поле, причем скорость  электронов перпендикулярна к плоскости, в которой лежат векторы  и . Найти скорость V электронов, если при одновременном действии обоих полей пучок  электронов не испытывает отклонения. Каким будет радиус окружности R траектории движения электрона при условии выключения электрического поля?

7 Круговой контур радиусом r = 2 см помещен в однородное магнитное поле с индукцией B. Плоскость контура перпендикулярна к направлению магнитного поля. Сопротивление контура R 2 = 1 Ом.  Какова  индукция  магнитного поля, если при повороте контура на 90 0  в нем протекает заряд  (q  = 0,2 Кл?

Вариант 6

1. По круговому витку радиуса r = 100 мм циркулирует ток силы I = 1,00 А. Найти магнитную индукцию в центре витка B1 и на оси витка B2 на расстоянии b = 100 мм от его центра.

2. Квадратная проволочная рамка расположена в одной плоскости с длинным прямым проводом так, что две ее стороны параллельны проводу. По рамке и проводу текут одинаковые токи I = 1 кА. Определить силу F, действующую на рамку, если ближайшая к проводу сторона рамки находится на расстоянии, равном ее длине.

3. Через  сечение  S = ab  медной  пластинки  толщиной a = 0,5 мм и высотой b = 10 мм пропускается ток I = 20 А. При помещении пластинки в магнитное поле, перпендикулярное к ребру b и направлению тока, возникает поперечная  разность  потенциалов  U = 3,1 мкВ.  Индукция магнитного поля B = 1 Тл. Найти концентрацию n электронов проводимости в меди и их скорость направленного движения V при этих условиях.

4. Верно ли, что ...

...индукция магнитного поля - физическая векторная величина, характеризующая силовое действие магнитного поля на движущиеся в нем электрические заряды?

...индукция в системе СИ измеряется в теслах?

...вектор магнитной индукции  в произвольной точке поля совпадает по направлению с силой, которая действует на северный полюс бесконечно малой магнитной стрелки, помещенной в эту точку поля?

...направление индукции определяется правилом левой руки? Укажите сумму номеров вопросов,  на которые Вы ответили "Да, верно".

5. Укажите сумму номеров правильных утверждений

Неподвижный проводник с током электронейтрален.

Неподвижный проводник с током создает магнитное поле.

Движущийся проводник с током создает электрическое поле.

На движущиеся параллельно электрические заряды действуют и электрические, и магнитные силы.

6.Электрон, ускоренный разностью потенциалов U = 6 кВ, влетает в магнитное поле под углом ( = 300 к направлению поля и движется по винтовой траектории. Индукция магнитного поля В = 13 мТл. Найти радиус R и шаг h винтовой траектории.

7. В однородном магнитном поле с индукцией  B  = 0,2 Тл равномерно вращается катушка, состоящая из  N = 200 витков. Ось вращения катушки проходит через один из диаметров  витков,  перпендикулярно к линиям индукции  . Период вращения катушки  T = 0,1 с, площадь ее поперечного сечения  S =  5  см 2.  Найдите  мгновенное значение  ЭДС  индукции  в момент  t = 0,25 с,  если в момент времени t = 0 потокосцепление ( является максимальным.

Вариант 7

1. Найти индукцию магнитного поля в точке А от проводника с током, изогнутого под прямым углом (см. рисунок).

2. Перпендикулярно к однородному электрическому полю напряженностью 800 В/см возбуждено однородное магнитное поле напряженностью 40 А/см. Пучок электронов, движущихся перпендикулярно к линиям напряженности того и другого поля, не испытывает никакого отклонения. Определить скорость электронов.

3. Круговой контур помещен в однородное магнитное поле так, что плоскость контура перпендикулярна к направлению магнитного поля. Напряженность магнитного поля Н = 150 кА/м.  По контуру  течет  ток I = 2 А.  Радиус  контура R = 2 cм. Какую работу A надо совершить, чтобы повернуть контур на угол ( = 900 вокруг оси, совпадающей с диаметром контура?

4. Укажите сумму номеров правильных утверждений.

Магнитный момент контура с током - это произведение силы тока, текущего по контуру, на площадь контура.

Магнитный момент контура с током зависит от ориентации контура в магнитном поле.

Магнитный момент контура с током зависит от индукции внешнего магнитного поля.

Магнитный момент контура с током - величина векторная, измеряемая в системе СИ в A(м2.

5. Два положительных точечных заряда q1 и q2 движутся параллельно друг другу в одном направлении с нерелятивистскими скоростями

Укажите сумму номеров правильных утверждений.

Магнитная сила, действующая на первый заряд со стороны второго, направлена от q2 к q1 (вверх).

Магнитная сила, действующая на первый заряд со стороны второго, направлена от q1 к q2 (вниз).

Магнитные силы взаимодействия этих зарядов по величине соизмеримы с электрическими.

Можно выбрать такую систему отсчета, в которой силы взаимодействия между этими зарядами были бы только электрическими.

6. Электрон, пройдя ускоряющую разность потенциалов U=400В, влетел в однородное магнитное поле В=1,3(10-3 Тл перпендикулярно к силовым линиям. Определить радиус R кривизны траектории.

1  0,010 м.    2  0,054 м.    3  5,0 м.    4   1,2(10-2 м.

7. По соленоиду длиной l = 30 см, площадью  поперечного сечения S = 4см 2 и числом витков N = 320 течет ток  I = 5 А. Какая средняя ЭДС индукции  находится в надетом  на  соленоид  витке при   уменьшении тока до нуля за время  ( t = 2(10 -3 с.

Вариант 8

1. Ток силы I = 1,00 А циркулирует в контуре, имеющем форму равнобочной трапеции (см. рисунок). Отношение оснований трапеции ( = 2,00. Найти магнитную индукцию B в точке A, лежащей в плоскости  трапеции, если  l = 100 мм и b = 50 мм.

2. Шины генератора представляют собой две параллельные медные полосы длиной по 2 м, отстоящие друг от друга на расстоянии 20 см. Определить силу взаимного отталкивания шин в случае короткого замыкания, когда по ним течет ток 10 кА.

3. В однородном магнитном поле с индукцией B = 10-2 Тл находится прямой проводник длиной l = 8 см, расположенный перпендикулярно к линиям индукции. Когда по проводнику пустили ток силой I = 2 А, проводник под действием сил поля переместился на (r = 5 см. Определить работу A сил поля.

4. Укажите номер рисунка, на котором индукция магнитного поля в точке A,  находящейся в центре фигуры, не равна нулю. Ответ обоснуйте.

5. Два шара с положительными зарядами q1 и q2 движутся антипараллельно друг другу с одинаковыми нерелятивистскими скоростями  Укажите сумму номеров правильных утверждений.

Можно выбрать такую систему отсчета, в которой силы взаимодействия между заряженными шарами будут только магнитными.

Можно выбрать такую систему отсчета, в которой силы взаимодействия между зарядами будут только электрическими.

Магнитная и электрическая силы, действующие на заряд q1 со стороны заряда q2, направлены в одну и ту же сторону.

Направление магнитной силы, действующей на заряд q1, изменится, если  направление скорости V1 изменится на противоположное.

6. Электрон, пройдя ускоряющую разность потенциалов U=400В, влетел в однородное магнитное поле В=1,3(10-3 Тл перпендикулярно к силовым линиям. Определить радиус R кривизны траектории.

1  0,010 м.    2  0,054 м.    3  5,0 м.    4   1,2(10-2 м.

7. Две катушки индуктивностью L 1 = 25 мГн и L 2  = 36 мГн имеют одинаковую длину l и площадь поперечного сечения S. Найдите число витков N 2 второй катушки, если для первой N 1 = 750.

Вариант 9

1. Найти индукцию магнитного поля в точке О контура с током I  (см. рисунок), если известны радиус a и сторона b квадрата.

2. Рамка гальванометра длиной 4 см и шириной 1,5 см, содержащая 200 витков тонкой проволоки, находится в магнитном поле с индукцией 0,1 мТл. Плоскость рамки параллельна линиям индукции. Какой вращающий момент действует на рамку, когда по виткам течет ток силой 1 мА? Каков магнитный  момент  рамки при этом токе?

3. Виток, по которому течет ток силой I = 20 А, свободно установился в  однородном магнитном поле напряженностью  А/м. Диаметр витка D = 10 см. Какую работу нужно совершить, чтобы повернуть виток на угол ( = 1800 относительно оси, совпадающей с его диаметром?

4. На рисунках изображены проводники одинаковой длины, но разной формы, помещенные в однородное магнитное поле перпендикулярно к силовым линиям. Укажите номер рисунка, на котором магнитный поток через контур будет максимальным. Ответ обоснуйте.

5. По двум параллельным неподвижным бесконечно длинным проводникам текут в одном направлении токи I1 и I2 Укажите сумму номеров правильных утверждений.

Проводники притягиваются друг к другу.

Между проводниками возникают электрические и магнитные силы взаимодействия.

Электрическая сила стремится раздвинуть проводники.

Магнитная сила, действующая на проводник с током I1, направлена от верхнего проводника к нижнему (вниз).

6. Определить частоту ( обращения электрона по круговой орбите в магнитном поле с индукцией В=1,0 Тл.

1   3,1(1012 с-1       2   2, 8(1010 с-1 3   4(107 с-1            4   3,8(105 с-1

7. В цепи, приведенной на рисунке, R1 = 4 Ом, R 2 = 96 Ом, L = 0,34 Гн, ( = 38 В. Определите силу тока в резисторе R 2 через t = 0,1 с после размыкания цепи  в момент t = 0. Внутренним сопротивлением источника можно пренебречь.

Вариант 10

1. Определить индукцию магнитного поля в точке О контура с током I (см. рисунок).

2. Электрон, ускоренный разностью потенциалов U = 3 кВ, влетает в магнитное поле соленоида под углом ( = 300 к его оси. Число ампер-витков соленоида IN = 5000. Длина соленоида l = 25 см. Найти шаг h винтовой траектории электрона в магнитном поле.

3. Внутри длинного соленоида, по которому течет ток I = 3 А и имеющему на каждом сантиметре длины n = 20 витков, помещен круговой виток радиусом r = 5 см. Нормаль к плоскости витка составляет с осью соленоида угол ( = 600.  Определить поток Ф магнитной индукции через плоскость этого витка.

4. Укажите сумму номеров правильных утверждений.

### Циркуляцией вектора напряженности магнитного поля называется интеграл по замкнутому контуру L от скалярного произведения вектора  на элемент  длина контура.

Циркуляция вектора  магнитного поля постоянного электрического тока вдоль любого замкнутого контура равна алгебраической сумме токов, охватываемых этим контуром.

Циркуляция вектора  магнитного поля постоянного электрического тока в вакууме вдоль любого замкнутого контура равна произведению магнитной постоянной на алгебраическую сумму токов, охватываемых этим контуром.

Циркуляция вектора индукции магнитного поля не зависит от среды.

5. По двум параллельным неподвижным бесконечно длинным проводникам текут в противоположных направлениях токи I1 и I2. Укажите сумму номеров правильных утверждений.

На проводники действуют магнитные силы.

Проводники стремятся оттолкнуться друг от друга.

### Между проводниками действуют электрические и магнитные силы.

На проводник с током I2 действует магнитная сила, направленная вниз.

6.Электрон ускоренный разностью потенциалов U = 300 В, движется параллельно прямолинейному длинному проводу на расстоянии а = 4 мм от него. Какая сила F действует на электрон, если по проводнику пустить ток I = 5 А?.

7. В магнитном поле, индукция которого B = 0,05 Тл, помещена катушка, состоящая из N = 200 витков  проволоки.  Сопротивление катушки R = 40 Ом, площадь поперечного сечения S = 12 см 2. Катушка расположена так, что ее ось составляет угол ( = 60 0 с направлением магнитного поля. Какой заряд пройдет по катушке при исчезновении магнитного поля?

Вариант 11

1. Определить  индукцию  магнитного  поля в  точке  О контура с током I (см. рисунок).

2. Электрон влетает в плоский горизонтальный конденсатор  параллельно  его пластинам со скоростью V = 107 м/с. Длина конденсатора l = 5 см. Напряженность электрического поля конденсатора E = 10 кВ/м. При вылете из конденсатора электрон попадает в магнитное поле, перпендикулярное к электрическому полю. Индукция магнитного поля B = 10 мТл. Найти радиус R и шаг h винтовой траектории электрона в магнитном поле.

3. Два параллельных длинных провода с током I = 6,0 А в каждом (токи направлены в одну сторону) удалили друг от друга так, что расстояние между ними стало в ( = 2,0 раза больше первоначального. Какую работу на единицу длины проводов совершили при этом силы Ампера?

4. Укажите номер рисунка, на котором циркуляция вектора индукции магнитного поля по замкнутому контуру L равна нулю. Все токи I одинаковы по величине. Ответ обоснуйте.

5. Два отрицательных точечных заряда q1 и q2 движутся параллельно друг другу с нерелятивистскими скоростями V1 и V2.

Укажите сумму номеров верных утверждений.

### Можно выбрать такую систему отсчета, в которой силы взаимодействия были бы только электрическими.

Можно выбрать такую систему отсчета, в которой силы взаимодействия были бы только магнитными.

Магнитная сила, действующая на заряд q2 со стороны заряда q1, направлена вниз.

Направление магнитной силы, действующей на заряд q2 со стороны заряда q1, не изменится, если заряд q1 будет положительным.

6.Магнитное поле, индукция которого В = 0,5 мТл, направлено перпендикулярно к электрическому полю, напряженность  которого Е = 1 кВ/м. Пучок электронов влетает в электромагнитное поле, причем скорость  электронов перпендикулярна к плоскости, в которой лежат векторы  и . Найти скорость V электронов, если при одновременном действии обоих полей пучок  электронов не испытывает отклонения. Каким будет радиус окружности R траектории движения электрона при условии выключения электрического поля?

7. Индукция  магнитного  поля  изменяется  со  временем по закону B = B 0 +ct, c = 0,5 Тл/с.  В магнитное   поле  находится  квадратная   рамка   со  стороной   a = 30 см, плоскость которой  образует  угол ( = 30 0 с линиями . Сопротивление рамки R = 10 Ом. Определите  величину индукционного тока,  возникающего в рамке,  и укажите  его направление

Вариант 12

1. Два параллельных бесконечно длинных провода, по которым текут в одном направлении токи I = I1 = I2 = 60 А, расположены на расстоянии d = 10 см друг от друга. Определить индукцию магнитного поля в точке, отстоящей от одного  проводника  на  расстоянии  r1 = 5 см  и  от  другого  -  на  расстоянии  r2 = 12 см.

2. Протон влетает в однородное магнитное поле под углом ( = 300 к направлению поля и движется по винтовой линии радиусом

R = 1,5 см. Индукция магнитного поля B = 0,1 Тл. Найти кинетическую энергию W протона.

3. При измерении эффекта Холла в натриевом проводнике напряженность поперечного поля оказалась E = 5,0 мкВ/см при плотности тока j = 200 А/см2 и индукции магнитного поля B = 1,00 Тл. Найти концентрацию электронов проводимости.

12.4. Укажите сумму номеров правильных утверждений.

### Циркуляция вектора индукции магнитного поля – величина алгебраическая.

Силы электромагнитного взаимодействия являются центральными.

Сила, действующая на проводник с током, помещенный в магнитное поле, определяется с помощью правила левой руки.

Магнитное поле (и стационарное, и переменное) всегда вихревое, непотенциальное.

5. Два точечных положительных заряда q1 и q2 движутся со взаимно перпендикулярными нерелятивистскими скоростями  и . Укажите сумму номеров правильных утверждений.

Можно выбрать такую систему отсчета, в которой силы взаимодействия между зарядами будут только электрическими.

Можно выбрать такую систему отсчета, в которой силы взаимодействия между зарядами будут только магнитными.

Магнитная сила, действующая на заряд q1 со стороны заряда q2, равна нулю в момент времени, когда скорость  направлена вдоль прямой, соединяющей заряды (см. рисунок).

Электрическая сила, действующая на заряд q1 со стороны заряда q2,  значительно превосходит по величине магнитную силу.

6.  Электрон в однородном магнитном поле движется по винтовой линии радиусом R=5,0см и шагом h=20см. Определить скорость электрона, если магнитная индукция В=1,0( Тл.

1  1,6(106 м/с.  2  1,0(107 м/с.  3  1,0(106 м/с.  4  5,0(108 м/с.

7. Внутри соленоида длиной l = 2 м, имеющего N = 500 витков, находится проволочное кольцо радиусом r = 2 см и сопротивлением R = 20  Ом.  Плоскость  кольца перпендикулярна линиям индукции магнитного поля соленоида.  Какой ток будет идти по  кольцу  в  конце второй секунды, если ток в соленоиде изменяется по закону I C = kt, где  k = 1 А/с_52_0. Соленоид считать длинным.

Вариант 13

1. По двум длинным прямолинейным проводам, находящимся на расстоянии 5 см друг от друга, текут токи по 10 А в каждом. Определить индукцию магнитного поля, создаваемого токами в точке, лежащей посередине между проводами, для случаев: а) провода параллельны, токи текут в одном направлении; в) провода параллельны, токи текут в противоположных направлениях; с) провода перпендикулярны.

2. Электрон, ускоренный разностью потенциалов U = 6 кВ, влетает в однородное магнитное поле под углом ( = 300 к направлению поля и движется по винтовой траектории. Индукция магнитного поля B = 13 мТл. Найти радиус R и шаг h винтовой траектории.

3. Проволочная  рамка в  виде  равностороннего  треугольника  со  стороной  a = 0,1 м и током I = 20 А расположена в однородном магнитном поле с индукцией B = 0,4 Тл так, что ее магнитный момент  параллелен вектору магнитной индукции  этого поля. Какую работу А совершат силы Ампера, если рамке придать форму кольца без изменения длины проволоки, силы тока и ориентации ее плоскости?

4. Укажите номер рисунка, на котором контур с током будет втягиваться в область более сильного магнитного поля. Ответ обоснуйте.

5. Два точечных противоположных по знаку электрических заряда q1 и q2 движутся параллельно в одном направлении с нерелятивистскими скоростями  и . Укажите сумму номеров правильных утверждений.

Между зарядами действуют и электрические, и магнитные силы.

Магнитная сила, действующая на заряд q1 со стороны заряда q2, направлена вниз.

Можно выбрать такую систему отсчета, в которой силы взаимодействия между зарядами были бы только магнитными.

Электрические силы, действующие между зарядами, по модулю гораздо больше магнитных.

6. Определить частоту ( обращения электрона по круговой орбите в магнитном поле с индукцией В=1,0 Тл.

1   3,1(1012 с-1       2   2, 8(1010 с-1

3   4(107 с-1            4   3,8(105 с-1

7. Горизонтальный стержень длиной l = 1 м вращается вокруг вертикальной оси, проходящей через один из его концов. Ось вращения параллельна магнитному полю, индукция которого B = 50 мкТл. При какой частоте вращения n стержня разность потенциалов на концах этого стержня U = 1 мВ?

Вариант 14

1. Бесконечно длинный прямой проводник согнут под прямым углом. По проводнику течет ток I. Вычислить магнитную индукцию в точках, лежащих на биссектрисе угла и удаленных от вершины угла на расстоянии a.

2. Найти отношение q/m для заряженной частицы, если она, влетая со скоростью V = 106 м/с перпендикулярно в однородное магнитное поле напряженностью   H = 200 кА/м,   движется   по   дуге   окружности   радиусом   R = 8,3 см. Сравнить найденное значение со значением q/m для электрона, протона и (-частицы.

3. Квадратная рамка со стороной a = 10 см и током I = 8 А расположена в однородном магнитном поле с индукцией B = 0,4 Тл так, что ее магнитный момент  параллелен вектору индукции  этого поля. Какую работу A совершат силы Ампера, если рамке придать форму кольца без изменения  длины  проволоки, силы тока и ориентации ее плоскости?

4. Верно ли, что ...

...механический вращательный момент контура с током, находящегося в однородном магнитном поле, ?

...формула  справедлива для любого плоского контура?

...магнитный момент контура с током, находящегося в магнитном поле, зависит от его ориентации в поле?

...магнитный момент контура с током зависит от среды, в которой он находится?

Укажите сумму номеров вопросов, на которые Вы ответили "Да, верно".

5. Два положительных точечных заряда q1 и q2 движутся параллельно друг другу с нерелятивистскими скоростями в одну сторону. Модули скоростей одинаковы, т.е. . Укажите сумму номеров правильных утверждений.

Магнитная сила, действующая на заряд q2 со стороны заряда q1, направлена вниз.

Магнитная сила, действующая на заряд q2 со стороны заряда q1, направлена вдоль прямой, соединяющей эти заряды.

Можно выбрать такую систему отсчета, в которой силы взаимодействия между зарядами будут только электрическими.

Направление магнитной силы, действующей на заряд q1, изменится, если направление движения заряда q2 изменится на противоположное.

6. Электрон, пройдя ускоряющую разность потенциалов U=400В, влетел в однородное магнитное поле В=1,3(10-3 Тл перпендикулярно к силовым линиям. Определить радиус R кривизны траектории.

1  0,010 м.    2  0,054 м.    3  5,0 м.    4   1,2(10-2 м.

7. В однородном магнитном поле с индукцией B = 0,8 Тл равномерно   вращается рамка, содержащая N = 100 витков площадью S = 400 см 2. Ось вращения лежит в плоскости рамки и перпендикулярна линиям индукции. Определите частоту вращения рамки, если максимальное значение ЭДС индукции, возникающей в рамке, ( max = 200 В.

Вариант 15

1. По  контуру в виде равностороннего треугольника течет ток I = 40 А. Сторона треугольника a = 30 см. Найти магнитную индукцию B в точке пересечения высот.

2. ( - частица, кинетическая энергия которой W = 500 эВ, влетает в однородное магнитное поле, перпендикулярное к направлению ее движения. Индукция   магнитного   поля  B = 0,1 Тл.   Найти   силу   F,   действующую  на  ( - частицу, радиус R окружности, по которой она движется, и период Т ее обращения.

3. Проволочное кольцо радиуса r = 6 см с током I = 2 А находится в однородном магнитном поле с индукцией B = 1,5 Тл. Плоскость кольца перпендикулярна к линиям поля. Какую работу А совершат силы Ампера, если кольцо вытянуть в линию, потянув за диаметрально противоположные точки,  без изменения силы тока и длины проволоки?

4. На рис. 1, 2, 4, 8 изображены по разному расположенные круговые контуры равных радиусов и прямолинейные проводники бесконечной длины, по которым текут одинаковые токи (в случае 4 плоскости контуров взаимно перпендикулярны). Укажите номер рисунка, на котором индукция магнитного поля, созданная токами в точке А, максимальна. Ответ обоснуйте.

5. Два отрицательных точечных заряда q1 и q1 движутся в горизонтальном направлении в противоположные стороны с разными нерелятивистскими скоростями  и .Укажите сумму номеров правильных утверждений.

На заряды действуют и электрические, и магнитные силы.

Магнитные силы, действующие на заряды, по модулю больше электрических.

Магнитная и электрическая силы, действующие на заряд q2 со стороны заряда q1, направлены в противоположные стороны.

Направление магнитной силы, действующей на заряд q2 со стороны заряда q1, не изменится, если заряды q1 и q2 будут положительными.

15.6. Определить частоту ( обращения электрона по круговой орбите в магнитном поле с индукцией В=1,0 Тл.

1   3,1(1012 с-1       2   2, 8(1010 с-1   3   4(107 с-1            4   3,8(105 с-1

7.  На   соленоид   длиной   l = 20  см   и   площадью   поперечного   сечения      S = 30 см 2 надет проволочный виток.  Обмотка  соленоида  имеет N = 300 витков, и по нему идет ток I = 3 А.  Какая средняя ЭДС ( ср индуцируется в надетом на соленоид витке, когда ток в соленоиде спадает до нуля в течение времени t = 1 мс?

Вариант 16

1. По контуру в виде квадрата идет ток I = 50 А. Сторона квадрата a = 20 см. Чему равна магнитная индукция в точке пересечения диагоналей?

2. Заряженная частица движется в магнитном поле по окружности со скоростью V = 106 м/с. Индукция магнитного поля B = 0,3Тл. Радиус окружности  R = 4 см.  Найти  заряд  q  частицы,  если  известно, что ее энергия W = 12 кэВ.

3. Квадратная проволочная рамка со стороной a = 10 cм и током I = 20 А  помещена в однородное магнитное поле индукцией B = 10-2 Тл так, что плоскость рамки параллельна линиям индукции. Чему равна работа А сил магнитного поля при повороте рамки на угол ( = 900, когда плоскость рамки становится перпендикулярной линиям индукции магнитного поля?

4. Зависит ли частота обращения движущейся заряженной частицы в однородном магнитном поле от ...

...удельного заряда частицы?

...индукции магнитного поля?

...знака заряда частицы?

...линейной скорости движения частицы?

Укажите сумму номеров вопросов, на которые Вы ответили "Да, зависит".

5. По двум проводникам, расположенным перпендикулярно в разных плоскостях, текут токи I1 и I2. Провода бесконечно длинные, прямолинейные, неподвижные. Укажите сумму номеров правильных утверждений.

### Между проводниками действуют и электрические, и магнитные силы.

Магнитная сила, действующая на элемент тока I1(dl со стороны тока I2 направлена вверх.

Магнитное поле в точке А отлично от нуля.

Проводник с током I2 электронейтрален.

6.Электрон ускоренный разностью потенциалов U = 300 В, движется параллельно прямолинейному длинному проводу на расстоянии а = 4 мм от него. Какая сила F действует на электрон, если по проводнику пустить ток I = 5 А?

7 По замкнутой цепи с сопротивлением  R = 20 Ом течет постоянный ток. Через время t = 8 мс после того, как источник тока отключили, не разрывая цепь, сила тока уменьшилась в 20 раз. Определить индуктивность цепи.

Вариант 17

1. Между  полюсами  магнита  закреплен  неподвижно  виток  с током  силой  I = 2 А в таком положении, что плоскость витка параллельна силовым линиям. Помещенная в центр витка магнитная стрелка установилась под углом ( = 50 к плоскости витка. Радиус витка R = 10 см. Определить напряженность поля между полюсами магнита. Действием магнитного поля Земли пренебречь.

2. Протон и электрон, двигаясь с одинаковой скоростью, влетают в однородное магнитное поле, перпендикулярное к скорости. Во сколько раз радиус кривизны R1 траектории протона больше радиуса кривизны R2 траектории электрона?

3. Проволочная квадратная рамка со стороной a и током I1 расположена в однородном магнитном поле с индукцией B (внутри длинного соленоида без сердечника, имеющего n витков на единице длины и ток I2). Нормаль к плоскости рамки составляет угол ( с направлением линий индукции.

Известны следующие величины:

I1.                  I2.                   B.                 a.                     (.

Определить поток Ф магнитной индукции, пронизывающий рамку, и ее магнитный момент Pm. Укажите сумму номеров величин, вошедших в основные расчетные формулы.

4. В каком из перечисленных случаев радиус кривизны траектории положительно заряженной частицы возрастает? Укажите его номер. Ответ обоснуйте.

Заряженная частица летит параллельно прямолинейному проводнику с током.

Частица летит вдоль оси бесконечно длинного соленоида, обтекаемого током.

Частица летит вдоль оси кольца, обтекаемого током.

Частица летит перпендикулярно к бесконечно длинному проводнику с током.

5. По двум параллельным бесконечно длинным проводникам текут в одном направлении токи I1 и I2. В том же направлении перемещаются и сами проводники с разными скоростями  и  Укажите сумму номеров правильных утверждений.

Между проводниками возникает магнитное взаимодействие.

Между проводниками существует электрическое взаимодействие.

Если проводники будут неподвижны , то электрические силы на них действовать не будут.

Если проводники будут неподвижны (), то магнитные силы на них действуют, сближая проводники.

6.Магнитное поле, индукция которого В = 0,5 мТл, направлено перпендикулярно к электрическому полю, напряженность  которого Е = 1 кВ/м. Пучок электронов влетает в электромагнитное поле, причем скорость  электронов перпендикулярна к плоскости, в которой лежат векторы  и . Найти скорость V электронов, если при одновременном действии обоих полей пучок  электронов не испытывает отклонения. Каким будет радиус окружности R траектории движения электрона при условии выключения электрического поля?

7. Соленоид содержит N = 800 витков. Сердечник из неферромагнитного материала имеет площадь поперечного сечения S = 10 см2. По обмотке течет ток, создающий внутри соленоида магнитное поле с индукцией В = 8 м Тл. Определить среднее значение ЭДС самоиндукции ((S(, возникающей в обмотке, если ток уменьшается практически до нуля за время t = 0,8 мс.

Вариант 18

1. Два прямолинейных бесконечно длинных проводника расположены перпендикулярно друг к другу и находятся во взаимно перпендикулярных плоскостях  (см.  рисунок). Найти  напряженности  H1  и H2  магнитного   поля   в  точках  М1 и М2, если токи  I1 = 2 А и  I2 = 3 А.  Расстояния  АМ1= АМ2 = 1 см   и  АВ = 2 см.

2. Электрон, ускоренный разностью потенциалов U = 300 В, движется параллельно прямолинейному длинному проводу на расстоянии a = 4 мм от него.  Какая  сила  F  действует  на  электрон,  если по  проводнику  пустить  ток I = 5 А?

3. Проволочная квадратная рамка со стороной a и током I1 находится внутри длинного соленоида, имеющего n витков, приходящихся на единицу его длины.  По соленоиду течет ток I2 и создается магнитное поле с индукцией В. Нормаль к плоскости рамки составляет угол ( с направлением линий индукции. Известны следующие величины:

(.                   a.                   I1.                   I2.                   n.

Определить работу А сил магнитного поля при повороте рамки в устойчивое состояние. Укажите сумму номеров известных величин, вошедших в основную расчетную формулу.

4. Какова траектория движения заряженной частицы, влетающей со скоростью  в однородное магнитное поле с индукцией ? Направления скорости и вектора индукции указаны на рисунке.

Укажите номер правильного ответа и обоснуйте свой выбор.

Окружность.         Винтовая линия.         Прямая.         Плоская спираль.

5. Два положительных точечных заряда q1 и q2 движутся параллельно друг другу с одинаковыми скоростями.

Укажите сумму номеров правильных утверждений.

Можно выбрать такую систему отсчета, в которой силы взаимодействия между зарядами были бы только электрическими.

Магнитная и электрическая силы, действующие на заряд q1 со стороны заряда q2, направлены в противоположные стороны.

Направление магнитной силы, действующей на заряд q2 со стороны заряда q1, не изменится, если заряды q1 и q2 будут отрицательными.

Направление электрической силы, действующей на заряд q2, не изменится, если направление его движения изменить на противоположное.

6.  Электрон в однородном магнитном поле движется по винтовой линии радиусом R=5,0см и шагом h=20см. Определить скорость электрона, если магнитная индукция В=1,0( Тл.

1  1,6(106 м/с.  2  1,0(107 м/с.  3  1,0(106 м/с.  4  5,0(108 м/с.

7. Катушку индуктивностью L = 0,6 Гн подключают к источнику тока. Определить сопротивление катушки, если сила тока в ней достигает 80 % своего предельного значения за время t = 2 с.

Вариант 19

19.1. Определить с помощью циркуляции вектора  индукцию и напряженность магнитного поля на оси тороида без сердечника, по обмотке которого, содержащей N = 200 витков, идет ток силой I = 5 А. Внешний диаметр тороида d1 = 30 см, внутренний - d2 = 20 см.

19.2. Магнитный поток сквозь соленоид (без  сердечника)

Ф = 5 мкВб. Найти магнитный момент Pm соленоида, если его длина l = 25 см.

19.3. Проволочная квадратная рамка со стороной a и током I1 находится внутри длинного соленоида с током I2, создающим магнитное поле с индукцией B. Плоскость рамки совпадает  с направлением линий индукции.

Известны следующие величины:

I1.                      a.                       B.                       I2.

##### Найти работу сил магнитного поля при повороте рамки на угол  вокруг вертикальной оси.

Укажите сумму номеров величин, вошедших в расчетную формулу.

4. Скорость протона составляет некоторый острый угол с направлением вектора индукции  неоднородного магнитного поля (см. рисунок). Индукция магнитного поля изменяется только в направлении оси X. Укажите номер рисунка, на котором правильно изображена траектория протона, и обоснуйте свой выбор.

19.5. Два точечных противоположных по знаку заряда q1 и q2 движутся параллельно друг другу с разными нерелятивистскими скоростями 1 и . Укажите сумму номеров правильных утверждений.

Между движущимися зарядами действуют и электрические, и магнитные силы.

Магнитная сила, действующая на заряд q2 со стороны заряда q1, направлена вверх.

Магнитная сила, действующая на заряд q1 со стороны заряда q2, направлена вниз.

Магнитная и электрическая силы, действующие на заряд q1, по величине близки друг к другу.

6.Электрон ускоренный разностью потенциалов U = 300 В, движется параллельно прямолинейному длинному проводу на расстоянии а = 4 мм от него. Какая сила F действует на электрон, если по проводнику пустить ток I = 5 А?

7. К источнику тока с внутренним сопротивлением r=2Ом подключили катушку с индуктивностью L=0,1Гн и сопротивлением R=8Ом. За какое время ток в катушке, нарастая, достигнет 99 % своего максимального значения?

Вариант 20

1. По сплошному бесконечному цилиндрическому проводнику радиуса R течет ток плотности j. Найти индукцию магнитного поля  в точках, находящихся внутри проводника на расстоянии r1 от оси проводника (r1 < r), и  вне проводника (r2 > R).

2. Из проволоки длиной l = 20 см сделаны квадратный и круговой контуры. Найти вращающие моменты сил М1 и М2, действующие на каждый контур,  помещенный в однородное магнитное поле с индукцией B = 0,1 Тл. По контурам течет ток I = 2 А. Плоскость каждого контура составляет угол ( = 450 с направлением поля.

3. Проволочная квадратная рамка со стороной a и током I1 находится внутри  длинного соленоида с током I2, создающим магнитное поле с индукцией B.  Плоскость рамки совпадает  с направлением линий индукции.

Известны следующие величины:

I2.                     I1.                      a.                     B.

Определить магнитный момент Pm рамка и изменение магнитного потока (( при повороте рамки вокруг вертикальной оси на угол ( = 900. Укажите сумму номеров величин, вошедших в основные расчетные формулы.

4. Укажите сумму номеров правильных утверждений.

Магнитное поле действует как на неподвижные, так и на движущиеся заряды.

Линии индукции магнитного поля всегда замкнутые.

Магнитный момент контура с током не зависит от среды, в которой он находится.

На контур с током, находящийся в однородном магнитном поле, всегда действует вращающий момент сил.

5. По двум параллельным неподвижным бесконечно длинным проводникам текут в одном направлении тока I1 и I2. Укажите сумму номеров правильных утверждений.

Между проводниками действуют только магнитные силы.

На элемент тока , со стороны проводника с током I2 действует сила, направленная вниз.

### Проводники, являясь  электронейтральными, притягиваются друг к другу.

Направление магнитных сил, действующих на проводники, не изменится, если  направления токов I1 и I2 изменить на противоположное.

6. Электрон, пройдя ускоряющую разность потенциалов U=400В, влетел в однородное магнитное поле В=1,3(10-3 Тл перпендикулярно к силовым линиям. Определить радиус R кривизны траектории.

1  0,010 м.    2  0,054 м.    3  5,0 м.    4   1,2(10-2 м.

7. Катушка длиной l = 20 см и диаметром D = 2 см состоит из 200 витков медной проволоки площадью поперечного сечения S = 1 мм2. Удельное сопротивление меди ( = 1,7(10-8 Ом(м. По катушке протекает постоянный ток. Через какое время после отключения источника тока сила тока уменьшится в 2 раза?

Вариант 21

1. Найти индукцию магнитного поля в центре контура, имеющего вид прямоугольника,  если  его   диагональ  d = 16 см,  угол  между  диагоналями  ( = 300 и ток в контуре I1 = 5,0 А.

2. На проволочный виток радиусом R = 10 см, помещенный между полюсами магнита, действует максимальный механический момент М = 6,5 мкНм. Сила тока в витке I = 2 А. Определить магнитную индукцию В поля между полюсами магнита. Действием магнитного поля Земли пренебречь.

3. Два прямолинейных длинных параллельных проводника находятся на расстоянии d1 = 10 см друг от друга. По проводникам в одном направлении текут токи I1 = 20 А и I2 = 30 А. Какую работу A2 надо совершить (на единицу длины проводников),   чтобы   раздвинуть   эти   проводники   до   расстояния   d2 = 20 см?

4. Укажите сумму номеров утверждений, с которыми Вы согласны.

Электрическое поле действует только на неподвижные электрические заряды.

### Постоянное магнитное поле не действует на неподвижные электрические заряды.

Неподвижные электрические заряды не создают магнитного поля.

Постоянный электрический ток, текущий по металлическому проводнику, не создает магнитного поля.

5. Верно ли, что ...

...электромагнитные  силы взаимодействия между электрическими зарядами зависят от их скорости?

...даже  между равномерно движущимися электрическими зарядами все равно возникают магнитные взаимодействия?

...сила взаимодействия между движущимися параллельно в одну сторону электрическими зарядами меньше силы взаимодействия между этими же, но неподвижными зарядами?

...электромагнитную силу можно представить в виде векторной суммы электрической и магнитной составляющих, т.е. ?

Укажите сумму номеров вопросов,  на которые Вы ответили "Да, верно".

6. Определить частоту ( обращения электрона по круговой орбите в магнитном поле с индукцией В=1,0 Тл.

1   3,1(1012 с-1       2   2, 8(1010 с-1   3   4(107 с-1            4   3,8(105 с-1

7. Соленоид содержит N = 500 витков. Сила тока в его обмотке I = 0,4 А, магнитный поток через один виток Ф = 100 мк Вб. Найти энергию магнитного поля в соленоиде Wм.

Вариант 22

1. По прямому бесконечно длинному проводнику течет ток I1 = 3,14 А. Круговой виток расположен так, что плоскость витка параллельна прямому проводнику, а перпендикуляр, опущенный на него из центра витка, является нормалью и к плоскости витка. По витку проходит ток I2 = 3 А. Расстояние от центра витка до прямого проводника d = 20 см. Радиус витка r = 30 см. Найти магнитную индукцию в центре витка.

2. Прямой провод длиной l = 10 см, по которому течет ток силой I = 20 А, находится в однородном магнитном поле с индукцией B = 0,01 Тл. Каков угол ( между направлением поля и направлением тока, если на провод действует сила F = 10 мН?

3. В магнитном поле, индукция которого B = 0,05 Тл, вращается стержень длиной l = 1 м. Ось вращения, проходящая через один из концов стержня,  параллельна направлению магнитного поля. Найти магнитный поток Ф, пересекаемый стержнем при каждом обороте.

4. Два положительных точечных заряда q1 и q2 движутся параллельно друг другу с одинаковыми скоростями.

Укажите сумму номеров правильных утверждений.

Можно выбрать такую систему отсчета, в которой силы взаимодействия между зарядами были бы только электрическими.

Магнитная и электрическая силы, действующие на заряд q1 со стороны заряда q2, направлены в противоположные стороны.

Направление магнитной силы, действующей на заряд q2 со стороны заряда q1, не изменится, если заряды q1 и q2 будут отрицательными.

Направление электрической силы, действующей на заряд q2, не изменится, если направление его движения изменить на противоположное.

5. Верно ли, что ...

... магнитное взаимодействие движущихся электрических зарядов - неизбежное следствие закона Кулона, релятивистская поправка к нему?

... однонаправленные токи притягиваются, а разнонаправленные отталкиваются друг от друга?

... силы взаимодействия между одноименными параллельно движущимися в одну сторону электрическими зарядами больше, чем силы взаимодействия между этими же, но неподвижными зарядами?

... магнитное взаимодействие движущихся электрических зарядов осуществляется через посредство поля?

Укажите сумму номеров вопросов, на которые Вы ответили "Да, верно".

6.Электрон ускоренный разностью потенциалов U = 300 В, движется параллельно прямолинейному длинному проводу на расстоянии а = 4 мм от него. Какая сила F действует на электрон, если по проводнику пустить ток I = 5 А?

7. Энергия магнитного поля соленоида (без сердечника) длиной l=20см и диаметром D=2 см равна Wм=3Дж. Определить магнитную индукцию внутри соленоида.

Вариант 23

1. По прямому бесконечно длинному проводнику течет ток I1 = 3,14 А. Круговой виток расположен так, что плоскость витка параллельна прямому проводнику, а перпендикуляр, опущенный на него из центра витка, является нормалью и к плоскости витка. Расстояние от центра витка до прямого проводника равно радиусу витка. Найти, какой ток I2 должен протекать по витку,  чтобы  в  его  центре  магнитная  индукция была направлена под углом ( = 600 к оси витка.

2. Проводник в виде тонкого полукольца радиусом R = 10 см находится в однородном магнитном поле с индукцией B = 50 мТл. По проводнику течет ток I = 10 А. Найти силу F, действующую на проводник, если плоскость полукольца перпендикулярна линиям индукции, а проводящие провода находятся вне поля.

3. Два прямолинейных длинных параллельных проводника находятся на некотором расстоянии друг от друга. По проводникам текут одинаковые токи в одном направлении. Найти токи I1 и I2, текущие по каждому из проводников,  если известно, что для того, чтобы раздвинуть эти проводники на вдвое большее расстояние, пришлось совершить работу (на единицу длины проводников) Ас = 55 мкДж/м.

4. Укажите сумму номеров утверждений, с которыми Вы согласны.

Элемент тока - это условная скалярная величина, равная произведению силы тока, текущего по проводнику, на элемент длины проводника.

Элемент тока характеризуется определенным направлением.

Величина и направление силы взаимодействия между двумя элементами тока зависят и от их взаимной ориентировки.

Силы электромагнитного взаимодействия не являются центральными.

5. Два положительных точечных заряда q1 и q2 движутся параллельно друг другу с одинаковыми скоростями.

Укажите сумму номеров правильных утверждений.

Можно выбрать такую систему отсчета, в которой силы взаимодействия между зарядами были бы только электрическими.

Магнитная и электрическая силы, действующие на заряд q1 со стороны заряда q2, направлены в противоположные стороны.

Направление магнитной силы, действующей на заряд q2 со стороны заряда q1, не изменится, если заряды q1 и q2 будут отрицательными.

Направление электрической силы, действующей на заряд q2, не изменится, если направление его движения изменить на противоположное.

6.Магнитное поле, индукция которого В=0,5 мТл, направлено перпендикулярно к электрическому полю, напряженность  которого Е = 1 кВ/м. Пучок электронов влетает в электромагнитное поле, причем скорость  электронов перпендикулярна к плоскости, в которой лежат векторы  и . Найти скорость V электронов, если при одновременном действии обоих полей пучок  электронов не испытывает отклонения. Каким будет радиус окружности R траектории движения электрона при условии выключения электрического поля?

7. В соленоиде, имеющем площадь сечения S = 5 см2 и длину l = 30 см, создан магнитный поток Ф = 20 мк Вб. Сердечник отсутствует. Определить энергию магнитного поля соленоида.

Вариант 24

1. Ток I = 5,0 А течет по тонкому замкнутому проводнику (см. рисунок). Радиус изогнутой части проводника R = 120 мм, угол 2( = 900. Найти магнитную индукцию в точке 0.

2. По   двум   тонким   проводникам,  изогнутым  в  виде  кольца  радиусом  R = 10 см, текут в одном направлении одинаковые токи I = 10 А в каждом. Найти силу взаимодействия этих колец, если плоскости, в которых лежат кольца, параллельны, а расстояние между центрами колец d = 1 мм.

3. В однородном магнитном поле с индукцией B = 0,5 Тл  движется равномерно проводник длиной l = 10 см. По проводнику течет ток I = 2 А. Скорость движения проводника V = 20 см/с и направлена перпендикулярно к направлению магнитного поля. Найти работу A перемещения проводника за время t = 10 с и мощность P, затраченную на это перемещение.

4. Верно ли, что ...

...графически магнитное поле может быть изображено в виде линий магнитной индукции?

...индукция магнитного поля - это энергетическая характеристика магнитного поля?

...линиями магнитной индукции называются кривые, касательные к которым в каждой точке совпадают с направлением вектора индукции в этих точках поля?

...линии магнитной индукции всегда замкнутые?

Укажите сумму номеров вопросов, на которые Вы ответили "Да, верно".

5. Два положительных точечных заряда q1 и q2 движутся параллельно друг другу с нерелятивистскими скоростями в одну сторону. Модули скоростей одинаковы, т.е. . Укажите сумму номеров правильных утверждений.

Магнитная сила, действующая на заряд q2 со стороны заряда q1, направлена вниз.

Магнитная сила, действующая на заряд q2 со стороны заряда q1, направлена вдоль прямой, соединяющей эти заряды.

Можно выбрать такую систему отсчета, в которой силы взаимодействия между зарядами будут только электрическими.

Направление магнитной силы, действующей на заряд q1, изменится, если направление движения заряда q2 изменится на противоположное.

6.  Электрон в однородном магнитном поле движется по винтовой линии радиусом R=5,0см и шагом h=20см. Определить скорость электрона, если магнитная индукция В=1,0( Тл.

1  1,6(106 м/с.  2  1,0(107 м/с.  3  1,0(106 м/с.  4  5,0(108 м/с.

7. По соленоиду длиной l = 30 см, площадью  поперечного сечения S = 4см 2 и числом витков N = 320 течет ток  I = 5 А. Какая средняя ЭДС индукции  находится в надетом  на  соленоид  витке при   уменьшении тока до нуля за время  ( t = 2(10 -3 с.

## Вариант25

1. Найти индукцию магнитного поля в точке O контура с током I, если известны радиусы a и b, а также угол (.

2. По тонкому проводнику в виде кольца радиусом  R = 20 см течет ток  I = 100 А. Перпендикулярно плоскости   кольца   возбуждено   однородное   магнитное  поле  с  индукцией  B = 20 мТл. Чему равна сила F, растягивающая кольцо?

3. Через сечение S = ab алюминиевой пластинки (a - толщина, b высота) пропускается ток I = 5 А. Пластинка помещена в магнитное поле, перпендикулярное к ребру b и направлению тока. Найти возникающую при этом   поперечную   разность   потенциалов   U.   Индукция  магнитного  поля  В = 0,5 Тл. Толщина пластинки a = 0,1 мм. Концентрацию электронов проводимости считать равной концентрации атомов.

4. Укажите сумму номеров правильных утверждений.

Индукция магнитного поля - величина векторная.

Направление индукции находят по правилам векторного произведения.

Направление индукции находят по правилу правой руки.

Направление индукции определяют по правилу буравчика.

5. Верно ли, что ...

...электрическое и магнитное поле - это части единого электромагнитного поля?

...электрическое поле не зависит от выбора системы отсчета?

...проводник с током нейтрален и не создает в окружающем пространстве электрического поля?

...движущийся проводник с током создает электрическое поле?

Укажите сумму номеров вопросов,  на которые Вы ответили "Да, верно".

6.Магнитное поле, индукция которого В = 0,5 мТл, направлено перпендикулярно к электрическому полю, напряженность  которого Е = 1 кВ/м. Пучок электронов влетает в электромагнитное поле, причем скорость  электронов перпендикулярна к плоскости, в которой лежат векторы  и . Найти скорость V электронов, если при одновременном действии обоих полей пучок  электронов не испытывает отклонения. Каким будет радиус окружности R траектории движения электрона при условии выключения электрического поля?

7 Соленоид индуктивностью L = 4 м Гн содержит N = 600  витков. Площадь его поперечного сечения S = 20 см2. Определить магнитную индукцию поля внутри соленоида, если сила тока в его обмотке I = 6