### ГБОУ ВПО

## “ВОРОНЕЖСКАЯ  ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ”

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ

И ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

по дисциплинам

ХИМИЯ, НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ, ОСНОВЫ ОБЩЕЙ И НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ

для бакалавров заочной формы обучения

направления обучения: 220700, 220400, 260100, 260200, 260800, 280700, 221400,151000

Авторы: С.И.Нифталиев, И.В.Кузнецова

ВОРОНЕЖ

2011

Инструкция к выполнению контрольных работ

Перед выполнением контрольных работ внимательно изучите литературу, вам предлагаемую. Номер варианта соответствует двум последним цифрам в зачетной книжке. Контрольная работа выполняется в отдельной тетради с полями. Номера и условия задач переписываются в порядке, указанном в контрольной работе. При выполнении заданий используйте таблицы приложений, а также таблицу растворимости и периодическую систему элементов. Работы подписываются студентом с указанием специальности и своего шифра и  сдается преподавателю (в деканат ФБО)  для рецензирования. Если работа зачтена с замечаниями, то неверно решенные задачи исправляются студентом в этой же тетради на чистых листах.

ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

Номер варианта определяется двумя последними цифрами в номере зачетной книжки студента-заочника

| Номер варианта | Номер контр. работы | Номера задач, относящихся к данному варианту |
| --- | --- | --- |
| 01 | I II III | 1, 21, 41, 81, 101, 141,171, 191, 211, 231, 251, 271, 311 61,121, 291, 321,331, 351, 371, 391, 411, 431, 451, 471,491 70,130,300, 330, 340, 360, 380, 400, 420, 440, 460, 480,500 |
| 02 | I II III | 2, 22, 42, 82, 102, 142,172, 192, 212, 232, 252, 272, 312 62,122, 292, 322, 332,352, 372, 392,412, 432, 452, 472, 492 71, 131,301, 331, 341, 361,381,401, 421, 441, 461, 481, 501 |
| 03 | I II III | 3, 23, 43, 83, 103, 143,173, 193, 213, 233, 253, 273, 313 63, 123, 293, 323, 333, 353, 373,393,413, 433, 453, 473,493 72,132,302,332, 342, 362, 382, 402, 422, 442, 462, 482, 502 |
| 04 | I II III | 4, 24, 44, 84, 104, 144, 174, 194, 214, 234, 254, 274, 314 64,124,294, 324, 334, 354, 374, 394, 414, 434, 454, 474,494 73,133,303,333, 343, 363, 383, 403, 423, 443, 463, 483, 503 |
| 05 | I II III | 5, 25, 45, 85, 105, 145,175, 195, 215, 235, 255, 275, 315 65,125,295,325, 335, 355, 375, 395, 415, 435, 455, 475, 495 74,134,304, 334, 344,364, 384, 404, 424, 444, 464, 484, 504 |
| 06 | I II III | 6, 26, 46, 86, 106, 146 176, 196, 216, 236, 256, 276, 316 66,126,296,326, 336, 356, 376, 396, 416, 436, 456, 476, 496 75,135,305,335, 345, 365, 385, 405, 425, 445, 465, 485, 505 |
| 07 | I II III | 7, 27, 47, 87, 107, 147, 177, 197, 217, 237, 257, 277, 317 67,127,297,327, 337, 357, 377, 397, 417, 437, 457, 477, 497 76,136,306, 336, 346, 366, 386, 406, 426, 446, 466, 486,506 |
| 08 | I II III | 8, 28, 48, 88, 108, 148,178, 198, 218, 238, 258, 278, 318 68,128,298, 328, 338, 358, 378, 398, 418, 438, 458, 478,498 267, 287, 307, 327,337, 367,387, 407,427,447,467, 487, 500 |
| 09 | I II III | 9, 29, 49, 89, 109, 149, 179, 199, 219, 239, 259, 279, 319 69,129,299,329, 339, 359, 379, 399, 419, 439, 459, 479, 499 269,289,309,329,339,369,389, 409, 429, 449, 469, 489,502 |
| 10 | I II III | 10, 30, 50, 90, 110, 150, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 320 70, 130,300,330, 340, 360, 380, 400, 420, 440, 460, 480,500 270, 290,310,330,340,370,390,410, 430, 450, 470, 490, 504 |
| 11 | I II III | 11, 31, 51, 91, 111, 151, 181, 201, 221, 241, 261, 281, 321 71,131,301,331, 341, 361, 381, 401, 421, 441, 461, 481, 501 251,272,293,334,345,356, 377, 398, 420, 440, 460, 491, 503 |
| 12 | I II III | 12, 32, 52, 92, 112, 152, 156, 182, 202, 222, 242, 262, 282, 72,132,302,332, 342, 362, 382, 402, 422, 442, 462, 482, 502 259,280,301,322,333, 364, 385, 406, 427, 448, 469, 489,508 |
| 13 | I II III | 13, 33, 53, 93, 113, 153, 157, 183, 203, 223, 243, 263, 283 73,133,303,333, 343, 363, 383, 403, 423, 443, 463, 483, 503 262,283,304,325,336, 367, 388, 409, 430, 431, 472, 492,509 |
| 14 | I II III | 14, 34, 54, 94, 114, 154, 184, 204, 224, 244, 264, 284, 324 74,134,304, 334, 344,364, 384, 404, 424, 444, 464, 484, 504 263,284,305,326,337, 368, 389, 410, 411, 432, 452, 493,510 |
| 15 | I II III | 15, 35, 55, 95, 115, 155, 185, 205, 225, 245, 265, 285, 325 75,135,305,335, 345, 365, 385, 405, 425, 445, 465, 485, 505 268, 289,310,331,342,353,374, 395, 416, 437, 457, 498,512 |
| 16 | I II III | 16, 36, 56, 96, 116, 156, 186, 206, 226, 246, 266, 286, 326 76,136,306, 336, 346, 366, 386, 406, 426, 446, 466, 486,506 269,290,291,332,343,354, 375, 396, 417, 438, 458, 499,513 |
| 17 | I II III | 17, 37, 57, 77, 97, 117, 137, 157, 161, 187, 207, 227, 247 267, 287, 307, 327, 337, 367, 387, 407, 427, 447, 467, 487 264,285,306,327,338,369, 390, 391, 412, 433, 453, 494, 511 |
| 18 | I II III | 18, 38, 58, 78, 98, 118, 138, 158, 162, 188, 208, 228, 248 268, 288, 308, 328, 338, 368, 388, 408, 428, 448, 468, 488 265,286,307,329,339, 370, 371, 392, 413, 434, 454, 495,514 |
| 19 | I II III | 19, 39, 59, 79, 99, 119, 139, 159, 163, 189, 209, 229, 249 269, 289, 309, 329, 339, 369, 389, 409, 429, 449, 469, 489 271, 286,301,333,336,366,386, 406, 426, 446, 466, 507,520 |
| 20 | I II III | 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 164, 190, 210, 230, 250 270, 290, 310, 330, 340, 370, 390, 410, 430, 450, 470, 490 251,276,302,331,342, 352, 383, 400, 412, 442, 462, 472,519 |
| 21 | I II III | 1, 22, 43, 64, 85, 106, 127, 148, 153, 180, 201, 222, 243 252, 273, 294, 315, 336, 357, 378, 399, 420, 441, 462, 483 261, 275, 295, 314,323,334,361,395, 409, 423, 463, 510,518 |
| 22 | I II III | 2, 23, 44, 65, 86, 107, 128, 149, 154, 181, 202, 223, 244 253, 274, 295, 316, 337, 358, 379, 400, 421, 442, 463, 484 260,281,302,323,334, 365, 386, 407, 428, 449, 470, 490,517 |
| 23 | I II III | 3, 24, 45, 66, 87, 108, 129, 150, 155, 182, 203, 224, 245 254, 275, 296, 317, 338, 359, 380, 401, 422, 443, 464, 485 266, 282,307,329,347,362, 382, 403, 421, 442, 464, 503,516 |
| 24 | I II III | 4, 25, 46, 67, 88, 109, 130, 151, 156, 183, 204, 225, 246 255, 276, 297, 318, 339, 360, 381, 402, 423, 444, 465, 486 263,277,297,316,325,336, 367, 397, 411, 425, 465, 508,515 |
| 25 | I II III | 5, 26, 47, 68, 89, 110, 131, 152, 157, 184, 205, 226, 247 256, 277, 298, 319, 330, 361, 382, 403, 424, 445, 466, 487 72,132,302,332, 342, 362, 382, 402, 422, 442, 462, 482, 502 |
| 26 | I II III | 6, 27, 48, 69, 90, 111, 132, 153, 158, 185, 206, 227, 248 257, 278, 299, 320, 331, 362, 383, 404, 425, 446, 467, 487 264,271,298,317,326, 337, 370, 398, 412, 426, 466, 507,514 |
| 27 | I II III | 7, 28, 49, 70, 91, 112, 133, 154, 159, 186, 207, 228, 249 258, 279, 300, 321, 332, 363, 384, 405, 426, 447, 468, 488 266, 273, 300, 319, 328, 339, 374, 400, 414, 438, 505,514 |
| 28 | I II III | 8, 29, 50, 71, 92, 113, 134, 155, 160, 187, 208, 229, 250 259, 280, 301, 322, 333, 364, 385, 406, 427, 448, 469, 489 269,289,309,329,339,369,389, 409, 429, 449, 468, 489,508 |
| 29 | I II III | 9, 30, 51, 72, 93, 114, 135, 156, 161, 188, 209, 230, 249 260, 281, 302, 323, 334, 365, 386, 407, 428, 449, 470, 490 264,271,298,317,326, 337, 370, 398, 412, 426, 466, 507,515 |
| 30 | I II III | 10, 31, 52, 73, 94, 115, 136, 157, 162, 189, 210, 211, 248 261, 282, 303, 324, 335, 366, 387, 408, 429, 450, 471, 491 274,134,304,334,344,364, 384, 404, 424, 444, 464, 484, 504 |
| 31 | I II III | 11, 32, 53, 74, 95, 116, 137, 158, 163, 190, 191, 212, 247 262, 283, 304, 325, 336, 367, 388, 409, 430, 431, 472, 492 265, 273, 300, 319, 328, 339, 374, 400, 414, 438, 505,514 |
| 32 | I II III | 12, 33, 54, 75, 96, 117, 138, 159, 164, 171, 192, 213, 246 263, 284, 305, 326, 337, 368, 389, 410, 411, 432, 452, 493 256,288,307,339, 347,355, 376, 388, 417, 435, 456, 517,520 |
| 33 | I II III | 13, 34, 55, 76, 97, 118, 139, 160, 165, 172, 193, 214, 245 264, 285, 306, 327, 338, 369, 390, 391, 412, 433, 453, 494 269,289,309,329,339,370,389, 409, 429, 449, 468, 489,508 |
| 34 | I II III | 14, 35, 56, 77, 98, 119, 140, 161, 166, 173, 194, 215, 246 265, 286, 307, 328, 339, 370, 371, 392, 413, 434, 454, 495 264, 271, 298,317,326,337,371, 398, 412, 426, 466, 507,514 |
| 35 | I II III | 15, 36, 57, 78, 99, 120, 121, 162, 167, 174, 195, 216, 247 266, 287, 308, 329, 340, 351, 372, 393, 414, 435, 455, 496 274,134,304,334,344,364, 384, 404, 424, 444, 464, 484, 504 |
| 36 | I II III | 16, 37, 58, 79, 100, 101, 122, 163, 168, 175, 196, 217, 248 267, 288, 309, 330, 341, 352, 373, 394, 415, 436, 456, 497 |
| 37 | I II III | 17, 38, 59, 80, 82, 102, 123, 164, 169, 176, 197, 218, 249 268, 289, 310, 331, 342, 353, 374, 395, 416, 437, 457, 498 266,282,307,329,347, 362, 382, 403, 421, 442, 464, 503,516 |
| 38 | I II III | 18, 39, 60, 63, 83, 103, 124, 165, 170, 177, 198, 219, 250 269, 290, 291, 332, 343, 354, 375, 396, 417, 438, 458, 499 263, 277,297,316,325,336,367, 397, 411, 425, 465, 508,516 |
| 39 | I II III | 19, 40, 43, 64, 84, 104, 125, 141, 166, 178, 199, 220, 234 270, 273, 292, 333, 344, 355, 376, 397, 418, 439, 459, 500 72,132,302,332, 342, 362, 382, 402, 422, 442, 462, 482, 502 |
| 40 | I II III | 20, 23, 45, 67, 88, 109, 130, 147, 168, 189, 210, 221, 242 251, 272, 293, 334, 345, 356, 377, 398, 420, 440, 460, 501 263,277,297,316,325,336, 367, 397, 411, 425, 465, 508,515 |
| 41 | I II III | 2, 24, 46, 68, 89, 110, 131, 148, 170, 190, 201, 223, 241 265, 281, 306, 328, 346, 361, 380, 402, 422, 441, 461, 502 266, 273, 300, 319, 328, 339, 374, 400, 414, 438, 505,514 |
| 42 | I II III | 3, 25, 47, 69, 90, 111, 132, 149, 169, 171, 202, 224, 242 266, 282, 307, 329, 347, 362, 382, 403, 421, 442, 464, 503 269,289,309,330,339,370,389, 409, 429, 449, 468, 489,508 |
| 43 | I II III | 4, 26, 48, 70, 91, 112, 133, 150, 170, 172, 192, 225, 243 267, 283, 308, 330, 348, 363, 383, 401, 423, 443, 463, 504 274,134,304,334,344,364, 384, 404, 424, 444, 464, 484, 509 |
| 44 | I II III | 5, 27, 49, 71, 92, 113, 134, 151, 154, 173, 193, 226, 244 268, 284, 309, 331, 349, 364, 384, 404, 424, 444, 464, 505 264,271,298,317,326, 337, 370, 398, 412, 426, 466, 507,514 |
| 45 | I II III | 6, 28, 50, 72, 93, 114, 135, 152, 155, 174, 194, 227, 245 269, 285, 310, 332, 350, 365, 385, 405, 425, 445, 465, 506 263,277,297,316,325, 336, 367, 397, 411, 426, 465, 508,515 |
| 46 | I II III | 7, 29, 51, 73, 94, 115, 136, 153, 156, 175, 195, 228, 246 270, 286, 301, 333, 336, 366, 386, 406, 426, 446, 466, 507 374,134,304,334, 344,364,384, 404, 424, 444, 464, 484, 504 |
| 47 | I II III | 8, 30, 52, 74, 95, 116, 137, 154, 157, 176, 196, 229, 247 252, 271, 302, 334, 337, 367, 387, 407, 427, 447, 467, 508 263,277,297,316,325,336, 369, 397, 411, 425, 465, 508,515 |
| 48 | I II III | 9, 31, 53, 75, 96, 117, 138, 155, 158, 177, 197, 230, 248 253, 272, 303, 335, 338, 368, 388, 408, 428, 448, 468, 509 266, 273, 300, 319, 328, 339, 374, 400, 414, 438, 505,514 |
| 49 | I II III | 10, 32, 54, 76, 97, 118, 139, 156, 159, 178, 198, 211, 231 254, 273, 304, 336, 339, 369, 389, 409, 429, 449, 469, 510 268,284,309,331,349, 364, 384, 404, 424, 444, 464, 505,512 |
| 50 | I II III | 11, 33, 55, 77, 98, 119, 140, 157, 160, 179, 199, 212, 232 255, 274, 305, 337, 340, 370, 390, 410, 430, 450, 470, 511 251,272,293,334,345, 356, 377, 398, 420, 440, 460, 501,520 |
| 51 | I II III | 12, 34, 56, 78, 99, 120, 122, 158, 161, 180, 200, 213, 233 251, 275, 291, 316, 321, 351, 391, 411, 431, 451, 471, 512 264,271,298,317,326, 337, 370, 398, 412, 426, 466, 507,514 |
| 52 | I II III | 13, 35, 57, 79, 100, 103, 121, 159, 162, 182, 201, 214, 234 252, 276, 292, 317, 325, 352, 392, 412, 432, 452, 472, 513 266,282,307,329,347, 362, 382, 403, 421, 442, 464, 503,516 |
| 53 | I II III | 14, 36, 58, 80, 85, 104, 123, 160, 163, 183, 202, 215, 235 253, 277, 293, 318, 324, 353, 393, 413, 433, 453, 473, 514 72,132,302,332, 342, 362, 382, 402, 422, 442, 462, 482, 502 |
| 54 | I II III | 15, 37, 59, 61, 84, 105, 124, 141, 162, 184, 203, 216, 236 254, 278, 294, 319, 323, 354, 374, 394, 414, 434, 474, 515 263,277,297,316,325,336, 367, 397, 411, 425, 465, 508,515 |
| 55 | I II III | 16, 38, 60, 62, 83, 106, 125, 143, 163, 185, 204, 217, 237 255, 279, 295, 320, 322, 355, 375, 395, 415, 435, 455, 516 251,272,293,334,345, 356, 377, 398, 420, 440, 460, 501,520 |
| 56 | I II III | 17, 33, 41, 63, 82, 101, 126, 142, 164, 186, 205, 217, 238 256, 280, 296, 321, 346, 356, 376, 396, 426, 436, 456, 517 266, 273, 300, 319, 328, 339, 374, 400, 414, 438, 505,514 |
| 57 | I II III | 18, 40, 42, 61, 81, 102, 127, 144, 165, 187, 206, 218, 239 257, 271, 297, 326, 347, 357, 377, 397, 427, 437, 457, 518 269,289,309,330,339,370,389, 409, 429, 449, 468, 489,508 |
| 58 | I II III | 19, 21, 43, 62, 87, 103, 128, 145, 166, 188, 207, 219, 240 258, 272, 298, 327, 348, 358, 378, 398, 428, 438, 458, 519 268,284,309,331,349, 364, 384, 404, 424, 444, 464, 505,520 |
| 59 | I II III | 20, 22, 41, 63, 88, 104, 129, 146, 167, 189, 208, 220, 241 259, 273, 299, 328, 349, 359, 379, 399, 423, 439, 459, 520 263,277,297,316,325, 336, 367, 397, 411, 425, 465, 508,515 |
| 60 | I II III | 1, 24, 42, 64, 89, 105, 130, 147, 168, 190, 209, 230, 242 260, 274, 300, 329, 350, 360, 380, 400, 424, 440, 460, 470 264,271,298,317,326, 337, 370, 398, 412, 426, 466, 507,514 |
| 61 | I II III | 3, 25, 43, 65, 90, 106, 131, 148, 169, 171, 201, 213, 250 270, 275, 301, 330, 331, 351, 382, 391, 411, 441, 461, 471 251,272,293,334,345, 356, 377, 398, 420, 440, 460, 501,520 |
| 62 | I II III | 4, 26, 44, 66, 91, 107, 132, 149, 170, 178, 192, 212, 238 251, 276, 302, 331, 342, 352, 383, 400, 412, 442, 462, 472 263, 277,297,316, 325,336,367, 397, 411, 425, 465, 508,516 |
| 63 | I II III | 5, 27, 45, 67, 92, 108, 133, 150, 157, 174, 193, 224, 239 252, 277, 303, 332, 343, 353, 384, 391, 413, 433, 463, 473 268,284,309,331,349, 364, 385, 404, 424, 444, 464, 505,520 |
| 64 | I II III | 6, 28, 46, 68, 93, 109, 134, 151, 158, 172, 194, 223, 240 253, 278, 304, 333, 344, 354, 385, 392, 414, 434, 464, 474 259,271,310,332,350, 351, 380, 391, 420, 439, 459, 514,519 |
| 65 | I II III | 7, 29, 47, 69, 94, 110, 135, 152, 159, 173, 195, 225, 241 254, 279, 305, 334, 345, 355, 386, 393, 415, 435, 465, 475 264,271,298,317,326, 337, 370, 398, 412, 426, 466, 507,514 |
| 66 | I II III | 8, 30, 48, 70, 95, 111, 136, 153, 160, 174, 196, 226, 242 255, 280, 306, 335, 346, 356, 387, 394, 416, 436, 466, 476 72,132,302,332, 342, 362, 382, 402, 422, 442, 462, 482, 502 |
| 67 | I II III | 9, 31, 49, 71, 96, 112, 137, 154, 161, 173, 197, 227, 243 256, 287, 307, 336, 347, 357, 388, 395, 417, 437, 467, 477 263,277,297,316,325,336, 367, 397, 411, 425, 465, 508,515 |
| 68 | I II III | 10, 32, 50, 72, 97, 113, 138, 155, 162, 176, 198, 228, 243 257, 288, 308, 337, 348, 358, 389, 396, 418, 438, 468, 478 266, 273, 300, 319, 328, 339, 374, 400, 414, 436, 505,514 |
| 69 | I II III | 11, 33, 51, 73, 98, 114, 139, 156, 163, 177, 199, 229, 244 258, 289, 309, 338, 349, 359, 390, 397, 419, 438, 469, 479 269,290,308,330,339,370,389, 409, 429, 449, 468, 489,508 |
| 70 | I II III | 12, 34, 52, 74, 99, 115, 140, 157, 164, 178, 200, 230, 245 259, 290, 310, 339, 350, 360, 381, 398, 420, 439, 470, 489 264,271,298,317,326, 337, 370, 399, 412, 426, 466, 507,519 |
| 71 | I II III | 13, 35, 53, 75, 100, 116, 121, 158, 165, 179, 201, 211, 231 260, 271, 291, 311, 330, 341, 361, 399, 411, 471, 480, 520 268, 284,309,331,349,364, 384, 404, 424, 444, 464, 505,519 |
| 72 | I II III | 14, 36, 54, 76, 86, 117, 122, 159, 166, 180, 182, 202, 212 266, 288, 308, 321, 342, 362, 371, 398, 414, 444, 451, 455 259,271,310,332,350, 351, 380, 391, 420, 439, 459, 514,519 |
| 73 | I II III | 15, 37, 55, 77, 85, 118, 123, 160, 162, 183, 203, 213, 233 267, 289, 293, 313, 322, 343, 363, 372, 403, 422, 445, 452 269,279,309,330,339,370,389, 409, 429, 449, 468, 489,508 |
| 74 | I II III | 16, 38, 56, 78, 84, 119, 124, 142, 161, 184, 204, 214, 234 268, 290, 294, 314, 323, 344, 364, 373, 393, 423, 446, 453 263,277,297,316,325, 336, 367, 397, 411, 425, 465, 508,515 |
| 75 | I II III | 17, 39, 57, 79, 83, 120, 125, 141, 163, 185, 205, 215, 235 269, 271, 295, 315, 324, 345, 365, 374, 405, 424, 447, 454 268,284,309,331,349, 364, 384, 404, 423, 444, 464, 505,520 |
| 76 | I II III | 18, 40, 58, 80, 82, 101, 126, 143, 164, 186, 206, 216, 236 270, 271, 296, 316, 325, 346, 366, 375, 397, 425, 448, 455 251,272,293,334,345, 356, 377, 398, 420, 440, 460, 501,517 |
| 77 | I II III | 19, 23, 59, 61, 81, 102, 127, 144, 165, 187, 207, 217, 237 251, 271, 297, 317, 326, 347, 367, 376, 398, 426, 449, 456 264,272,298,318,325, 337, 370, 398, 412, 420, 466, 507,518 |
| 78 | I II III | 20, 21, 60, 62, 100, 103, 128, 145, 166, 188, 208, 218, 238 252, 272, 298, 318, 327, 348, 368, 399, 427, 450, 457, 464 259,271,310,332,350, 351, 380, 391, 420, 439, 459, 514,519 |
| 79 | I II III | 4, 22, 51, 63, 99, 104, 129, 146, 167, 189, 209, 229, 250 253, 273, 300, 319, 328, 349, 369, 390, 400, 428, 431, 465 260,281,302,323,334, 365, 386, 407, 428, 449, 470, 490,517 |
| 80 | I II III | 5, 23, 52, 64, 98, 105, 130, 147, 168, 190, 210, 230, 239 254, 274, 281, 310, 320, 329, 350, 370, 381, 410, 429, 432 266, 273, 300, 319, 328, 339, 374, 400, 414, 438, 505,517 |
| 81 | I II III | 6, 24, 53, 65, 97, 106, 131, 148, 169, 191, 211, 231, 250 255, 275, 282, 301, 330, 341, 351, 371, 411, 430, 450, 457 268,284,309,331,349, 364, 384, 404, 424, 444, 464, 505,520 |
| 82 | I II III | 7, 25, 54, 66, 96, 107, 132, 149, 170, 171, 192, 212, 232 251, 276, 283, 302, 334, 342, 372, 383, 389, 412, 431, 451 259,271,310,332,350, 351, 380, 391, 420, 439, 459, 514,519 |
| 83 | I II III | 8, 26, 55, 67, 95, 108, 133, 150, 165, 172, 193, 213, 233 252, 277, 303, 335, 343, 351, 384, 390, 391, 413, 432, 452 266,282,307,329,347, 362, 382, 403, 421, 442, 464, 503,516 |
| 84 | I II III | 9, 27, 56, 68, 94, 109, 134, 151, 166, 171, 194, 214, 234 253, 278, 304, 336, 344, 352, 374, 385, 414, 433, 453, 520 264,271,298,317,326, 337, 370, 398, 412, 426, 466, 507,514 |
| 85 | I II III | 10, 28, 57, 69, 93, 110, 135, 152, 166, 172, 195, 215, 235 254, 279, 305, 337, 345, 353, 375, 386, 415, 434, 454, 519 259,271,310,332,350, 351, 380, 391, 420, 439, 459, 514,518 |
| 86 | I II III | 11, 29, 58, 70, 92, 111, 136, 153, 167, 173, 196, 216, 236 255, 280, 306, 338, 346, 354, 377, 387, 416, 436, 455, 518 263,277,297,316,325, 336, 367, 397, 411, 425, 465, 508,515 |
| 87 | I II III | 12, 30, 59, 71, 91, 112, 137, 154, 168, 175, 197, 217, 237 256, 288, 307, 339, 347, 355, 376, 388, 417, 435, 456, 517 251,272,293,334,345,356, 377, 398, 420, 440, 460, 501,520 |
| 88 | I II III | 13, 31, 60, 72, 90, 113, 138, 155, 169, 176, 198, 218, 238 257, 289, 308, 330, 348, 356, 378, 389, 418, 437, 457, 516 266, 273, 300, 319, 328, 339, 374, 400, 414, 438, 505,517 |
| 89 | I II III | 14, 32, 41, 73, 89, 114, 139, 156, 170, 177, 199, 219, 239 258, 290, 309, 331, 349, 357, 379, 390, 419, 438, 458, 515 253, 273,300,319,328,349, 369, 391, 400, 428, 431, 465,514 |
| 90 | I II III | 15, 33, 42, 74, 88, 115, 140, 157, 169, 178, 200, 220, 240 259, 271, 310, 332, 350, 351, 380, 391, 420, 439, 459, 514 268, 284, 309,331,349,364,384, 404, 424, 444, 464, 505,520 |
| 91 | I II III | 16, 34, 43, 75, 87, 116, 131, 158, 169, 181, 201, 221, 241 260, 272, 292, 311, 333, 331, 355, 392, 406, 440, 460, 513 259,271,310,332,350, 351, 380, 391, 420, 439, 459, 514,519 |
| 92 | I II III | 17, 35, 44, 76, 86, 117, 132, 159, 168, 180, 202, 222, 241 269, 273, 293, 312, 321, 332, 357, 393, 407, 421, 461, 512 260,281,302,323,334, 365, 386, 407, 428, 449, 470, 490,517 |
| 93 | I II III | 18, 36, 45, 77, 85, 118, 133, 160, 161, 183, 203, 223, 242 270, 274, 294, 313, 322, 333, 359, 394, 408, 422, 462, 511 269,289,309,330,339,370,389, 409, 429, 449, 468, 489,508 |
| 94 | I II III | 19, 37, 46, 78, 84, 119, 134, 141, 162, 184, 204, 224, 243 261, 275, 295, 314, 323, 334, 361, 395, 409, 423, 463, 510 259,271,310,332,350, 351, 380, 391, 420, 439, 459, 514,519 |
| 95 | I II III | 20, 38, 47, 79, 83, 120, 135, 142, 163, 185, 205, 225, 244 262, 276, 296, 315, 324, 335, 365, 396, 410, 424, 464, 509 260,281,302,323,334, 365, 386, 407, 428, 449, 470, 490,517 |
| 96 | I II III | 1, 39, 48, 80, 82, 110, 136, 143, 164, 186, 206, 226, 245 263, 277, 297, 316, 325, 336, 367, 397, 411, 425, 465, 508 256, 288, 307, 339, 347, 355, 376, 388, 417, 435, 456, 517 |
| 97 | I II III | 2, 40, 49, 61, 81, 111, 137, 144, 165, 187, 207, 227, 246 264, 271, 298, 317, 326, 337, 370, 398, 412, 426, 466, 507 251,272, 293,334,345,356, 378, 399, 420, 440, 460, 501,520 |
| 98 | I II III | 3, 24, 50, 62, 100, 112, 138, 145, 166, 188, 208, 228, 247 265, 272, 299, 318, 327, 338, 351, 373, 399, 413, 433, 506 268,284,309,331, 349,364, 384, 404, 424, 444, 464, 505,520 |
| 99 | I II III | 4, 25, 51, 63, 99, 113, 139, 146, 167, 189, 209, 229, 248 266, 273, 300, 319, 328, 339, 374, 400, 414, 438, 505 269,289,309,330,340,370,389, 409, 429, 449, 468, 489,508 |
| 00 | I II III | 5, 26, 52, 64, 98, 114, 140, 147, 168, 190, 210, 230, 249 267, 274, 291, 320, 329, 353, 375, 381, 415, 440, 464, 504 265,282,307,329,347, 362, 382, 403, 421, 442, 464, 503,516 |

Контрольные  задания

- Какой объем займет смесь, состоящая из 0,5 моль азота и 0,25 моль хлора при нормальных условиях? Какова масса этой смеси?

- Относительная плотность газа по воздуху равна 0,59. Содержание в нем азота 82,35 %, водорода 17,65 %. Выведите молекулярную формулу газа.

- Объем смеси водорода с хлором равен 0,05 дм3. После образования хлороводорода осталось 0,01 дм3 хлора. Вычислите массовые доли водорода и хлора в смеси.

- При анализе некоторого вещества, содержащего серу, из образца массой 14,4 · 10-3 кг получили 23,3 · 10-3 кг сульфата бария. Вычислите массовую долю серы в исследуемом веществе.

- При обработке 19 · 10-3 кг смеси карбоната и гидрокарбоната натрия соляной кислотой выделилось 5,06 дм3 газа при температуре 27 (С и давлении 98658,28 Па. Вычислите количество вещества карбоната и гидрокарбоната натрия в исходной смеси (моль).

- В закрытом баллоне находится 0,2 кг кислорода под давлением 354,64 · 103 Па при температуре 7 (С. Вычислите массу углекислого газа в таком же объеме при той же температуре и давлении 283,71 · 103 Па.

- Вычислите молекулярную массу газа, 0,8 дм3 которого при      17 (С и 103,99 · 103 Па имеет массу 2 · 10-3 кг.

- Определите давление 5 кг азота в баллоне вместимостью 40 дм3 при температуре 7 (С.

- Вычислите температуру, при которой 1 дм3 оксида углерода (II) при нормальном давлении имеет массу 10-3 кг.

- При растворении в серной кислоте 10-2 кг сплава цинка с магнием выделилось 5,2 дм3 водорода, измеренного при    26 (С и давлении 122,656 · 103 Па. Вычислите массовые доли металлов в сплаве.

- Вычислите объем 0,32 кг оксида серы (IV) при давлении 415,43 · 103 Па и температуре 27 (С.

- Каков объем 3 · 10-3 кг паров воды при температуре 103 (С и давлении 101,325 · 103 Па.

- Какой объем при температуре 21 (С и давлении 101,99 · 103 Па займет водород, необходимый для превращения 8,3 · 10-3 кг оксида никеля (III) в металлический никель?

- Найдите объемный состав смеси кислорода с азотом, плотность которой по водороду равна 14,6.

- Какой объем воздуха необходим для полного сгорания 1 м3 газовой смеси, имеющей объемные доли: 50 водорода, 40 оксида углерода (II), 5 углекислого газа и 5 азота?

- Некоторый газ массой 5,6 · 10-3 кг занимает объем 4,84 дм3 при температуре 17 (С и давлении 0,997 · 105 Па. Чему равна относительные молекулярная и молярная массы этого газа?

- Какую плотность по водороду и воздуху имеет газовая смесь, состоящая из азота, водорода и аммиака, если объемные доли этих газов соответственно равны 30, 10 и 60.

- Чему равна относительная молекулярная масса вещества, если 1,3 · 10-3 кг этого вещества в парообразном состоянии занимает объем 0,6 дм3 при температуре 87 (С и давлении 0,83 · 105 Па?

- Какой объем при температуре 27 (С и давлении 105 Па занимает газ массой 10-3 кг, если его плотность по водороду равна 32?

- Некоторое вещество в парообразном состоянии объемом 16,4 дм3 при температуре 127 (С и давлении 97 · 103 Па имеет массу, равную 36,95 · 10-3 кг. Чему равна относительная молекулярная масса этого вещества?

- При растворении в воде 1,6 · 10-3 кг металла выделилось 0,896 дм3 водорода (условия нормальные). Вычислите молярную массу эквивалента этого металла.

- Для нейтрализации 1,89 · 10-3 кг кислоты израсходовано 1,68 · 10-3 кг гидроксида калия. Вычислите молярную массу эквивалента кислоты.

- При растворении в разбавленной серной кислоте 1,68 · 10-3 кг металла образовалось 4,56 · 10-3 кг его сульфата. Вычислите молярную массу эквивалента этого металла.

- При обработке 5,64 · 10-3 кг нитрата металла серной кислотой образовалось 4,8 · 10-3 кг его сульфата. Вычислите молярную массу эквивалента металла.

- При разложении 15 · 10-3 кг карбоната металла образовалось 8,4 · 10-3 кг его оксида. Вычислите молярную массу эквивалента металла.

- При сжигании 0,24 ( 10-3 кг металла в закрытом сосуде с воздухом образовался оксид металла. Объем газа, приведенного к нормальным условиям, уменьшился на 112 ( 10-3 дм3. Вычислите молярную массу эквивалента металла.

- Для полного восстановления 16 ( 10-3 кг оксида металла потребовалось 4,78 дм3 водорода, взятого при температуре      7 (С и давлении 97,325 кПа. Вычислите молярную массу эквивалента металла.

- Вычислите молярную массу эквивалента металла, 10-3 кг оксида  которого  при  растворении  в серной кислоте дает 3(10-3 кг сульфата.

- Из 5,7 · 10-3 кг сульфата металла получено 2,6 · 10-3 кг его гидроксида. Какова молярная масса эквивалента этого металла?

- Вычислите молярную массу эквивалента металла, для восстановления 3,4 · 10-3 кг оксида которого потребовалось столько водорода, сколько его выделяется в ходе реакции 6,5 · 10-3 кг цинка с кислотой.

- Одно и тоже количество металла соединяется с 0,4 ( 10-3 кг кислорода и 3,995 · 10-3 кг галогена. Назовите этот галоген.

- При пропускании сероводорода раствор, содержащий     5,21 ( 10-3 кг сульфата некоторого металла, образуется     3,61 ( 10-3 кг его сульфида. Какова молярная масса эквивалента этого металла?

- 0,3 ( 10-3 кг металла вытесняют из соляной кислоты 0,28 дм3 водорода, измеренного при нормальных условиях. 0,5 ( 10-3 кг этого же металла вытесняют 4,5 ( 10-3 кг серебра из растворов его солей. Вычислите молярную массу эквивалента серебра.

- 2,043 ( 10-3 кг металла вытесняют из кислоты 0,7 дм3 водорода. Это же количество металла вытесняет 6,475 ( 10-3 кг свинца из растворов его солей. Какова молярная масса эквивалента свинца?

- Вычислите молярную массу эквивалента металла, из 2 ( 10-3 кг гидроксида которого можно получить 3,74 ( 10-3 кг его сульфата.

- Какое количество эквивалента вещества карбоната натрия надо взять для того, чтобы из раствора перевести в осадок 0,5 моль ионов кальция?

- Чему равны молярные массы эквивалентов ортофосфорной кислоты в реакциях с гидроксидом натрия, которые приводят к образованию:

а) дигидрофосфата натрия;

б) гидрофосфата натрия;

в) ортофосфата натрия?

- Чему равны молярные массы эквивалента гидроксида железа (III) в реакциях с серной кислотой, идущих с образованием:

а) дигидроксосульфата железа (III);

б) гидроксосульфата железа (III);

в) сульфата железа (III).

- Вычислите, какие значения может иметь молярная масса эквивалента сульфата алюминия в реакциях с гидроксидом натрия, если количества вещества соли и щелочи относятся как:

а) 1 моль : 2 моль;          б) 1 моль : 4 моль.

- Чему равны молярные массы эквивалента сульфата цинка в реакциях со щелочью, идущие с образованием:

а) гидроксида цинка,

б) гидроксосульфата цинка,

в) тетрагидроксоцинката натрия?

- Какой из элементов, имеющих валентное электронное строение 4s23d3 или 4s24p3, обладает окислительными свойствами? Почему?

- Дайте характеристику с помощью 4-х квантовых чисел 3-го электрона в атоме бора. Охарактеризовать этот элемент с точки зрения его положения в периодической системе.

- Составьте электронные формулы для атомов элементов с порядковыми номерами 25 и 34. К какому электронному типу относится каждый из них? Охарактеризуйте каждый из элементов с точки зрения их положения в периодической системе элементов.

- Какими правилами определяется порядок заполнения электронами подуровней в атоме? Приведите электронные конфигурации невозбужденных атомов Br; Mn; Ti и ионов Ba2+; Fe3+.

- Почему у марганца преобладают металлические свойства, тогда как расположенные в той же группе галогены – типичные неметаллы.

- Среди приведенных ниже электронных конфигураций укажите невозможные и объясните причину невозможности их реализации:

а) 1p3;   б) 3p6;   в) 3s2;   г) 12s3;   д) 2d5;   е) 5d2;   ж) 3f12.

- На какой, из приведенных ниже орбиталей электрон обладает меньшей энергией? Ответ мотивируйте соответствующим правилом.

а) 6s;     б) 6p;     в) 4f;     г) 5d.

- Какие из элементов II периода не могут проявлять высшую валентность, равную номеру группы? Ответ обоснуйте.

- По каким формулам можно подсчитать:

а) количество орбиталей в уровне;

б) число орбиталей на подуровне;

в) число электронов на данном подуровне?

- Запишите электронные формулы атомов элементов с зарядом ядра:

а) +8;     б) +13;     в) +18;     г) +23;     д) +53;     е) +63.

Составьте графические схемы заполнения электронами валентных орбиталей этих атомов.

- Напишите электронные формулы атомов йода и титана. К какому семейству элементов они относятся?

- Напишите электронные формулы атомов хрома, меди и германия. К какому семейству элементов они относятся?

- Напишите электронно-графические формулы атомов индия, германия и титана в нормальном и возбужденном состоянии.

- Исходя из порядка заполнения энергетических состояний (уровней и подуровней) электронами у атомов элементов седьмого периода предскажите электронную формулу 117-го элемента и опишите его свойства на основе строения его атома.

- Опишите свойства 43-го элемента согласно строению его атома. Каков состав и свойства его оксидов и гидроксидов?

- Опишите свойства элемента, состав и свойства его оксидов и гидроксидов, если валентные электроны расположены на 5d46s2 подуровнях.

- Напишите состав гидроксидов элементов, имеющих на внешнем уровне s2p4-электроны. Как изменяются кислотные свойства этих гидроксидов с увеличением порядковых номеров этих элементов?

- Наружный электронный слой атомов элементов выражается формулами  …3s23p6 …3d54s2. Определите порядковый номер и название каждого из этих элементов.

- Составьте электронные формулы для атомов элементов с порядковыми номерами 24 и 46.

- Руководствуясь Периодической системой, укажите символ химического элемента, атому которого отвечает следующая электронная формула:

а) 1s22s22p63s23p6 ;          б) 1s22s22p63s23p63d104s2 .

Укажите валентные энергетические подуровни в приведенных электронных формулах атомов.

- В каком периоде находятся все 5d - элементы? Назовите их. Напишите электронную формулу первого из них.

- Как изменяется сила кислородсодержащих кислот элементов VI группы главной подгруппы от серной до теллуровой кислоты? Ответ обоснуйте.

- Как изменяются свойства гидроксидов хрома при повышении степени окисления хрома? Приведите примеры реакций, доказывающих кислотно-основные свойства гидроксидов хрома.

- Какой из элементов обладает более выраженными восстановительными свойствами: 6s2; 6s25d1; 6s25d2; 6s26p2. Ответ обоснуйте.

- Как меняется характер высших оксидов и гидроксидов у элементов одного периода с увеличением порядкового номера элемента? Приведите составы высших гидроксидов элементов 3-го периода.

- Как по электронному строению различаются элементы главных и побочных подгрупп? Что объединяет элементы главных и побочных подгрупп в одну группу?

- На чем основано деление всех элементов на металлы и неметаллы? В чем условность этого деления?

- Какой гидроксид является более сильным основанием: Ca(OH)2 или Ba(OH)2? Какой гидроксид является более сильной кислотой: Si(OH)4 или Ge(OH)4? Ответы мотивируйте.

- Элементы какой группы (и подгруппы) проявляют в своих соединениях степень окисления, равную -3. Назовите эти элементы и приведите примеры таких соединений.

- Что такое сродство элемента к электрону? Как изменяется эта величина по периоду и главным подгруппам с увеличением заряда ядра?

- Что такое электроотрицательность? Как она изменяется по периоду с увеличением заряда ядра элемента?

- Что такое энергия ионизации? Как она меняется в главной и побочной подгруппах?

- Как изменяются атомные радиусы с увеличением зарядов ядер элементов? Почему?

- Перечислите электронные аналоги среди элементов VI группы периодической системы элементов. Напишите в общем виде электронные формулы валентных электронных подуровней атомов этих элементов.

- Пользуясь периодической системой, дайте мотивированный ответ на вопрос: какой из двух гидроксидов является более сильным основанием: Sr(OH)2 или Ba(OH)2; Sr(OH)2 или Cd(OH)2; Ca(OH)2 или Fe(OH)2.

- Как влияет повышение степени окисления элемента на свойства образуемых им гидроокисей? Исходя из этого, ответьте на вопрос: какая из двух гидроокисей является более сильным основанием: CuOH или Cu(OH)2; TlOH или Tl(OH)3; Fe(OH)2 или Fe(OH)3?

- Как изменяются металлические свойства элементов в главных подгруппах с увеличением их атомных масс? На основании этого сделайте вывод о закономерности изменения прочности водородных соединений в рядах

а) NH3,     PH3,     AsH3,     SbH3,     BiH3;

б) HI,     HBr,     HCl,     HF.

- Сколько элементов включают в себя лантаноиды и актиноиды? Почему? Чем можно объяснить близость свойств элементов в каждой из этих групп? Почему наиболее устойчивой степенью окисления для лантаноидов является +3?

- Чем можно объяснить, что большинство свойств элементов изменяются периодически. Как изменяются радиусы атомов в периодах и группах? Что называется d- и f-сжатием? Разберите на примере s- и d-элементов первой группы периодической системы.

- Какие элементы пятого периода периодической системы имеют высший оксид ЭО2? Какой из этих элементов образует газообразные соединения с водородом? Составьте формулы орто- и метакислот, образуемых этими элементами, и изобразите их графически.

- Объясните донорно-акцепторный механизм образования ковалентной связи на примере образования иона фосфония РН4+.

- Какая связь – полярная или неполярная имеет место в молекулах СО, СО2, HBr, Br2? Представьте геометрические модели этих молекул.

- Напишите электронные конфигурации основных и возбужденных состояний атомов хлора, фосфора, бора, углерода, кобальта.

- Каково пространственное строение молекул CF4, CH4, PH3? Ответ поясните.

- Существует ли аналогия в строении молекул H2O и H2; PH3 и NH3; CO и HCl? Ответ обоснуйте.

- Изобразите перекрывание электронных орбиталей в молекулах: F2, HF, H2S, PH3. Какова геометрическая форма таких молекул?

- Какую ковалентную связь называют ( – связью и какую ( – cвязью? Ответ подтверите на примере конкретных молекул.

- Что такое sp –, sp2 –, sp3 – гибридизация атомных орбиталей? Приведите примеры молекул, при образовании которых происходит такого вида гибридизация. Какова структура этих молекул?

- Определите тип химической связи между атомами в молекулах СН4 и H2S. Какова структура этих молекул? В какой из них наблюдается гибридизация атомных орбиталей?

- Какие электроны атома бора участвуют в образовании ковалентных связей? Как метод валентных связей объясняет симметричную треугольную форму молекул BF3?

- Определите тип химической связи между атомами в молекулах H2O, BeCl2. Какова структура этих молекул? Какая из них имеет дипольный момент, равный нулю. Почему? Наблюдается ли в какой-нибудь из этих молекул гибридизация атомных орбиталей.

- Опишите с позиций метода ВС электронное строение молекулы BF3 и иона BF4-.

- Какой атом или ион служит донором электронной пары при образовании иона: а) BH4-; б) NH4+?

- Руководствуясь разностью относительных электроотрицательностей связи Э-О, определите, как меняется характер связи в оксидах элементов третьего периода периодической системы Д.И.Менделеева.

- Вычислите разницу относительных электроотрицательностей следующих пар атомов: H-S; H-N; H-Ge; H-K. Какая из этих связей наиболее полярна?

- Определите наличие донорно-акцепторной связи в молекуле H[BF4] и объясните механизм ее образования.

- Как образуются химические связи в молекулах NH3 и BCl3? Какова структура этих молекул? Полярны ли связи B-Cl и полярна ли молекула BCl3?

- В каких молекулах имеются ( – связи: C2H4; C2H2; CH4; O2; H2O? Приведите схемы перекрывания электронных облаков в этих молекулах.

- Сравнить кратности связей и магнитные свойства молекулы В2 и молекулярного иона В2+.

- Какие силы молекулярного взаимодействия называются ориентационными, индукционными и дисперсионными? Когда возникают и какова природа этих сил?

- От каких факторов зависит скорость химической реакции? Как изменится скорость реакции взаимодействия хлорида железа (III) с роданидом калия в растворе вследствие разбавления смеси водой вдвое?

- От каких факторов зависит константа скорости? Определите константу скорости реакции:

2А   +   В   =   С,

если при концентрациях А и В, равных 0,5 и 0,6 моль/дм3, соответственно, ее скорость составляет 0,018 моль/(дм3(мин).

- Что понимают под скоростью химической реакции? Чему равна скорость химической реакции, если концентрация одного из реагирующих веществ в начальный момент была равна 1,2 моль/дм3, а через 50 мин стала 0,3 моль/дм3?

- Как изменится скорость реакции синтеза аммиака, если концентрацию азота увеличить в 3 раза, а водорода – в 5 раз? Как повлияет на выход аммиака увеличение температуры, если (Н этой реакции ( 0?

- Сформулируйте правило Вант-Гоффа. Во сколько раз увеличится скорость реакции, если увеличить температуру от   -10 до +30 (С? (При повышении температуры на 10(С скорость этой реакции увеличивается в 3 раза).

- Скорость реакции при некоторой температуре равна:      5,84 ( 10-4 моль/дм3(мин. Начальная концентрация одного из реагирующих веществ равна 0,02 моль/дм3. Определите концентрацию этого вещества через 25 мин после начала реакции. Как изменится при этом константа скорости?

- Почему скорость реакции увеличивается с увеличением температуры? Определите температурный коэффициент реакции, если при повышении температуры на 40 (С скорость реакции возросла в 16 раз?

- Реакция протекает по уравнению:

2NO   +   O2      2NO2.

Исходная концентрация с(NO) = 0,6 моль/дм3, c(O2) =          = 0,3 моль/дм3. Константа скорости равна 0,5. Вычислите скорость реакции в начальный момент; как изменится скорость и константа скорости, если увеличить концентрацию О2?

- Реакция протекает в водном растворе по уравнению:

Na2S2O3   +   H2SO4   =   Na2SO4   +   S    +   H2SO3.

Как изменится скорость реакции, если реагирующую смесь разбавить водой в 4 раза?

- При повышении температуры от 30 (С до 70 (С скорость реакции возросла в 81 раз. Во сколько раз она возрастет при увеличении температуры от 70 (С до 80 (С?

- В системе:

CO   +   Cl2   (   COCl2,

концентрацию СО увеличили от 0,3 до 1,2 моль/дм3, а концентрацию хлора – в 3 раза. Во сколько раз увеличилась скорость реакции? Как при этом изменилась константа скорости?

- Рассчитайте начальную скорость гомогенной реакции

А   +   2В   =   АВ2,

если с(А) = с(В) = 0,4 моль/дм3, а константа скорости равна 2(10-3. Как изменится скорость реакции, если концентрации реагирующих веществ увеличить на 0,1 моль/дм3?

- Сформулируйте правило Вант-Гоффа. На сколько градусов необходимо повысить температуру, чтобы скорость реакции увеличилась в 16 раз, если температурный коэффициент реакции равен 2?

- Во сколько раз следует увеличить концентрацию оксида углерода в системе:

2СО   =   СО2   +   С,

чтобы скорость реакции увеличилась в четыре раза?

- Во сколько раз следует увеличить давление, чтобы скорость образования NO2 по реакции

2NO   +   O2   2NO2

возросла в 1000 раз?

- Напишите уравнение скорости реакции

С   +   О2   =   СО2

и определите, во сколько раз увеличится скорость реакции при увеличении концентрации кислорода в три раза.

- Реакция между оксидом азота (II) и хлором протекает по уравнению:

2NO   +   Cl2      2NOCl.

Как изменится скорость реакции при увеличении:

а) концентрации оксида азота в два раза;

б) концентрации хлора в два раза;

в) концентрации обоих веществ в два раза?

- На сколько градусов следует повысить температуру системы, чтобы скорость протекающей в ней реакции возросла в 30 раз (г=2,5)?

- При повышении температуры на 50 0С скорость реакции возросла в 1200 раз. Вычислите температурный коэффициент реакции.

- Реакция идет по уравнению:

N2   +   3H2   =   2NH3.

Концентрации участвующих в ней веществ были: с(N2) =      = 0,80 моль/дм3; с(H2) = 1,5 моль/дм3; с(NH3) = 0,10 моль/дм3. Вычислите концентрацию водорода и аммиака, когда с(N2) стала равной 0,50 моль/дм3.

- Равновесные концентрации в системе

СО   +   Сl2      COCl2

равны: c(CO) = c(Cl2) = 0,3 моль/дм3 , c(COCl2) = 1,5 моль/дм3. Вычислите начальную концентрацию хлора и константу равновесия. Какими изменениями концентраций и давления можно сместить равновесие в сторону обратной реакции.

- Реакция протекает по схеме:

A   +   B      C   +   D.

Исходные концентрации веществ таковы: c(A) = c(B) =        = c(C) = c(D) = 1 моль/дм3. Вычислите константу равновесия, если концентрация вещества D в момент равновесия равна 1,5 моль/дм3. Сформулируйте принцип Ле-Шателье.

- От каких факторов зависит константа равновесия? При некоторой температуре константа равновесия термической диссоциации

N2O4      2NO2

равна 0,26. Равновесная концентрация с(NO2) = 0,28 моль/дм3. Какая доля N2O4 (в % по массе) продиссоциировала к моменту равновесия?

- Реакция протекает по схеме

N2   +   H2   =   NH3.

В начальный момент реакции с(N2) = 1,5 моль/дм3, c(H2) =  = 2,5 моль/дм3. Каковы концентрации азота и водорода, при концентрации аммиака с(NH3) = 0,5 моль/дм3?

- При повышении температуры увеличивается степень превращения йодоводорода в водород и йод. Какой является эта реакция, экзо- или эндотермической? Напишите выражения для константы равновесия для этой обратимой реакции.

- Реакция протекает по уравнению:

4HCl   +   O2      2Cl2   +   2H2O.

Исходная концентрация хлороводорода с(HCl) = 0,4 моль/дм3, кислорода с(О2) = 0,2 моль/дм3. К моменту равновесия прореагировало 50 % HCl. Вычислите константу равновесия.

- Равновесные концентрации в системе

2SO2   +   O2      2SO3

равны: c(SO2) = 0,008 моль/дм3, c(O2) = 0,824 моль/дм3, c(SO3) = 0,032 моль/дм3. Определите исходную концентрацию оксида серы (IV). Как следует изменить концентрацию диоксида серы и давление, чтобы сместить равновесие в сторону обратной реакции?

- Образование хлороводорода из простых веществ – процесс экзотермический. В какую сторону сместится равновесие:

а) при увеличении температуры;

б) при уменьшении давления?

- Реакция протекает по схеме:

PCl5      PCl3   +   Cl2.

Исходное количество PСl5 равно 2 моль. К моменту наступления равновесия разложилась половина пентахлорида фосфора. Каково общее количество всех веществ (моль) в системе в момент равновесия?

- Выведите выражение для константы равновесия и рассчитайте ее величину для процесса разложения молекулярного хлора на атомы, если исходная концентрация хлора 0,04 моль/дм3, а в момент достижения равновесия концентрация Cl2 уменьшилась на 2 · 10-3 моль/дм3.

- При некоторой температуре константа равновесия системы:

3H2   +   N2      2NH3

равна 0,1. Равновесная концентрация аммиака с(NH3) =       = 0,08 моль/дм3, водорода с(Н2) = 0,2 моль/дм3. Рассчитайте равновесную и исходную концентрации азота. Как и почему повлияет на смещение равновесия в этой системе повышение давления?

- Сформулируйте принцип Ле-Шателье. Вычислите константу равновесия и исходную концентрацию кислорода в системе

2NO   +   O2      2NO2,

если равновесные концентрации веществ равны: c(NO) =    = 0,6 моль/дм3, c(O2) = 0,3 моль/дм3, c(NO2) = 0,4 моль/дм3.

- Как и почему влияет катализатор на скорость химической реакции и на смещение химического равновесия в гомогенной системе?

- Равновесие в системе

2NO   +   O2      2NO2

установилось при следующих концентрациях: c(O2) =                  = 1,6 моль/дм3, c(NO) = 0,06 моль/дм3, c(NO2) = 0,24 моль/дм3. Рассчитайте константу равновесия. Почему повышение давления в этой системе увеличивает выход оксида азота (IV)?

- Напишите выражение для константы равновесия системы:

C(тв)   +   О2(г)      СО2(г),          (H ( 0.

Какие внешние воздействия вызовут смещение равновесия вправо?

- Хлороводород является экзотермическим соединением. Как влияет на выход хлороводорода при его синтезе из простых веществ:

а) повышение температуры;

б) повышение давления.

- Исходная концентрация азота с(N2) = 2 моль/дм3, водорода с(Н2) = 7 моль/дм3. Равновесная концентрация азота с(N2) = = 1,8 моль/дм3. Вычислите равновесную концентрацию аммиака в системе:

3H2   +   N2      2NH3.

- Напишите выражение для константы равновесия гомогенной системы:

СН4   +   СО2      2СО   +   2Н2.

Как следует изменить температуру и давление, чтобы повысить выход водорода? Прямая реакция – образования водорода эндотермическая.

- Напишите выражение для константы равновесия гетерогенной системы:

СО2   +   С      2СО.

Как изменится скорость прямой реакции – образования СО, если концентрацию СО2 уменьшить в четыре раза? Как следует изменить давление, чтобы повысить выход СО?

- Напишите выражение для константы равновесия гетерогенной системы:

С   + Н2О(г)      СО   +   Н2.

Как следует изменить концентрацию и давление, чтобы сместить равновесие в сторону обратной реакции – образования водяных паров?

- Определите массовую долю гидроксида натрия в растворе, полученном растворением 4,5 г натрия в 1 дм3 воды.

- Какой объем (дм3) раствора с массовой долей хлорида натрия 9 % и плотностью 1,05 г/см3 можно приготовить, имея 300 см3 воды?

- При выпаривании 200 г раствора с массовой долей некоторого вещества 10 % выпало в осадок 10 г вещества. Масса раствора после выпаривания – 60 г. Чему равна массовая доля растворенного вещества в растворе после выпаривания?

- Какая масса (г) воды необходима для растворения 50 г Na2CO3, чтобы получить раствор с массовой долей карбоната натрия 8 %?

- Из 100 г раствора с массовой долей KNO3 40 % выпариванием удалили 50 г воды. Вычислите массовую долю нитрата калия в полученном растворе.

- Смешали 400 г раствора с массовой долей Na2HPO4 8 % и 300 г раствора с массовой долей этой же соли 5 %. Вычислите массовую долю гидрофосфата натрия в полученном растворе.

- Массовая доля Na2SO4 в 5 дм3 водного раствора (( = 1,15 г/см3) равна 7 %. Рассчитайте мольную долю сульфата натрия в данном растворе.

- Вычислите мольные доли NaCl и воды в 3 дм3 раствора       (( = 1,041 г/см3) с массовой долей NaCl 6 %.

- Вычислите мольные доли H2SO4  и воды в растворе с массовой долей серной кислоты 15 %.

- В 90 г воды растворено 13,68 г сахара. Вычислите мольную долю растворителя в этом растворе.

- Вычислите мольные доли KOH и воды в 5 моль/дм3 растворе гидроксида калия (( = 1,220 г/см3).

- В 3 дм3 раствора содержится 2,5 моль гидроксида натрия. Вычислите титр раствора.

- Вычислите массовую концентрацию (титр) раствора с молярной концентрацией эквивалента хлорида натрия        0,04 моль/дм3.

- Вычислите массовую концентрацию (титр) 0,5 моль/дм3 раствора азотной кислоты.

- Определите молярность раствора соляной кислоты (( =        = 1,18 г/см3), в котором массовая доля HСl составляет 36,2 %.

- Чему равна молярность раствора (( = 1,07 г/см3) в котором массовая доля гидроксида калия составляет 8 %?

- Какую массу технического гидроксида натрия, содержащего 10 % воды, необходимо взять для приготовления 900 см3  0,5 моль/дм3 раствора NaOH?

- Какую массу раствора, в котором массовая доля КОН составляет 12 %, надо взять, чтобы получить раствор объемом 250 см3 молярной концентрации 2 моль/дм3?

- Растворы одного и того же вещества молярной концентрации 1 моль/дм3; 2 моль/дм3 и 0,2 моль/дм3 смешаны в объемных отношениях 1 : 2 : 7. Определите молярную концентрацию полученного раствора.

- Рассчитайте моляльность раствора с массовой долей гидроксида калия 10 % (( = 1,090 г/см3).

- Какую массу сахарозы надо взять для приготовления раствора массой 200 г, моляльность которого равна 0,05 моль/кг?

- Рассчитайте моляльность раствора, приготовленного из глюкозы массой 9 г и воды объемом 500 см3.

- Рассчитайте моляльность раствора с массовой долей H3PO4 20 % (( = 1,1 г/см3).

- Какая масса кристаллической соды Na2CO3 · 10H2O требуется для приготовления раствора объемом 1,2 дм3 с молярной концентрацией эквивалента, равной 0,2 моль/дм3?

- Какой объем одномолярного раствора серной кислоты требуется для приготовления 500 см3 раствора серной кислоты с молярной концентрацией эквивалента 0,5 моль/дм3?

- Какой из растворов серной кислоты более концентрированный: c молярной концентрацией эквивалента 18 моль/дм3 или раствор с массовой долей вещества 50 % (( = 1,4 г/см3)?

- Смешаны два раствора с молярной концентрацией эквивалента 0,5 и 2 моль/дм3, взятые объемом, соответсвенно 2 и 0,5 дм3. Чему равна молярная концентрация эквивалента вещества в полученном растворе?

- В растворе объемом 250 см3 содержится сульфат алюминия массой 7,8 г. Чему равна молярная концентрация эквивалента соли в этом растворе?

- Какой объем 0,1 моль/дм3 раствора хлорида алюминия необходимо взять для приготовления 1 дм3 раствора с молярной концентрацией эквивалента 0,15 моль/дм3.

- Для нейтрализации 40 см3 раствора серной кислоты потребовалось прибавить к ним 24 см3 раствора щелочи с молярной концентрацией эквивалента 0,2 моль/дм3. Определите молярную концентрацию эквивалента взятого раствора серной кислоты.

- Рассчитайте осмотическое давление раствора неэлектролита содержащего 1,62 · 1023 молекул этого вещества в 0,3 дм3 раствора при 35 (С.

- К 200 см3 0,3 моль/дм3 водного раствора сахарозы (С12Н22О11) добавили 10 г С12Н22О11. Вычислите осмотическое давление полученного раствора при 298 К.

- Вычислите осмотическое давление водного раствора, содержащего в 1 дм3 18,5 г глюкозы (С6Н12О6) при 20 (С. Плотность раствора принять равной единице.

- Раствор, в 0,2 дм3 которого содержится 2,8 г некоторого высокомолекулярного соединения, обладает при 298 (К осмотическим давлением равным 618,5 кПа. Определите молекулярную массу этого соединения.

- Вычислите при 25 (С давление насыщенного пара над водным раствором с массовой долей карбамида СО(NH2)2 8 %, если давление насыщенного пара чистой воды при этой же температуре составляет 3,166 кПа.

- Вычислите температуры кипения раствора хлорида аммония, если в 200 г воды растворено 1,27 г NH4Cl. Степень диссоциации принять равной 0,8.

- В 400 см3 воды растворено 0,5 г сульфата натрия. Вычислите, при какой температуре будет замерзать данный раствор. Степень диссоциации Na2SO4 принять равной 0,7.

- На сколько градусов повысится температура кипения воды, если в 1 м3 воды растворить 600 г глюкозы (С6Н12О6).

- Вычислите температуру кристаллизации водного раствора с массовой долей этилового спирта (С2Н5ОН) 7 %.

- Вычислите при 65 (С давление пара над раствором, содержащим 12 г глюкозы в 110 г воды, если давление насыщенного пара над чистой водой при той же температуре составляет 25000 Па.

- В 1500 г воды растворено 60 г неэлектролита. Данный раствор замерзает при t = -1,86 (С. Вычислите массу 1 моля растворенного вещества.

- Вычислите температуру кристаллизации раствора мочевины (NH2)2CO, содержащего 5 г мочевины в 150 г воды. Криоскопическая константа воды 1,86 град.

- Раствор, содержащий 3,04 г камфоры С10Н16О в 100 г бензола, кипит при 80,714 (С. Температура кипения бензола 80,2 (С. Вычислите эбуллиоскопическую константу бензола.

- Вычислите процентную концентрацию водного раствора глицерина С3Н5(ОН)3, зная, что этот раствор кипит при 100,39 (С. Эбуллиоскопическая константа воды 0,52 град.

- Вычислите температуру кипения 5%-ного раствора нафталина С10Н8 в бензоле. Температура кипения бензола 80,2 (С. Эбуллиоскопическая константа его 2,57 град.

- Вычислите криоскопическую константу уксусной кислоты, зная, что раствор, содержащий 3,56 г антрацена С14Н10 в 100 г уксусной кислоты, кристаллизуется при 15,718 (С. Температура кристаллизации уксусной кислоты 16,65 (С.

- Равные весовые количества камфоры С10Н16О и нафталина С10Н8 растворены в одинаковых количествах бензола. Какой из растворов кипит при более высокой температуре?

- Сколько граммов мочевины (NH2)2CO следует растворить в 75 г воды, чтобы температура кристаллизации понизилась на 0,465 0С? Криоскопическая константа воды 1,86 0С.

- Сколько граммов фенола С6Н5ОН следует растворить в 125 г бензола, чтобы температура кристаллизации раствора была ниже температуры кристаллизации бензола на 1,7 град? Криоскопическая константа бензола 5,1 град.

- Сколько граммов мочевины (NH2)2CO следует растворить в 250 г воды, чтобы температура кипения повысилась на   0,26 град? Эбуллиоскопическая константа воды 0,52 град.

- Константа диссоциации муравьиной кислоты НСООН составляет 2,1 ( 10-4. Вычислите степень диссоциации и с(H+) для 0,3 моль/дм3  раствора этой кислоты.

- Вычислите степень диссоциации и с(H+) для 0,05 моль/дм3 раствора хлоруксусной кислоты СН2СlCOOH. КД(СН2СlCOOH) = 1,4 ( 10-3.

- Вычислите степень диссоциации и с(H+) в 0,1 М растворе HClO (КД = 5 ( 10-2). Как изменится с(H+), если к 1 дм3        0,1 моль/дм3 раствора НСlO добавить 0,2 моль NaClO?

- Концентрация насыщенного при 20 (С раствора H2S составляет 0,13 моль/дм3. Вычислите с(H+); с(HS-) и с(S-2).

- Вычислите концентрации ионов Н+; H2PO; HPO и PO в 0,1 М растворе H3PO4 (трем ступеням диссоциации ортофосфорной кислоты отвечают три константы диссоциации: K1 = 7,6 ( 10-3; K2 = 6,2 ( 10-8; K3 = 4,2 ( 10-13).

- Вычислите концентрацию ионов HS - и S2- в 0,13 М растворе H2S, содержащем 0,01 моль/дм3 HCl.

- Найдите степень диссоциации и с(H+) в растворах кислот:

а) HClO,     с= 0,001 моль/дм3,     КД = 5 · (10-2;

б) CH3COOH,     с=0,1 моль/дм3,     КД = 1,8 · 10-5;

в) HCN,     с=0,05 моль/дм3,     КД =7,2 · 10-10.

- В растворе HClO концентрация 0,1 моль/дм3 степень диссоциации равна 0,08 %. При какой концентрации раствора она увеличится: а) в 2 раза; б) в 10 раз?

- Степень диссоциации щавелевой кислоты H2C2O4 по 1-й ступени в растворе молярной концентрации эквивалента    1 моль/дм3 равна 23,3 %. При какой концентрации щавелевой кислоты ее степень диссоциации станет равной 9 %?

- Какое значение имеет рН для растворов СН3СООН и NH4OH, если их концентрация равна 0,1 моль/дм3, а степень диссоциации 1,3 %?

- Во сколько раз уменьшится концентрация ионов HS -, если к 1 дм3 0,1 моль/дм3 раствора H2S (константа диссоциации по первой ступени равна 1 · 10-7) прибавить 0,1 моль HCl?

- Вычислите степень диссоциации и с(H+) в 0,3 моль/дм3 растворе CH3COOH (KД = 1,8 · 10-5). Какие значения примут эти величины после добавления к 1 дм3 раствора кислоты 0,2 моль СН3СООNa?

- Вычислите рН 0,05 моль/дм3 раствора Ca(ОН)2.

- Сколько граммов HCOONa cледует прибавить к 1 л          0,4 моль/дм3 раствора HCOOH (Кд = 2,1 · 10-4) для того, чтобы с(H+) в растворе стала равной 1 · 10-3  моль/дм3?

- Вычислите рН 1 · 10-3 моль/дм3 раствора КОН.

- Вычислите рН 1 %-ного раствора муравьиной кислоты, считая, что плотность раствора равна 1 (Кд(HCOOH) =        = 2,1 · 10-4).

- Исходя из константы диссоциации слабых электролитов, вычислите рН следующих растворов:

а) 1/200 моль/дм3 HNO2     Kд (HNO2) = 5 · 10-4;

б) 0,01 моль/дм3 NH4OH     Kд (NH4OH) = 1,8 · 10-5.

- Сколько граммов NaOH следует прибавить к 1 дм3            0,1 моль/дм3 HCN для получения нейтрального раствора? Кд(HCN) = 7,2 · 10-10.

- Вычислите рН 0,01 %-ного раствора HСl. Плотность раствора считать равной 1.

- Сколько граммов КОН содержится в 10 дм3 раствора, рН которого 10?

- Произведение растворимости PbSO4 равно 2,2 · 10-8. Чему равна концентрация ионов Pb2+ и SO в насыщенном растворе сульфата свинца и его растворимость, выраженная в моль/дм3 и процентах?

- При комнатной температуре растворимость хлорида свинца (II) составляет 10,58 г/дм3. Чему равно произведение растворимости (PbCl2)?

- Произведение растворимости SrSO4 составляет 3,2 · 10-7. Чему равна концентрация ионов Sr2+ и SO в насыщенном растворе сульфата стронция и его растворимость, выраженная в моль/дм3 и процентах?

- Вычислите растворимость (в моль/дм3 и г/дм3) и молярные концентрации ионов в насыщенном растворе Ba3(PO4)2 (ПР = 6 · 10-39).

- Произведение растворимости CaSO4 составляет 9,1 · 10-6. Сколько граммов кальция в виде ионов содержится в 8 дм3 насыщенного раствора?

- Произведение растворимости SrSO4 составляет 3,2 · 10-7. Вычислите:

а) в каком объеме раствора содержится 0,1 г SrSO4;

б) в каком объеме раствора содержится 0,56 моль ионов стронция?

- В 6 дм3 насыщенного раствора PbSO4 содержится в виде ионов 0,186 г свинца. Вычислите произведение растворимости PbSO4.

- В насыщенном растворе PbCl2 объемом 250 см3 содержится 4 · 10-3 моль ионов Pb2+. Чему равна концентрация ионов Cl- в этом растворе и растворимость PbCl2 (моль/дм3) ?

- В насыщенном растворе Mg3(PO4)2 объемом 10 дм3 содержится соль массой 3г. Вычислите ее растворимость (моль/дм3) и найдите молярные концентрации каждого иона в этом растворе.

- Произведение растворимости AgCl равно 1,4 · 10-4 при    100 (С. Найдите растворимость AgCl в кипящей воде (моль/дм3).

- При какой концентрации хромат-иона CrO42- начнется выпадение осадка PbCrO4 из раствора Pb(NO3)2, если концентрация Pb(NO3)2 в растворе равна 0,1 моль/дм3?

- Произведение растворимости сульфата кальция равно    6,26 · 10-5. Образуется ли осадок, если смешать равные объемы 0,04 н растворов CaCl2 и Na2SO4?

- Вычислите произведение растворимости карбоната стронция, если в 5 л насыщенного раствора содержится 0,05 г этой соли.

- Произведение растворимости SrSO4 равно 3,6 · 10-7. Вычислите растворимость этой соли в моль/дм3 и в г/дм3.

- Вычислите произведение растворимости Fe(OH)2, если в 100 см3 его насыщенного раствора содержится 9,6 · 10-5 г этого гидроксида.

- Произведение растворимости MgF2 равно 7,0 · 10-9. Вычислите растворимость этой соли в моль/дм3 и в г/дм3.

- Сколько воды потребуется для растворения 1 г ВаСО3, произведение растворимости которого равно 1,9 · 10-9?

- В 100 см3 насыщенного раствора PbI2 содержится ионов свинца 0,0268 г. Вычислите произведение растворимости этой соли.

- Концентрация ионов магния в насыщенном растворе Mg(OH)2 составляет 2,6 · 10-3 г/дм3. Вычислите произведение растворимости этого гидроксида.

- Произведение растворимости PbSO4 1,3 · 10-8. Вычислите растворимость этой соли в молях и в граммах на см3.

- Сколько граммов AgCl выпадет в осадок при смешивании растворов KCl (c = 0,5 моль/дм3) и AgNO3 (c = 0,1 моль/дм3), если объем первого раствора равен 100 см3, а второго        50 см3?

- Какого объема раствор Ca(OH)2 c молярной концентрацией эквивалента 0,1 моль/дм3 потребуется для осаждения ионов Ca2+ из 5 %-ного раствора Ca(HCO3)2, массой 489 г?

- К насыщенному раствору PbSO4 (объем 125 см3) прибавлен 0,5 %-ный раствор H2SO4, объемом 5 см3. Как изменится при этом концентрация ионов Pb2+ и растворимость соли?

- Кристаллогидрат BaCl2 · 2H2O массой 0,99 г был растворен в минеральной воде для осаждения BaSO4 с целью определения сульфатов. Какой объем раствора H2SO4 (( = 1 г/см3) молярной концентрации эквивалента 0,12 моль/дм3 для этого потребуется?

- Как изменяются значения константы гидролиза и степени гидролиза при переходе от первой ступени гидролиза карбоната натрия ко второй в растворе концентрации             0,1 моль/дм3?

- Какие из солей имеют одинаковое значение константы гидролиза:

NH4Cl,     NH4CN,     CH3COONa,     CH3COONH4?

Чем это обусловлено?

- Напишите в молекулярной и молекулярно-ионной форме уравнения реакций и объясните механизм их протекания:

а) Fe2(SO4)3   +   Na2CO3   +   H2O   (

б) AlCl3   +   (NH4)2S   +   H2O   (

в) Cr2(SO4)3   +   (NH4)2S   +   H2O   (

- Напишите в молекулярной и молекулярно-ионной форме уравнения реакций и объясните механизм их протекания:

а) AlCl3 + CH3COONa + H2O ( Al(OH)(CH3COO)2 + . . .

б) CuSO4  +  Na2CO3  +  H2O  (  [Cu(OH)]2CO3  +  . . . .

в) Na2SiO3   +   NH4Cl   +   H2O   (   . . . .

- Вычислите константу гидролиза карбоната натрия, степень гидролиза соли в 0,1 моль/дм3 растворе. Чему равен рН этого раствора?

- При сливании растворов сульфида натрия и хлорида хрома (III) образуется осадок гидроксида хрома (III). Напишите молекулярное и ионное уравнения реакции его образования.

- Какая из солей в большей степени подвергается гидролизу: ацетат или цианид натрия? Константа диссоциации уксусной кислоты 1,77 · 10-5, а синильной кислоты 4,9 · 10-10.

- Для какой соли рН 1 моль/дм3 раствора будет иметь большее значение:

а) NaNO3 или NaNO2;

б) CH3COOK или CH3COONH4;

в) KClO или KClO3?

- Дайте сравнительную характеристику сульфатов, сульфитов и сульфидов щелочных металлов по их способности к гидролизу.

- Как влияет на состояние равновесия системы

H2O      H+   +   OH –

и значение рН в чистой воде добавление гидролизующейся соли? Какие в этом случае могут быть варианты и, соответственно, типы гидролиза?

- Может ли гидролиз кислой или основной соли протекать более интенсивно, чем гидролиз соответствующей средней соли? Объясните и приведите примеры.

- Вычислите константу гидролиза ортофосфата натрия по первой ступени. Какой рН (с учетом только первой ступени): а) в 2,4 моль/дм3 растворе Na3PO4; б) в 0,1 моль/дм3 растворе той же соли? Определить в обоих случаях степень гидролиза соли.

- Как объяснить взаимное усиление гидролиза двух солей при смешивании их растворов? Любая ли пара солей дает такой эффект?

- Почему растворы NaF и Na2S имеют щелочную, а растворы ZnSO4 и NH4NO3 кислую реакцию? Ответ подтвердите ионно-молекулярными уравнениями.

- Как зависит степень гидролиза от температуры? Почему? В какую сторону сместится равновесие гидролиза NaCN, если к раствору прибавить: а) щелочь; б) кислоту; в) хлорид аммония?

- К растворам Na2SO4, CrCl3, MgCl2, Al2(SO4)3, Fe(NO3)3 добавили раствор соды Na2CO3. В каких случаях наблюдается выделение CO2? Почему? Составьте ионно-молекулярные и молекулярные уравнения соответствующих реакций.

- В каких случаях происходит процесс окисления:

а) KMnO4   (   MnO2;

б) Сl2O   (   HCl;

в) P   (   H3PO4;

г) HNO2   (   NO2.

Ответ подтвердите соответствующими уравнениями реакций. Составьте уравнения ионно-электронного баланса.

- Реакции протекают по схемам:

P   +   HJO3   +   H2O   (   H3PO4   +   HJ;

H2S   +   Cl2   +   H2O   (   H2SO4   +   HСl.

Расставьте коэффициенты в уравнениях реакций ионно-электронным методом, укажите окислитель и восстановитель.

- Окислительно-восстановительные реакции выражаются ионными уравнениями:

Cr2O72-  +  14H+  +  6Cl -  (  3Cl2  +  2Cr3+  +  7H2O;

2Fe3+   +   S2-   (   2Fe2+   +   S.

Составьте молекулярные уравнения. Укажите для каждой реакции, какой ион является окислителем, какой – восстановителем; какой ион окисляется, какой восстанавливается.

- Расставьте коэффициенты в уравнениях реакции ионно-электронным методом, протекающих по схеме:

а) Cu2S  +  HNO3  (  Cu(NO3)2  +  H2SO4  +  NO  +  H2O;

б) NaCrO2 + PbO2 + NaOH ( Na2CrO4 + Na2PbO2 + H2O.

C помощью значений стандартных электронных потенциалов обоснуйте направление протекания реакций.

- Могут ли происходить окислительно-восстановительные реакции между веществами:

а) NH3   +   KMnO4   (;

б) HNO2   +   HI   (;

в) HCl   +   H2S   (

Почему? В случае возможных реакций, запишите уравнения реакций и составьте схему электронного баланса.

- Какие из реакций, протекающих по схемам:

Ca(HCO3)2   +   Ca(OH)2   (   CaCO3   +   H2O;

H2O2 + KMnO4 + H2SO4 ( O2 + MnSO4 + K2SO4 + H2O;

являются окислительно-восстановительными? Расставьте коэффициенты в уравнениях окислительно-восстановитель-ных реакций методом полуреакций, указав окислитель и восстановитель.

- Составьте в ионной и молекулярной формах уравнения следующих окислительно-восстановительных процессов, протекающих в водных растворах:

а) H2S  +  K2Cr2O7  +  H2SO4  (  S  +  Cr2(SO4)3  +  . . .

б) PH3  +  KMnO4  +  H2SO4  (  H3PO4  +  . . .

С помощью значений стандартных электродных потенциалов обоснуйте направление протекания реакций (см. табл. 6 в Приложении).

- В чем основное отличие реакций ионного обмена от окислительно-восстановительных реакций? Расставьте коэффициенты в приведенных схемах (для ОВР примените метод полуреакций):

H3PO4   +   NaOH   (   Na2HPO4   +   H2O;

Cu   +   HNO3   (   Cu(NO3)2   +   NO   +   H2O;

KMnO4  +  MnSO4  +  H2O  (  MnO2  +  K2SO4  +  H2SO4.

- Как влияет величина радиуса атома на его окислительно-восстановительные свойства? Закончите уравнения и составьте схему ионно-электронного баланса:

а) Na   +   H2O   (

б) Cl2   +   KClO2   +   KOH   (

- Что называется окислением и восстановлением? Ответ поясните на следующих схемах:

а) FeSO4   +   Ag2SO4   (   Ag   +   Fe2(SO4)3;

б) AsH3   +   O2   (   As2O5   +   H2O;

в) Zn   +   HNO3   (   Zn(NO3)2   +   NH3   +   H2O.

Cоставьте уравнения реакций методами электронного баланса и полуреакций.

- Составьте уравнения реакций, дайте определение такому типу окислительно-восстановитель-ных реакций.

а) H2MnO4   (   MnO2   +   HMnO4   +   . . .

б) Cl2   +   NaOH   (   NaCl   +   NaClO   +   . . .

в) NO2   +   H2O   (   HNO2   +   . . .

- Установите, какие из реакций являются окислительно-восстановительными:

NaHCO3   (   Na2CO3   +   CO2   +   H2O;

NH3   +   NaClO   (   N2H4   +   NaCl   +   H2O;

CH4   +   O2   +   NH3   (   HCN   +   H2O;

Li3N   +   H2O   (   LiOH   +   NH3 · H2O.

Поставьте коэффициенты в уравнениях реакций, используя соответствующие методы их подбора.

- В соединениях, участвующих в приведенных ниже окислительно-восстановительных реакциях, укажите элементы, повышающие и понижающие свою степень окисления:

PbS   +   H2O2   (   PbSO4   +   H2O;

Cu(NO3)2   (   CuO   +   NO2   +   O2;

CaH2   +   H2O   (   Ca(OH)2   +   H2(;

MnO42-   +   H2O   (   MnO4-   +   MnO2   +   OH -.

Поставьте коэффициенты в уравнениях реакций, используя соответствующие методы их подбора.

- Составьте уравнения окислительно-восстановительных реакций, используя следующие полуреакции:

PbO2   +   H+   (   Pb2+;

Cr2О   +   H+   (   Cr3+;

Al0   +   OH -   (   [Al(OH)6]3-;

NO   +   H2O   (   NO.

- Составьте молекулярные уравнения окислительно-восста-новительных реакций:

K2Cr2O7   +   K2SO3   +   H2SO4   ( ?;

KMnO4   +   K2SO3   +   H2O  ( ?;

CuS   +   HNO3(конц)  ( ?;

Сu   +   HNO3(разб)   ( ?.

Какие вещества играют роль cреды в этих реакциях? Подберите коэффициенты методом полуреакций.

- Cоставьте схемы электронного баланса, напишите уравнения этих реакций, укажите восстановители и окислители:

KClO3   +   H2O2   (   KCl   +   O2   +   H2O;

PbO2   +   H2O2   (   Pb(OH)2   +   O2.

- Реакции протекают по схемам:

а) K2S + KMnO4 + H2SO4 ( S + K2SO4 + MnSO4 + H2O;

б) NaCrO2  +  Br2  +  NaOH  (  Na2CrO4  +  NaBr  +  H2O.

Подберите коэффициенты ионно-электронным методом, укажите восстановители и окислители. С помощью значений стандартных электродных потенциалов (табл. 6 Приложения) обоснуйте направление протекания реакций.

- Исходя из степени окисления хрома, иода и серы в соединениях K2Cr2O7, KI и Na2SO3 определите, какое из них может проявлять только окислительные свойства, какое только восстановительные свойства, какое как восстановительные, так и окислительные свойства? Приведите примеры уравнений окислительно-восстановительных реакций с участием K2Cr2O7, KI и Na2SO3.

- Методом полуреакций закончите окислительно-восстано-вительные реакции, протекающие по схемам:

Zn   +   H2SO4   +   KMnO4   (   Mn+2   +   . . .

KClO3   +   Zn   +   NaOH   (   ZnO2-2+   . . .

Mg   +   H2SO4   (   H2S   +   . . .

- Методом полуреакций закончите окислительно-восстано-вительные реакции, протекающие по схеме:

а) CrCl3   +   NaClO   +   NaOH   (   CrO42-   +   . . .

б) K2Cr2O7   +   H3PO3   +   H2SO4   (   H3PO4   +   . . .

С помощью значений стандартных электродных потенциалов обоснуйте направление протекания реакций (см. табл. 6 в Приложении).

- В два сосуда с голубым раствором медного купороса поместили: в первый цинковую пластину, а во второй серебряную. В каком сосуде цвет раствора постепенно пропадает? Почему? Составьте электронно-ионные и молекулярные уравнения соответствующих реакций.

- Увеличится, уменьшится или останется без изменения масса цинковой пластинки при взаимодействии ее с растворами: а) CuSO4; б) MgSO4; в) Pb(NO3)2? Почему? Составьте электронно-ионные и молекулярные уравнения соответствующих реакций.

- При какой концентрации ионов Zn2+ (в моль/дм3) потенциал цинкового электрода будет на 0,015В меньше его стандартного электродного потенциала.

- Увеличится, уменьшится или останется без изменения масса кадмиевой пластинки при взаимодействии ее с растворами: а) AgNO3; б) ZnSO4; в) NiSO4? Почему? Составьте электронно-ионные и молекулярные уравнения соответствующих реакций.

- Марганцевый электрод в растворе его соли имеет потенциал – 1,23 В. Вычислите концентрацию ионов Mn2+ в моль/дм3.

- Потенциал серебряного электрода в растворе AgNO3 составил 95% от величины его стандартного электродного потенциала. Чему равна концентрация ионов Ag+ в моль/дм3?

- Никелевый и кобальтовый электроды опущены соответственно в растворы Ni(NO3)2 и Co(NO3)2. В каком соотношении должна быть концентрация ионов этих металлов, чтобы потенциалы обоих электродов были одинаковыми?

- Составьте схемы двух гальванических элементов, в одном из которых медь была бы катодом, а в другом – анодом. Напишите для каждого из этих элементов электронные уравнения реакций, протекающих на катоде и аноде.

- При какой концентрации ионов Cu2+ в моль/дм3 значение потенциала медного электрода становится равным стандартному потенциалу водородного электрода?

- При каком условии будет работать гальванический элемент, электроды которого сделаны из одного и того же металла? Составьте схему, напишите электронные уравнения электродных процессов и вычислите э. д. с. гальванического элемента, в котором один никелевый электрод находится в 0,001 М растворе, а другой такой же электрод – в 0,01 м растворе сульфата никеля.

- Составьте схему, напишите электронные уравнения электродных процессов и вычислите э. д. с. гальванического элемента, состоящего из свинцовой и магниевой пластин, опущенных в растворы своих солей с концентрацией с(Pb2+) = с(Mg2+) = 0,01 моль/дм3. Изменится ли э. д. с. этого элемента, если концентрацию каждого из ионов увеличить в одинаковое число раз?

- Составьте схемы двух гальванических элементов, в одном из которых никель является катодом, а в другом – анодом. Напишите для каждого из этих элементов электронные уравнения реакций, протекающих на катоде и аноде.

- Железная и серебряная пластины соединены внешним проводником и погружены в раствор серной кислоты. Составьте схему данного гальванического элемента и напишите электронные уравнения процессов, происходящих на аноде и на катоде.

- Составьте схему, напишите электронные уравнения электродных процессов и вычислите э. д. с. гальванического элемента, состоящего из пластин кадмия и магния, опущенных в растворы своих солей с концентрацией с(Mg2+) =         = с(Cd2+) = 1 моль/дм3. Изменится ли величина э. д. с., если концентрацию каждого из ионов понизить до 0,01 моль/дм3?

- Составьте схему гальванического элемента, состоящего из пластин цинка и железа, погруженных в растворы их солей. Напишите электронно-ионные уравнения процессов, протекающих на аноде и на катоде. Какой концентрации надо было бы взять ионы железа (моль/дм3), чтобы э. д. с. элемента стала равной нулю, если с(Zn2+) = 0,001 моль/дм3?

- Составьте схему гальванического элемента, в основе которого лежит реакция, протекающая по уравнению

Ni   +   Pb(NO3)2   =   Ni(NO3)2   +   Pb.

Напишите электронно-ионные уравнения анодного и катодного процессов. Вычислите э. д. с. этого элемента, если с(Ni2+) = = 0,01 моль/дм3, c(Pb2+) = 0,0001 моль/дм3.

- Какие химические процессы протекают на электродах при зарядке и разрядке свинцового аккумулятора?

- Какие химические процессы протекают на электродах при зарядке и разрядке кадмий-никелевого аккумулятора?

- Какие химические процессы протекают на электродах при зарядке и разрядке железо-никелевого аккумулятора?

- Магниевую пластинку опустили в раствор его соли. При этом электродный потенциал магния оказался равен –  2,41В. Вычислите концентрацию ионов магния в моль/дм3.

- Электролиз раствора K2SO4 проводили при силе тока 5 А в течение 3 ч. Составьте электронные уравнения процессов, происходящих на электродах, вычислите объем выделяющихся на электродах веществ.

- Составьте электронно-ионные уравнения процессов, происходящих на электродах при электролизе растворов AlCl3, NiSO4. В обоих случаях анод угольный (инертный).

- При электролизе раствора CuSO4 на аноде выделилось    168 см3 кислорода, измеренного при н. у. Определите массу меди, выделившуюся на катоде.

- Электролиз раствора нитрата серебра проводили при силе тока 2 А в течение 4 ч. Сколько граммов серебра выделилось на катоде?

- Электролиз раствора сульфата некоторого металла проводили при силе тока 6 А в течение 45 мин, в результате чего на катоде выделилось 5,49 г металла. Вычислите эквивалент металла.

- Электролиз раствора сульфата цинка проводили в течение 5 ч, в результате чего выделилось 6 дм3 кислорода, измеренного при н. у. Вычислите силу тока.

- Составьте электроннщ-ионные уравнения процессов, происходящих на электродах при электролизе раствора Al2(SO4)3 в случае угольного анода; в случае алюминиевого анода.

- Какие вещества и в каком количестве выделятся на угольных электродах при электролизе раствора NaI в течение  2,5 ч, если сила тока равна 6 А?

- При электролизе раствора AgNO3 масса серебряного анода уменьшилась на 5,4 г. Какое количество электричества израсходовано на этот процесс?

- Какие вещества и в каком количестве выделяются на угольных электродах при электролизе раствора KBr в течение 1 ч 35 мин при силе тока 15 А?

- На электролиз раствора CaCl2 израсходовано 10722,2 Кл электричества. Вычислите массу веществ, выделяющихся на угольных электродах и образующихся возле катода.

- При электролизе растворов MgSO4 и ZnCl2, соединенных последовательно с источником тока, на одном из катодов выделилось 0,25 г водорода. Сколько граммов вещества выделится на другом катоде; на анодах?

- Чему равна сила тока, если при электролизе раствора MgCl2 в течение 30 мин на катоде выделилось 8,4 дм3 водорода, измеренного при н. у. Вычислите массу вещества, выделяющегося на аноде.

- Какое количество H2SO4 образуется возле анода при электролизе раствора Na2SO4, если на аноде выделяется 1,12 дм3 кислорода, измеренного при н. у.? Вычислите массу вещества, выделяющегося на катоде.

- Вычислите силу тока, зная, что при электролизе раствора КОН в течение 1 ч 15 мин 20 с на аноде выделилось 6,4 г кислорода. Какое вещество и в каком количестве выделяется на катоде?

- Ток силой в 5 А проходил в течение 1 ч через разбавленный раствор H2SO4. Вычислите массу разложившейся воды и объемы водорода и кислорода, выделившихся на электродах (0 єС и 101,3 кПа).

- При электролизе CuSO4 на аноде выделилось 350 см3 кислорода при 0 єС и 101,3 кПа. Какое количество меди выделилось на катоде?

- Для выделения 1,75 г некоторого металла из раствора его соли потребовалось пропускать ток силой 1,8 А в течение 1,5 ч. Вычислите эквивалент металла.

- При какой силе тока можно получить на катоде 0,5 г Ni, подвергая электролизу раствор NiSO4 в течение 25 мин?

- При какой силе тока можно в течении 15 мин выделить всю медь из 120 дм3 раствора Cu(NO3)2 с молярной концентрацией эквивалента 0,2 моль/дм3?

311-320. В комплексном соединении . . . . . определить:

а) что является комплексообразователем;

б) чему равно координационное число комплексообразователя;

в) какие частицы являются лигандами?

Дайте точное химическое название этого комплексного соединения.

- Na2[Pt(OH)4Cl2].

- [Co(H2O)2(NH3)4]Cl3.

- K [Pt(NH3)Cl3].

- [Ni(NH3)5OH]SO4 .

- [Cr(NH3)4Br2]Cl.

- H[Co(H2O)2(CN)4].

- K2[Pt(OH)2Cl2].

- [Cr(H2O)(NH3)4Cl]J2.

- K3[Cr(CN)4(OH)2].

- [Pt(NH3)4(OH)2]SO4.

321-330. Закончите уравнение реакции, если известно, что единственным продуктом является комплексное соединение, в котором координационное число комплексообразователя (КЧ) = . . . . .

- КЧ = 2		CuCl   +   NH3   (

- КЧ = 4		AuCl3   +   HCl   (

- КЧ = 4		KCl   +   HgCl2   (

- КЧ = 6		HF   +   SiF4   (

- КЧ = 6		PtCl4   +   NaCl   (

- КЧ = 4		Sn(OH)2   +   NaOH   (

- КЧ = 2		AgNO3   +   NH3   (

- КЧ = 6		KF   +   AlF3   (

- КЧ = 4		CuSO4   +   NH3   (

- КЧ = 6		Fe(CN)2   +   LiCN   (

331-340. Напишите выражение для константы нестойкости комплексного иона в соединении . . . . .

- Na[Cr(NH3)2Cl4].

- Ba[Cu(OH)Cl3].

- K3[Al(OH)5Br].

- [Co(NH3)5Cl]Cl2.

- [Cr(OH)2(H2O)4]J.

- [Pt(NH3)5Cl](NO3)3.

- [Cr(NH3)4Br2]NO2.

- Ca[Zn(OH)2Br2].

- [Pt(NH3)3Cl]Br.

- Ba[Ti(OH)Cl5].

341-350. Молярная концентрация вещества . . . . . в водном растворе равна . . . . . Рассчитайте молярную концентрацию ионов комплексообразователя в этом растворе, если константа нестойкости комплексного иона (Кн) равна . . . . .

- Na2[PbJ4];		10-2 моль/дм3; 		Кн = 10-4.

- [Hg(NH3)4](NO3)2;	1 моль/дм3;		Кн = 10-11.

- Li[Ag(CN)2];		10-2 моль/дм3;		Кн = 10-21.

- K2[Zn(OH)4];		10-3 моль/дм3;		Кн = 10-16.

- [Cr(NH3)6]Cl3;		10-4 моль/дм3;		Кн = 10-7.

- Na2[HgJ4];		10-1 моль/дм3;		Кн = 10-30.

- [Co(NH3)6](NO3)2;	10-2 моль/дм3;		Кн = 10-6.

- H[Au(CN)2];		10-3 моль/дм3;		Кн = 10-39.

- Na2[CdJ4];		10-1 моль/дм3;		КН = 10-7.

- [Ag(NH3)2]Br;		10-2 моль/дм3;		Кн = 10-7.

- Значения энтальпии растворения в воде Na2CO3 и      Na2CO3 · 10H2O составляет соответственно – 25,10 и     66,94 кДж/моль. Вычислите энтальпию гидратации Na2CO3.

- Вычислите тепловой эффект и напишите термохимическое уравнение реакции горения 1 моль метана, в результате которой образуются пары воды и диоксид углерода.

- Сколько теплоты выделится при сгорании 10 л метана (н.у.)?

СН3ОН(ж) + 3/2О2(г) = СО2(г) + 2Н2О(ж),     (Н0 = -726,5 кДж.

Вычислите (Н0 образования метилового спирта.

- Теплота растворения безводного хлорида стронция SrCl2 равна -47,70 кДж, теплота растворения кристаллогидрата SrCl2 · 6Н2О равна +30,96 кДж. Вычислите теплоту гидратации SrCl2.

- Предскажите и проверьте расчетами знак изменения энтропии в следующих реакциях:

CaO(к)   +   СО2(г)   =   СаСО3(к);

NH3(г)   +   HCl(г)   =   NH4Cl(к);

СаО(к)   +   Н2О(ж)   =   Са(ОН)2(к).

При расчетах исходите из (S0298 соответствующих веществ.

- Одним из способов промышленного получения водорода является взаимодействие метана с водяным паром:

СН4(г)   +   Н2О(г)   =   СО(г)   +   3Н2(г).

Рассчитайте (Н0, (S0 и (G0 этой реакции и решите, будет ли она протекать при стандартных условиях.

- Прямая или обратная реакция будет протекать при стандартных условиях в системе:

СН4(г)   +   СО2(г)      2СО(г)   +   2Н2(г).

Подсчитайте (G0 и дайте на основании этого подсчета     ответ.

- Уменьшится или увеличится энтропия при переходе:

а) воды в пар,

б) графита в алмаз?

Почему? Вычислите (S0298 для каждого превращения при условии, что (S с температурой изменяется незначительно.

- Вычислите изменение энтропии при стандартных условиях для реакций:

2СН4(г)   =   С2Н2(г)   +   3Н2(г);

С(графит)   +   О2(г)   =   СО2(г).

- При какой температуре наступит равновесие системы

4НСl(г) + О2(г)  2Н2О(г) + 2Сl2(г),     (Н = -114,42 кДж?

Что в этой системе является более сильным окислителем – хлор или кислород – и при каких температурах?

- Вычислите изменение энтропии в результате реакции образования аммиака из азота и водорода. При расчете можно исходить из (S0 соответствующих газов. Чем можно объяснить то, что (S < 0?

- Вычислите (G0298 реакции

NO(г)   +   1/2O2(г)   =   NO2(г).

Вычисления сделайте на основании стандартных теплот образования и абсолютных энтропий соответствующих веществ. Возможна ли эта реакция при стандартных условиях?

- Вычислите стандартные значения (G0 для реакций:

ВаСО3(к)   =   ВаО(к)   +   СО2(г),

СаСО3(к)   =   СаО(к)   +   СО2(г),

и определите, какой из карбонатов обладает большей термической устойчивостью.

- На основании стандартных теплот образования и абсолютных стандартных энтропий соответствующих веществ вычислите (G0298 реакции:

СО(г)   +   Н2О(ж)   =   СО2(г)   +   Н2(г).

Возможна ли эта реакция при стандартных условиях?

- На основании стандартных теплот образования и абсолютных стандартных энтропий соответствующих веществ вычислите (G0298 реакции:

С2Н4(г)   +   3О2(г)   =   2СО2(г)   +   2Н2О(г).

Возможна ли эта реакция при стандартных условиях?

- Горение ацетилена протекает по уравнению:

С2Н2(г)   +   5/2О2(г)   =   2СО2(г)   +   Н2О(г).

Исходя из значений (H0298 и (S0298 соответствующих веществ, вычислите (G0298 данной реакции.

- Какие из перечисленных оксидов могут быть получены окислением металла при стандартных условиях: СаО, FeO, ВаО?

- Вычислите значения (G0298 реакций:

FeO(к)   +   1/2C(графит)   =   Fe(к)   +   1/2CO2(г),

FeO(к)   +   CO(г)   =   Fe(к)   +   CO2(г).

Протекание какой из этих реакций наиболее вероятно?

- Вычислите значения (G0298 для реакции:

2СО(г)   +   О2(г)   =   2СО2(г).

Вычисления сделайте на основании стандартных теплот образования и абсолютных стандартных энтропий соответствующих веществ.

- Вычислите возможность протекания при стандартных условиях реакции:

СО2(г)  +  Н2(г)  =  СО(г)  +  Н2О(ж),     (Hх.р=-2,85 кДж.

- Чем определяется принадлежность элементов к s-электронному семейству? В каких группах и подгруппах системы Д.И. Менделеева они находятся? Назовите те из них, которые в виде простого вещества являются металлами и неметаллами.

- Какие электроны в атомах s-элементов могут и какие не могут быть валентными? Подтвердите это значениями ионизационных потенциалов.

- Какую степень окисления могут проявлять s-элементы? Характеризуется ли она постоянным или переменным значением.

- Как изменяются свойства s-элементов I группы? Почему водород помещен в главную подгруппу 1 группы и в главную подгруппу VII группы, которую образуют р-элементы? Чем это обосновано?

- Напишите  уравнения реакций, в результате которых можно осуществить превращения:

NaCI ( Na ( NaOH ( NaHCO3 ( Na2CO3 ( CH3COONa.

- Составьте уравнения реакций, протекающих при осуществлении превращений:

K  (  KO2  (  K2SO4  (  KOH  (  KCIO3.

Окислительно-восстановительные реакции напишите на основании электронно-ионных уравнений.

- Напишите уравнения реакций в молекулярном и ионном виде:

NaH   +   H2O   (   ;

Na2O   +   H2O   (   ;

Na2O2   +   H2O   (   .

- Какие вещества получаются при насыщении растворов KOH и NaOH: а) хлором; б) оксидом серы (IV); в) оксидом углерода (IV); г) сероводородом? Приведите уравнения реакций.

- Как получают, и какими свойствами обладает пероксид натрия?

- Как взаимодействуют пероксид натрия и диоксид углерода? Где может быть использована эта реакция?

- Какие свойства может проявлять пероксид водорода в окислительно-восстановительных реакциях? Почему? На основании электронных уравнений напишите уравнения реакций Н2О2: а) с Ag2O; б) с KI.

- Почему пероксид водорода способен диспропорционировать (самоокисляться – самовосстанавливаться)? Составьте электронные и молекулярное уравнения процесса разложения Н2О2.

- Как можно получить гидрид и нитрид кальция? Напишите уравнения реакций этих соединений с водой. К окислительно-восстановительным реакциям составьте электронные уравнения.

- При пропускании диоксида углерода через известковую воду (раствор Са(ОН)2) образуется осадок, который при дальнейшем пропускании СО2 растворяется. Дайте объяснение этому явлению. Составьте уравнения реакций.

- Составьте электронные и молекулярные уравнения реакций: а) бериллия с раствором щелочи; б) магния с концентрированной серной кислотой, имея в виду максимальное восстановление последней.

- При сплавлении оксид бериллия взаимодействует с диоксидом кремния и с оксидом натрия. Напишите уравнения соответствующих реакций. О каких свойствах ВеО говорят эти реакции?

- Какое свойство кальция позволяет применять его в металлотермии для получения некоторых металлов из их соединений? Составьте электронные и молекулярные уравнения реакций кальция: а) с V2O5; б) с CaSO4. В каждой из этих реакций окислитель восстанавливается максимально, приобретая низшую степень окисления.

- Как можно получить гидроксиды щелочных металлов? Почему едкие щелочи необходимо хранить в хорошо закрытой посуде? Составьте уравнения реакций, происходящих при насыщении едкого натра: а) хлором; б) сернистым ангидридом; в) сероводородом.

- К раствору, содержащему соли кальция, бериллия и магния, добавили избыток раствора едкого натра. Напишите молекулярные и ионные уравнения всех реакций, которые при этом произошли. Какое вещество выпало в осадок? Какие ионы оказались в растворе?

- Какие соединения магния и кальция применяются в качестве вяжущих строительных материалов? Чем обусловлены их вяжущие свойства?

- Как получают водородные соединения бора? Какая связь в молекуле диборана? Свойства водородных соединений    бора.

- Приведите электронные формулы Sn+2, Sn+4, Pb+2, Pb+4. Каковы окислительно-восстановительные свойства этих ионов? Напишите уравнения соответствующих реакций.

- Напишите в молекулярном и ионном виде уравнения реакций получения гидроксидов As3+, Sb3+, Bi3+ и взаимодействия этих гидроксидов с избытком кислоты и щелочи.

- Как действует концентрированная азотная кислота на серу, селен, теллур? Напишите уравнения реакций.

- Приведите уравнения реакций получения хромита натрия и превращения хромита в хромат.

- Какой объем хлора (при 17 0C и 99,3 кПа) выделяется при взаимодействии соляной кислоты с 1 кг MnO2? Расставьте коэффициенты в уравнении реакции ионно-электронным методом.

- Как получить тетраборат натрия из борной кислоты? Напишите уравнения реакций гидролиза тетрабората натрия.

- Закончите уравнения реакций. В каждой реакции укажите окислитель и восстановитель:

Mg2Si   +   HCI   (   ;

Si   +   HF   +   HNO3   (   NO   +   H2[SiF6]   +   …   ;

Si   +   NaOH   +   H2O   (   .

- Закончите уравнение реакции и подберите коэффициенты с помощью электронно-ионного способа:

Pb(CH3COO)2   +   CaOCI2  +   Н2О   (   .

Где используется CaOCI2 и каковы его свойства?

- Что такое пероксодисульфаты, как их получают? приведите графическую формулу пероксодисульфата. Закончите уравнение реакции и подберите коэффициенты с помощью электронно-ионного способа:

Cr2(SO4)3  +  (NH4)2S2O8  +  H2O  (  (NH4)2Cr2O7  +  …

- Закончите уравнения реакций и расставьте коэффициенты с помощью электронно-ионных уравнений:

KJ   +   KMnO4   +   H2SO4   (   ;

KBr   +   KMnO4   +   H2SO4   (   .

С помощью значений стандартных электродных потенциалов оцените восстановительные свойства KJ, KBr.

- Осуществите превращения:

AI  (  AI2(SO4)3  (  AI(OH)3  (  Na[AI(OH)4].

- Почему водный раствор хлорида олова (II) при разбавлении водой мутнеет? Каким образом устранить помутнение раствора? Ответ подтвердите уравнениями реакций.

- Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно последовательно из CaF2, SiO2, KOH и H2SO4 получите K2[SiF6].

- При нагревании фосфористой кислоты она образует фосфин и фосфорную кислоту. Напишите уравнение этой реакции. Приведите формулы всех известных вам фосфорных кислот.

- Как получают тиосульфат натрия? Напишите графическую формулу тиосульфата натрия и уравнения реакций взаимодействия его с H2SO4 , CI2 и J2.

- Смесь алюминевых и медных стружек массой 100 г была обработана избытком соляной кислоты. При этом выделилось 35 литров водорода (н.у.). Определите массовую долю меди в смеси.

- При сплавлении 75 г смеси поташа (К2СО3) и диоксида кремния ее масса уменьшилась на 11 г. Определите массовые доли (в %) исходных компонентов в смеси.

- Закончите уравнения реакций:

Sn   +   HNO3(конц.)   (   ;

SnCI2   +   Na2S   (   .

- Какие продукты получаются при пропускании NO2 в раствор KOH при отсутствии кислорода? Какой объем раствора KOH концентрации 4 моль/дм3 потребуется для поглощения 23 г NO2?

- Составьте уравнения реакций, протекающих по схеме

Ag   (   AgNO3   (   AgCI   (   [Ag(NH3)2]CI   (   Ag2S.

- Почему гидроксид меди (II), будучи нерастворимым в воде, растворяется в концентрированном растворе гидроксида натрия и водном растворе аммиака? Напишите уравнения реакций. Какие вакантные орбитали иона меди подвергаются гибридизации при взаимодействии с неподеленными электронными парами молекул аммиака?

- Напишите реакции получения комплексных ионов цианида и аммиаката серебра. Укажите возможность разрушения комплексного соединения.

- Составьте уравнения реакций, протекающих по схеме

Ag   (   AgNO3   (   AgCI   (   [Ag(NH3)2]CI   (   Ag2S.

Укажите возможность разрушения комплексного соединения.

- В чем растворяется золото? Напишите уравнения реакций превращения Au0 в Au3+.

- Какие продукты получаются при прокаливании нитратов натрия, меди, серебра? Напишите уравнения реакций

- Какое соединение образуется при кипячении хлорида меди (II) с медными стружками в солянокислом растворе? Какой из ионов меди Cu+2  или Cu+1 является наиболее устойчивым?

- На каких свойствах соединений серебра основаны фотографические процессы? Составьте уравнения протекающих реакций.

- Приведите реакции взаимодействия бромистого серебра с тиосульфатом натрия. Где используется эта реакция?

- Почему у элементов подгруппы меди электроны внешнего уровня удерживаются прочнее, чем в атомах щелочных металлов? Почему металлическую медь можно получить электролизом раствора ее хлорида, а металлический натрий нельзя?

- Приведите реакции, в которых:

а) цинк является восстановителем;

б) Hg2+ – окислителем;

в) Hg22+ – восстановителем.

- Что происходит при действии на гидроксиды цинка и кадмия растворов: а) щелочи; б) аммиака? Подтвердите уравнениями химических реакций.

- Напишите уравнения реакций, протекающих при добавлении к раствору, содержащему ионы Zn2+, Cd2+ и Hg2+:

а) избытка щелочи,

б) избытка раствора аммиака.

- Осуществите превращения:

Hg  (  Hg2(NO3)2  (  Hg(NO3)2  (  Hg2O.

- Что такое ферраты? Приведите уравнения реакций получения феррата. Какие свойства проявляют ферраты, окислительные или восстановительные. Приведите уравнение реакции.

- Через раствор сульфата хрома в щелочной среде пропущен хлор. Напишите уравнения реакций и подберите коэффициенты.

- Приведите уравнение реакции взаимодействия платины с царской водкой. Объясните склонность платины к комплексообразованию.

- К какому типу оксидов относится CrO3 , кислотному или основному? Напишите гидратные формы этого оксида. Осуществите превращение:

K2Cr2O7   +   …   (   Cr2(SO4)3   +   …

- Могут ли в растворе существовать совместно следующие вещества:

а) FeCI3 и SnCI2;

б) FeSO4 и NaOH;

в) FeCI3 и K3[Fe(CN)6];

г) FeCI2 и K3[Fe(CN)6]?

Ответ подтвердите соответствующими реакциями.

- Что такое хромовокалиевые квасцы, как их получают? Закончите уравнения реакций:

Cr2(SO4)3   +   H2O   (   ;

Cr2(SO4)3   +   H2S   +   H2SO4   (   .

- Присутствие каких солей в природной воде обусловливает ее жесткость? Какие химические реакции происходят при добавлении к жесткой воде:

а) Na2CO3,          б) NaOH,         в) Ca(OH)2?

Рассмотрите случаи постоянной и временной жесткости.

- Жесткость воды, содержащей только гидрокарбонат кальция, равна 1,785 моль/м3. Определите массу гидрокарбоната в 1 л воды.

- В каких единицах выражается жесткость воды? Чему равна жесткость воды, в 10 л которой содержится 6 г CaCI2?

- Сколько карбоната натрия надо добавить к 5 л воды, чтобы устранить общую жесткость, равную 4,60 моль/м3?

- В 1 л воды содержится 38 мг ионов Mg2+ и 108 мг Ca2+. Вычислите общую жесткость воды.

- В чем сущность ионитного способа устранения жесткости воды? Рассчитайте жесткость производственной воды спиртового завода, содержащей в 1 л 0,005 моля гидрокарбоната кальция.

- Минеральная вода содержит 0,3894 г/л ионов кальция и 0,0844 г/дм3 ионов магния. Какова ее жесткость?

- Какими реактивами можно определить присутствие в водном растворе ионов Fe2+ и Fe3+? Ответ подтвердите соответствующими реакциями.

- Жесткость воды равна 2,9 ммоль экв./дм3. Какое количество соды нужно прибавить к 1 м3 такой воды для устранения жесткости?

- Вычислите карбонатную жесткость воды, зная, что для реакции с гидрокарбонатом кальция, содержащимся в 200 см3 воды, требуется 15 см3 раствора HCl с молярной концентрацией эквивалента 0,08 моль/дм3.

- В 1 дм3 воды содержится 36,47 моль/дм3 магния и           50,1 моль/дм3 кальция. Чему равна жесткость этой воды?

- Сколько граммов карбоната натрия надо прибавить к 400 дм3 воды, чтобы устранить жесткость, равную 3 ммоль экв./дм3?

- Вода, содержащая только сульфат магния, имеет жесткость 7 ммоль экв./дм3. Сколько граммов сульфата магния содержится в 300 дм3 этой воды?

- Вычислите жесткость воды, зная, что в 600 дм3 ее содержится 65,7 г гидрокарбоната магния и 61,2 г сульфата кальция.

- В 220 дм3 воды содержится 11 г сульфата магния. Чему равна жесткость этой воды?

- Жесткость воды, в которой растворен только гидрокарбонат кальция, равна 4 ммоль экв./дм3. Какая масса раствора HCl с молярной концентрацией эквивалента 0,1 моль/дм3 потребуется для реакции с гидрокарбонатом кальция, содержащимся в 75 см3 этой воды.

- В 1 м3 воды содержится 140 г сульфата магния. Вычислите жесткость этой воды.

- К 1 м3 жесткой воды прибавили 132,5 г карбоната натрия. На сколько понизилась жесткость?

- Чему равна жесткость воды, если для ее устранения к 50 дм3 воды потребовалось прибавить 21,2 г карбоната натрия?

- Чему равна карбонатная жесткость воды, если в 1 дм3 ее содержится 0,292 г гидрокарбоната магния и 0,2025 г гидрокарбоната кальция?

- Составьте уравнения реакций для следующих превращений:

Mn  (  Mn(NO3)2  (  Mn(OH)2  (  Mn(OH)4  (  MnO2  ( (  K2MnO4.

- Одинаковые по массе навески алюминия поместили в 2 пробирки. В одну пробирку налили избыток соляной кислоты, в другую раствор гидроксида натрия. В каком случае выделилось больше водорода?

- Чем отличаются продукты гидролиза SiF4 от продуктов гидролиза тетрагалогенидов кремния. Напишите уравнения реакций.

- Как работает свинцовый аккумулятор? Напишите уравнения реакций, проходящих при зарядке и разрядке аккумулятора.

- Как относятся к нагреванию следующие соли аммония: сульфат, хлорид, дихромат, нитрит, карбонат? Напишите уравнения реакций.

- В концентрированную азотную кислоту поместили смесь меди и оксида меди (II) общей массой 32 г. Массовая доля меди в смеси 20 %. Какой газ и в каком объеме (н.у.) при этом выделится?

- Напишите уравнение реакции взаимодействия сероводорода с сернистым газом и определите, какие объемы их вступили в реакцию (н.у.), если масса образовавшейся серы    0,2 кг?

- Закончите уравнение реакции:

Cr2(SO4)3   +   (NH4)2S2O8   +   H2O   (   .

- Хлор окисляет манганат калия. Какое соединение при этом получается? Составьте электронно-ионное и молекулярное уравнение реакции.

- Напишите уравнения реакций, протекающих при кипячении олова:

а) с концентрированной H2SO4;

б) с раствором NaOH с образованием гексагидроксостанната (IV) натрия.

- Какой объем газовой смеси (0 єС, 101,3 кПа), содержащей   11 % NH3 необходим для получения 1 т азотной кислоты при отсутствии потерь азота?

- Как получают хлор? Сколько кубических метров хлора      (0 оС, 101,3 кПа) можно получить из 1 м3 раствора плотность которого 1,23 г/см3, содержащего 20,7 % NaCI и      4,3 % MgCI2.

- Как меняется степень окисления марганца при восстановлении перманганата калия в кислой, нейтральной и щелочной средах. Приведите уравнения соответствующих реакций.

- Составьте молекулярные и ионные уравнения реакций, которые надо провести для осуществления следующих превращений:

Fe ( FeCI2 ( Fe(CN)2 ( K4[Fe(CN)6] ( Fe4[Fe(CN)6]3.

- При взаимодействии алюминия с раствором гидроксида калия выделилось 22,4 м3 водорода (н.у.). Сколько алюминия растворилось в щелочи?

- Чем объяснить устойчивость свинца по отношению к разбавленной H2SO4 и неустойчивость по отношению к концентрированной H2SO4?

- Что такое мочевина, как ее получают? Вычислите объемы (0 0С, 101,3 кПа) CO2 и аммиака, требуемые для получения 0,6 т мочевины.

- Напишите в молекулярной и ионной форме уравнения реакций гидролиза NH4NO3, Na3PO4, AsCI3, SbCI3, BiCI3. Что такое соли висмутила и как их получают?

- Как получают из природного фосфорита простой суперфосфат и двойной суперфосфат? Напишите уравнения реакций. Вычислите массовую долю P2O5 в двойном суперфоcфате.

- Закончите уравнения реакций и пдберите коэффициенты с помощью электронно-ионного способа:

Cr2(SO4)3   +   (NH4)2S2O8   +   H2O   (   ;

Cr2O3   +   Na2CO3   +   NaNO3   (   .

- Приведите уравнения реакций взаимодействия марганца и рения с концентрированной азотной кислотой. Коэффициенты расставьте с помощью метода электронного баланса и электронно-ионным способом.

- Как перевести соль железа (II) в соль железа  (III).Как осуществить обратный переход. Напишите уравнения соответствующих реакций.

- Какая масса перманганата калия требуется для окисления 7,6 г FeSO4 в нейтральном и кислом растворах?

- Закончите уравнения реакций (кислота и щелочь берется в избытке):

Sn(NO3)2   +   KOH   (   ;

Pb(NO3)2   +   KOH   (   ;

Na2PbO2   +   HNO3   (   .

- Напишите следующие уравнения реакций окисления-восстановления и расставьте коэффициенты с помощью электронно-ионного способа:

PH3   +   KMnO4   +   HCI   (   H3PO4   +   … ;

P   +   HJO3   +   H2O   (   H3PO4   +   … .

- Какими свойствами обладает сернистая кислота, как ее получают? Напишите реакции взаимодействия H2SO3 с хлором и сероводородом.

- Напишите реакции взаимодействия фтора и хлора с водой. В чем отличие фтористоводородной кислоты от других галогеноводородных кислот?

- Сколько граммов иода выделится в сернокислом растворе при взаимодействии раствора KI со 150 мл 6 %-ного раствора KMnO4 (с=1,04 г/см3).

- Запишите уравнения реакций, происходящих при взаимодействии железа с разбавленными серной и азотной кислотами. Сколько литров газа при н. у. выделится при обработке 5,6 г железа разбавленной азотной кислотой.

- Какие соединения образуют железо, кобальт и никель с оксидом углерода. Как объяснить различный состав этих соединений, исходя из электронных структур незаряженных атомов Fe, Co, Ni?

- Какие из перечисленных гидроксидов AI(OH)3, Ga(OH)3, In(OH)3, TI(OH)3, будут взаимодействовать с концентрированным раствором KOH? Напишите уравнения реакций.

- Что такое сурик? Какова валентность свинца в сурике? Закончите уравнение реакции и подберите коэффициенты с помощью электронно-ионного способа:

PbO2   +   KJ   +   H2SO4   (   .

- Как изменяются основные и кислотные свойства в ряду гидроксидов мышьяка (III), сурьмы (III) и висмута (III)? Как можно практически отделить друг от друга малорастворимые Sb(OH)3 и Bi(OH)3? Напишите уравнения соответствующих реакций.

- Какой объем воздуха (21 % O2, 0 (С, 101,3 кПа) теоретически необходим для сгорания 1 т серного колчедана?

- Как получают гидроксид хрома (III), какими свойствами он обладает, основными или кислотными? Закончите уравнение реакции и подберите коэффициенты с помощью электронно-ионного способа:

Cr(OH)3   +   H2O2   +   NaOH   (   .

- Составьте уравнения реакций, которые надо провести для осуществления следующих превращений:

Fe ( FeSO4 ( Fe(OH)2 ( Fe(OH)3 ( NaFeO2 ( Fe2O3.

- Что происходит при смешивании растворов сульфата алюминия и карбоната калия? Напишите молекулярное и ионное уравнения реакций.

- Титан реагирует с концентрированной азотной кислотой подобно олову, а с раствором щелочи подобно кремнию. Напишите уравнения соответствующих реакций.

- Что такое ванадаты? Напишите уравнение реакции получения ванадата натрия.

- Сколько литров SO2 (0 (С, 101,3 кПа) потребуется для восстановления в сернокислом растворе 100 мл (=5,7 % K2Cr2O7, плотность которого 1,04 см3?

- Как получают триоксид хрома? Напишите уравнения реакций взаимодействия его с водой и соляной кислотой.

- Напишите уравнения реакций получения хлористого водорода тремя различными способами. Закончите уравнение реакции и расставьте коэффициенты с помощью электронно-ионного уравнения.

K2Cr2O7   +   HCI конц   (   .

- Закончите уравнения реакций образования солей MnО42-, протекающих при щелочном сплавлении веществ:

MnO2   +   NaNO3   +   NaOH   (   ;

MnO2   +   KCIO3   +   Na2CO3   (   .

- Как относятся гидроксиды железа (III), кобальта (III) и никеля (III) к соляной и серной кислотам? Напишите уравнения реакций.

- В периодической системе кальций находится рядом с калием, однако его химические свойства более близки к свойствам натрия, который находится в другом периоде. Поясните почему?

- Объясните различия в химических свойствах бериллия и бария. С каким элементом проявляет диагональное сходство бериллий?

- Почему именно природные карбонаты (известняк, доломит) используют для устранения избыточной кислотности почв?

- Фосфид магния используют для борьбы с вредителями зерна. Объясните, почему это соединение обладает пестицидным действием только во влажных помещениях? Приведите соответствующее уравнение реакции.

- Зола, используемая в качестве калийного удобрения, содержит карбонат калия – поташ (массовая доля 25 %). Определите массу каинита KCI · MgSO4 · 3H2O, который может заменить в качестве калийного удобрения золу массой     100 кг.

- При прокаливании 50 кг чистого карбоната кальция его масса уменьшилась на 4,4 кг. Сколько процентов карбоната кальция разложилось?

- 8 г металла со степенью окисления +2 прореагировали с водой, и выделилось 4,48 дм3 водорода (н. у.). Определите относительную атомную массу металла и назовите его.

- Человек в течение суток выделяет 450 дм3 оксида углерода (IV) (н.у.). Какому количеству углерода это соответствует и сколько литров воздуха нужно, чтобы окислить это количество углерода?

- В фосфорных удобрениях содержание питательных веществ выражают условно в массовых процентах Р2О5. Вычислите содержание Р2О5 в:

а) двойном суперфосфате;

б) простом суперфосфате;

в) преципитате;

г) диаммонийфосфате.

- Сколько серной кислоты (с = 1840 кг/м3 и (=96 %) и фосфорита, содержащего 80 % Са3(РО4)2, нужно затратить для получения 20 т суперфосфата?

- В какую сторону сместится равновесие реакции гидролиза хлора, если прибавить к хлорной воде:

а) щелочь;

б) кислоту;

в) хлорид бария?

- Сколько граммов бертолетовой соли потребуется для получения кислорода в количестве, достаточном для окисления 8,9 дм3 NH3 (н.у.)?

- Сколько тонн NH3 требуется для получения 5 т азотной кислоты с массовой долей 60 %, если потери аммиака в производстве составляли 2,8 %?

- Хлороводород, полученный при действии концентрированной серной кислоты на 234 г поваренной соли, растворили в 354 г воды. Какова массовая доля и молярная концентрация этого раствора?

- Что образуется при смешивании раствора хлорида алюминия с растворами солей: а) (NH4)2S; б) CH3COONa; в) Na2CO3? Учтите гидролиз образующихся солей. Напишите уравнения реакций в молекулярной и ионной формах.

- При грозовых разрядах в почве иногда может образовываться нитрат кальция. Напишите уравнения соответствующих реакций. Какую роль играет кальций в питании человека?

- Соединения каких d-элементов являются микроэлементами? Какова их роль в питании человека?

- Железную пластину массой 5 г выдержали в растворе, содержащем 1,6 г сульфата меди (II). Затем пластину из раствора вынули, высушили и взвесили. Чему равна ее масса?

- На какие горизонтальные и вертикальные ряды (триады) обычно разделяют d-элементы VIII группы? Какие из них составляют семейство железа и группу платиновых металлов?

- Составьте уравнения реакций окисления:

а) нитрата марганца (II) оксидом свинца (IV) в азотнокислой среде (свинец восстанавливается до);

б) сульфита железа (II) перманганатом калия в сернокислой среде (железо окисляется до);

в) оксида марганца (IV) нитратом натрия в щелочной среде (азот окисляется до).

Коэффициенты подберите методом полуреакций.

- Какова масса оксидов свинца и олова, необходимая для получения 500 г припоя, состоящего из 34 % олова и 66 % свинца?

- Никель получают восстановлением оксида никеля (II) углеродом. Какую массу угля надо взять для получения никеля массой 354 г, если массовая доля углерода в угле составляет 92 % и для реакции нужен двукратный избыток углерода?

- Какое из трех соединений Fe(OH)2, Co(OH)2, Ni(OH)2 обладает более сильными восстановительными свойствами? Почему? Напишите уравнения реакций подтверждающих сделанный вывод.

- Почему нельзя готовить пищу, консервировать томаты в оцинкованной, медной, латунной посуде? Почему в тех же целях используют эмалированную или стеклянную посуду?

- Как перевести перманганат калия, находящийся в растворе:

а) в сульфата марганца (II);

б) в манганат калия;

в) в оксид марганца (IV)?

Напишите уравнения реакций. Подберите коэффициенты ионно-электронным методом.

- Почему из щелочных растворов гексацианоферратов железа (II) и (III) не выпадают осадки гидроксидов? Используя константы устойчивости и произведения растворимости, дайте количественный ответ.

Основная литература:

- Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия: Учебник для студентов химико-технологич. спец. вузов. – М.: Высш. Шк., 2002. – 743 с.

- Суворов А.В. Общая химия: Учебник для студентов вузов /А.В. Cуворов, А.Б. Никольский.- СПб.: Химия, 2004. – 624 с.

- Глинка Н.Л. Задачи и упражнения по общей химии.- М.: Интеграл-Пресс, 2001.–239 с.

- Глинка Н.Л. Общая химия.- Л.: Химия, 2002,- 720 с.

Дополнительная литература:

1. Капитанов В.Ф., Кузнецова И.В., Назаренко И.Н. и др. Неорганическая химия. – Воронеж: ВГТА, 2005. 388 с.

2. Коровин Н.В. Общая химия: Учебник для студентов вузов, обуч. по техническим направлениям и спец. – М.: Высш. шк., 2002. – 559 с

3. Архангельская Н.В., Кузнецова И.В., Толстихина Л.Н. Основные классы неорганических соединений. Теория и практика. Воронеж: ВГТА, 2007, 58с.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица 1.

Стандартные теплоты (энтальпии) образования ∆H○298

некоторых веществ при 298 К (25 ○С)

| Вещество | Состояние | ∆H○298, кДж/(моль) |
| --- | --- | --- |
| CS2 NO C6H6 C2H4 H2S NH3 CH4 C2H6 HCl CO CH3OH C2H5OH H2O H2O NH4Cl CO2 Fe2O3 Ca(OH)2 Al2O3 NO2 C2H2 | г г г г г г г г г г г г г ж к г к к к г г | + 115,28 + 90,37 + 82,93 + 52,28 - 20,15 - 46,19 - 74,85 - 84,67 - 92,31 - 110,52 - 201,17 235,31 - 241,83 - 285,84 - 315,39 - 393,51 - 822,10 - 986,50 - 1669,80 + 33,5 + 226,8 |

Таблица 2.

Стандартные абсолютные энтропии S○298 некоторых

веществ при 298 К (25 ○С)

| Вещество | Состояние | S○298, Дж/(моль∙К) |
| --- | --- | --- |
| С С FeO H2O NH4Cl CH3OH H2 Fe3O4 CH4 HCl H2O N2 Ca(OH)2 NH3 CO C2H2 O2 H2S NO CO2 C2H4 Cl2 NO2 CaO CaCO3 | Алмаз Графит к ж к ж г к г г г г к г г г г г г г г г г к к | 2,44 5,69 54,0 69,94 94,5 126,8 130,59 146,4 186,19 186,68 188,72 191,49 76,1 192,50 197,91 200,82 205,03 205,64 210,20 213,65 219,45 222,95 240,46 39,7 88,7 |

Таблица 3.

Стандартная энергия Гиббса образования ∆G○298

некоторых веществ при 298 К (25 ○С)

| Вещество | Состояние | G○298, кДж/моль |
| --- | --- | --- |
| BaCO3 CaCO3 Fe3O4 CaO BeO BaO CO2 FeO H2O H2O CO CH4 NO2 NO C2H2 | к к к к к к г к ж г г г г г г | - 1138,8 - 1128,75 - 1014,2 - 604,2 -581,61 - 528,4 - 394,38 - 244,3 - 237,19 - 228,59 - 137,27 - 50,79 + 51,84 + 86,69 + 209,20 |

Таблица 4.

Константы диссоциации некоторых слабых электролитов

(при 298 К)

| Вещество | Кд | Вещество | Кд |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| HCOOH CH3COOH HCN H2CO3 HF | К=1,8 · 10-4 К=1,8 · 10-5 К=7,9 · 10-10 К1=4,5 · 10-7 К2=4,7 · 10-11 К1=6,6·10-4 | NH4OH | К=1,79 · 10-5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| HNO2* H2SO3 H2S H2SiO3 H3PO4 | К=4 · 10-4 К1=1,6 · 10-2 К2=6,3 · 10-8 К1=6 · 10-8 К2=1 · 10-14 К1=2,2 · 10-10 К2=1,6 · 10-12 К1=7,5 · 10-3 К2=6,3 · 10-8 К3=1,3 · 10-12 | Zn(OH)2 Cd(OH)2** Fe(OH)2 Fe(OH)3 Cu(OH)2 Ni(OH)2 Cr(OH)3 AgOH Pb(OH)2 | К1=4,4 · 10-5 К2=1,5 · 10-9 К1=5 · 10-3 К1=1,3 · 10-4 К1=1,82 · 10-11 К2=1,35 · 10-12 К1=3,4 · 10-7 К1=2,5 · 10-5 К1=1 · 10-10 К=1,1 · 10-4 К1=9,6 · 10-4 К2=3 · 10-8 |

*Kд определена при 18 ºС.

**Кд определена при 30 ºС.

Таблица 5.

Произведения растворимости труднорастворимых в воде

соединений (при 25 ºС)

| Вещество | ПР | Вещество | ПР |
| --- | --- | --- | --- |
| AgCl AgBr AgI Ag2SO4 Ag2S BaCO3 ВaSO4 MgCO3 CaCO3 CaSO4 Ca3(PO4)2 CdS CuS FeS Fe2S3 MnS | 1,56 · 10-10 4,4 · 10-13 9,7 · 10-17 7,7 · 10-5 1,6 · 10-49 8,1 · 10-9 1,08 · 10-10 1,0 · 10-5 4,8 · 10-9 6,1 · 10-5 1,0 · 10-25 1,2 · 10-28 4,0 · 10-38 3,7 · 10-19 1,0 · 10-88 2,0 · 10-15 | NiS PbCl2 PbI2 PbSO4 PbS ZnS AgOH Al(OH)3 Cr(OH)3 Cu(OH)2 Fe(OH)2 Fe(OH)3 Mg(OH)2 Ni(OH)2 Pb(OH)2 Zn(OH)2 | 1,1 · 10-27 2,12 · 10-5 9,8 · 10-9 1,6 · 10-8 3,6 · 10-29 7,4 · 10-27 1,93 · 10-8 5,1 · 10-33 6,7 · 10-31 5,0 · 10-19 1,65 · 10-15 3,8 · 10-38 5,5 · 10-12 1,6 · 10-14 1,0 · 10-15 1,3 · 10-17 |

Таблица 6.

Стандартные электродные потенциалы (0

| Элемент | Уравнение реакции | (0, В |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Азот | HNO2 + H+ + e– = NO + H2O NO3– + 4H+ + 3e– = NO + 2H2О | +1,00 +0,96 |
| Алюминий | AlO2– + 2H2O + 3e– = Al + 4OH– Al+3 + 3e– = Al | –2,35 –1,66 |
| Бром | Br2 + 2e– = 2Br– HBrO + H+ + 2e– = Br– + H2O BrO– + H2O + 2e– = Br– + 2OH– | +1,087 +1,33 +0,76 |
| Висмут | BiO3– + 6H+ + 2e– = Bi3+ + 3H2O Bi3+ + 3e– = Bi | +1,8 +0,21 |
| Железо | Fe3+ + e– = Fe2+ [Fe(CN)6]3– + e– = [Fe(CN)6]4– Fe(OH)3 + e– = Fe(OH)2 + OH– Fe2+ + 2e– = Fe Fe3+ + 3e– = Fe | +0,771 +0,36 –0,56 –0,44 –0,04 |
| Иод+ | I2 + 2e– = 2I– HIO + H+ + 2e– = I– + H2O IO– + H2O + 2e– = I– + 2OH– | +0,536 +0,99 +0,49 |
| Калий | К+ + e– = К | –2,92 |
| Кальций | Са2+ + 2e– = Са | –2,87 |
| Кадмий | Сd2+ + 2e– = Сd | –0.4 |
| Кислород | O2 + 2H2O + 2e– = H2O2 + 2OH– O2 + 2H2O + 4e– = 4OH– O2 + 2H+ + 2e– = H2O2 H2O2 + 2H+ + 2e– = 2H2O | –0,076 +0,401 +0,682 +1,77 |
| Кобальт | Co3+ + e– = Co2+ Co(OH)3 + e– = Co(OH)2 + OH– [Co(NH3)6]3+ + e– = [Co(NH3)6]2+ Co2+ +2 e– = Co | +1,84 +0,2 +0,1 –0,28 |
| Марганец | MnO4– + e– = MО42– MnO4– + 8H+ + 5e– = Mn2+ + 4H2O | +0,54 +1,52 |
| Медь | Cu2+ + e– = Cu+ Cu2+ + Br– + e– = CuBr Cu2+ + I– + e– = CuI Cu2+ + 2 e– = Cu | +0,167 +0,64 +0,86 +0,34 |
| Мышьяк | AsO43– + 2e– + 2H2O = As2– + 4OH– H3AsO4 + 2H+ + 2e– = HAsO2 + 2H2O | –0,71 +0,559 |
| Натрий | Na+ + e– = Na | –2,71 |
| Никель | Ni(OH)3 + e– = Ni(OH)2 + OH– Ni+2 + 2 e– = Ni | +0,49 –0,25 |
| Олово | Sn4+ + 2e– = Sn2+ Sn2+ + 2e– = Sn | +0,15 –0,14 |
| Платина | [PtCl6]2– + 2e– = [PtCl4]2– + 2Cl– Pt2+ + 2e– = Pt | +0,72 +1,19 |
| Ртуть | 2Hg2+ + 2e– = [Hg2]2+ Hg2+ + 2e– = Hg [Hg2]2++ 2e– = 2Hg | +0,91 +0,85 +0,79 |
| Свинец | Pb4+ + 2e– = Pb2+ Pb2+ + 2e– = Pb | +1,69 –0,13 |
| Селен | Se + 2e– = Se2– Se + 2H+ + 2e– = H2Se SeO42– + 4H+ + 2e– = H2SeO3 + H2O H2SeO3 + 4H+ 4e– = Se + 3H2O | –0,78 –0,36 +1,15 +0,741 |
| Сера | S + 2e– = S2– S + 2H+ + 2e– = H2S SO42– + 4H+ + 2e– = H2SO3 + H2O | –0,508 +0,141 +0,20 |
| Серебро | Ag2O + H2O + 2e– = 2Ag + 2OH– Ag+1 + e– = Ag | +0,344 +0,8 |
| Таллий | Tl+ + e– = Tl Tl3+ + 2e– = Tl+ | –0,336 +1,25 |
| Теллур | Te + 2e– = Te2– Te + 2H+ + 2e– = H2Te | –0,92 –0,69 |
| Титан | TiO2+ + 2H+ +e– = Ti3+ + H2O | +0,100 |
| Фосфор | H3PO4 + 2H+ + 2e– = H3PO4 + H2O | –0,276 |
| Фтор | F2 + 2e– = 2F– | +2,85 |
| Хлор | Cl2 + 2e– = 2Cl– HClO + H+ + 2e– = Cl– + H2O ClO– + H2O + 2e– = Cl– + 2OH– ClO3– + 6e– + 6H+ = Cl– + 3H2O | +1,36 +1,49 +0,94 +1,45 |
| Хром | Cr3+ + e– = Cr2+ Cr2O72– + 14H+ + 6e– = 2Cr3+ + 7H2O Cr3+ + 3e– = Cr | –0,41 +1,36 –0,74 |
| Церий | Ce4+ + e– = Ce3+ | +1,44 |
| Цинк | ZnO22– + 2e– + 2H2O = Zn + 4OH– = Zn2+ + 2e– = Zn | –1,21 –0,76 |

Таблица 7.

Название важнейших кислот и их солей

| Кислота | Пример соли |
| --- | --- |
| H2CO3 угольная | Na2CO3 карбонат натрия |
| HCl хлороводородная (соляная) | NaCl хлорид натрия |
| HMnO4 марганцевая | NaMnO4 перманганат натрия |
| HNO2 азотистая | NaNO2 нитрит натрия |
| HNO3 азотная | NaNO3 нитрат натрия |
| H3PO4 ортофосфорная | Na3PO4 ортофосфат натрия |
| H2S сероводородная | Na2S сульфид натрия |
| H2SO3 сернистая | Na2SO3 сульфит натрия |
| H2SO4 серная | Na2SO4 сульфат натрия |
| CH3COOH уксусная | CH3COONa ацетат натрия |
| HI иодоводородная | NaI иодид натрия |
| H2SiO3 кремниевая | Na2SiO3 силикат натрия |

Таблица 8.

Важнейшие физические постоянные

| Постоянная | Символ | Значение |
| --- | --- | --- |
| Скорость света | с | 2,997925·108 м·с-1 2,997925·1010 см·с-1 |
| Постоянная Авогадро | NA | 6,0225·1023 частиц/моль |
| Постоянная Планка | h | 6,6256·10-34 Дж·с 6,6256·10-27 эрг·с |
| Газовая постоянная | R | 0,082054 л·атм·град-1·моль-1 8,3143 Дж·град-1·моль-1 1,9872 кал·град-1·моль-1 |
| Атомная единица массы | a.e.м. | 1,66053·10-27 кг |
| Заряд электрона | е | 1,60219·10-19 Кл 4,80298·10-10 эл.-ст.ед. |
| Масса покоя электрона | me | 9,1096·10-31 кг 9,1096·10-28 г 0,00055 а.е.м. |
| Радиус электрона | r | 2,8177·10-15 м 2,8177·10-13 см |
| Масса покоя протона | mp | 1,6725·10-27 кг 1,6725·10-24 г 1,007277 а.е.м. |
| Масса покоя нейтрона | mn | 1,6748·10-27 кг 1,6748·10-24 г |