Во всех задачах газы считать идеальными, теплоемкости считать константами и определять на основе молекулярно-кинетической теории газа.

Вариант 3.

Задача 1.

Определить термодинамические параметры  p,v,T  в точках 1,2,3,4 и изменение удельных внутренней энергии, энтальпии, энтропии, работы изменения объема, технической работы и количества теплоты в каждом из процессов и суммарно во всех трех процессах для 1 кг смеси указанного состава (r – объемные доли, g – массовые доли компонентов).

Задача 2.

В цикле Дизеля известны следующие параметры:

Давление р1= 0.12 МПа, температура t1= 20 C,

степень сжатия ( = 8, степень предварительного расширения ( = 1.3.

Определить параметры газа в характерных точках цикла,  работу цикла, подведенную и отведенную теплоту,  термический к.п.д. цикла.

Изобразить цикл в p-v и T-s диаграммах.

Задача 3.

Рассчитать цикл ГТУ при следующих условиях:

Давление р1=  0.1 МПа, температура t1= 25 C,

температура на входе в турбину t3= 700 C,

степень повышения давления (= 9,

относительный внутренний к.п.д. компрессора = 0.87.

относительный внутренний к.п.д. турбины = 0.88.

Определить параметры газа в характерных точках цикла,  работу цикла, подведенную и отведенную теплоту,  к.п.д. для идеального и действительного циклов.

Изобразить цикл в p-v и T-s диаграммах.