Кулонометрическое   титрование.

Титрование Na2S2O3, используемого как вспомогательный раствор для определения ионов меди в реактиве Феллинга, проводилось йодом, электрогенерированным из ацетатного буферного раствора, содержащего 1,66 г KJ, с применением биамперометрической системы индикации КТТ. После предэлектролиза KJ, когда потенциал индикаторной системы составил 40 мВ, в кулонометрическую ячейку поместили 2 см3 0,1 мольэ/дм3 раствора Na2S2O3 и  оттитровали его при постоянной силе тока 50 мА до КТТ, соответвующей потенциалу системы индикации 200 мВ. Сколько времени было затрачено на проведение анализа?

Потенциометрическое титрование

Определить процентное содержание хлорида натрия в техническом мирабилите (Na2SO4  + 10H2O), используемом для возмещения потерь щелочи и серы в производстве сульфатной целлюлозы, если навеску, равную 10,087 г, растворили и поместили в мерную колбу вместимостью 200 см3. В результате потенциометрического титрования 100 см3 полученного раствора 0,1 мольэ / дм3 (к=1,030) раствором Hg(NO3)2 были получены следующие результаты:

V(Hg(NO3)2), см3…. 10,0  18,0   19,0   19,5   19,9   20,0   20,1   20,5

Е, мВ		        …. 501   552    570    589    629    704    737     757

Оптические методы

На спектре поглощения 1х10-3 М раствора п-нитрофенола (С6 Н4(NO2)OH) в кювете  l =1 см имеется максимум при λ = 450 нм. Рассчитать молярный коэффициент поглощения, если абсорбционность раствора А=0,80

а)  160		(14)

б) 1,11 х 10-6 	(29)

в) 800 		(20)

г) 1600		(12)