ГИДРОСТАТИКА (вар.1)

1. Гидростатическое давление в точке

1.1. Для схемы, представленной на рис.1, дано: ра=105 Па, h1 =0,25 м, h2=3м, (в=1000 кг/м3,  (рт= 13600 кг/м3. Определить (рА)С и ро.

1.2. Для схемы, представленной на рис.2, дано: h1 =0,5 м, h2=0,2 м. Определить (рА)С и ро.

2. Сила избыточного гидростатического давления, действующая на плоские прямоугольные фигуры

2.1. -2.2. Для плоских поверхностей (линии пересечения их с плоскостью чертежа представлены на рис.3,4) построить эпюры избыточного гидростатического давления, показать направления и линии действия сил.

3. Сила гидростатического давления на цилиндрические поверхности

3.1.-3.2. Построить эпюры горизонтальной и вертикальной составляющих силы избыточного гидростатического давления на цилиндрические поверхности, направляющие которых представлены на рис.5,6.

4. Относительный покой жидкости во вращающемся сосуде

4.1. Указать расположение свободной поверхности при увеличении скорости вращения сосуда в два раза (рис. 7).

4.2. Показать положение уровней жидкости в пьезометрах, вращающихся вместе с сосудом (рис. 8).

ОСНОВЫ  ГИДРОДИНАМИКИ

1. Кинематика текучей среды

1.1 Установить закон распределения скорости при ламинарном течении жидкости в круглой трубе. Получить формулу для средней скорости.

2. Уравнение Бернулли

2.1. На рис. 9 показана схема водомера Вентури, представляющего собой сужение трубопровода. Дано: D1=100 мм, D2= 50 мм,  a=1,5 м. Определить расход Q, пренебрегая потерями напора на участке сужения.

2.2.  Для трубопроводов, представленных на рис. 10, 11, построить напорные  и пьезометрические линии, для сечения х-х показать слагаемые уравнения Бернулли (слагаемые полного напора).

ПОТЕРИ НАПОРА ПРИ УСТАНОВИВШЕМСЯ РАВНОМЕРНОМ ДВИЖЕНИИ

1.Потери напора по длине

1.1. По стальной трубе длиной l=200 м и диаметром D=100 мм подается керосин при температуре t=15(С с расходом Q=6,0 л/с. Определить потери напора hl.

1.2. Во сколько раз изменится коэффициент гидравлического трения при турбулентном движении в области гладких русел, если вязкость жидкости уменьшится в 4 раза?

2. Местные потери напора

2.1. Во сколько раз отличаются потери напора на резкое расширение от потерь напора на резкое сужение при одном и том же расходе, если соотношение диаметров равно 3?

2.2. Во сколько раз изменился расход жидкости, протекающей через резкое расширение трубопровода с соотношением диаметров, равным двум, если потери напора увеличились в четыре раза?

УСТАНОВИВШЕЕСЯ ДВИЖЕНИЕ ЖИДКОСТИ В НАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ

1. Короткие трубопроводы

1.1. Резервуары соединены стальным трубопроводом длиной l=80 м и диаметром D=100 мм. Степень открытия задвижки . Перепад уровней в резервуарах  Z=3,0 м. Определить расход воды в трубопроводе Q (рис.12)

2. Длинные трубопроводы

2.1. Резервуары  А и В (рис. 13) соединены трубопроводом из чугунных труб, бывших в эксплуатации. Дано: l1=700 м , D1=100 мм; l2 =1000 м , D2=150 мм; перепад Z=3,5 м. Определить расход воды Q. Построить пьезометрическую линию.