ОСНОВЫ АЭРОДИНАМИКИ

ПОСОБИЕ

по выполнению контрольной работы

Москва – 2013

ББК 518

Т

Рецензент д-р техн. наук, проф. В.Г.Ципенко

Трофимов В. В.

Т		Основы аэродинамики: Пособие по выполнению контрольной работы для студентов III курса направления образования 163500 заочного обучения. –

Данное пособие издается в соответствии с учебным планом для студентов III курса направления образования 163500 заочного обучения.

Рассмотрено и одобрено на заседаниях кафедры АКПЛА протокол № * от * г. и методического совета по направлению образования 163500 протокол № * от * г.

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. | Введение ……………………………………………………. Литература …………………………………………………. Контрольная работа ……………………………………….. Задание 1...…………………………………………………... Пример выполнения задания 1 …………………………... Задание 2 ……………………………………………………. Пример выполнения задания 2 ……………………………. Приложение ………………………………………………… | 4 4 4 4 8 10 12 12 |
| --- | --- | --- |

Введение

При изучении дисциплины «Основы аэродинамики» студентами заочного обучения выполняется контрольная работа состоящая из двух задач.

Для успешного выполнения контрольной работы необходимо:

- правильно выбрать вариант  в соответствии со своим шифром и указаниями данного методического пособия;

- ознакомиться с содержанием контрольной работы;

- изучить соответствующие методические указания для правильного понимания необходимых исходных данных и данных полученных в результате выполнения работы;

- изучить по приводимому в методическом пособии перечню литературы соответствующие разделы теоретического материала;

- выполнять требования, предъявляемые к оформлению контрольной работы, изложенные в данном пособии.

Контрольная работа призвана помочь закреплению теоретического материала и получению знаний прикладного характера. Этот материал входит в итоговый контроль знаний - зачет по дисциплине «Основы аэродинамики».

Варианты заданий выбираются в соответствии с номером зачетной книжки студента и являются строго индивидуальными.

1. ЛИТЕРАТУРА

1. Гарбузов В. М., Ермаков А. Л., Кубланов М. С., Ципенко В. Г. Аэромеханика. М.: Транспорт, 2000. – 327 с.

2. Динамика полета транспортных летательных аппаратов. Под ред. Жукова    А. Я. М.: Транспорт, 1996. – 327 с.

3. Ефимов В.В. «Основы авиации». Часть 1. М.: МГТУГА, 2003. - 63 с.

2. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

2.1. Задание 1. Построить кривую зависимости аэродинамического коэффициента подъемной силы самолета от угла атаки и определить угол атаки, необходимый для выполнения горизонтального полета самолета

Для выполнения задания студентам необходимо изучить литературу [1] стр. 31-34, [3] стр. 16-22.

Аэродинамический коэффициент подъемной силы cya является одной из аэродинамических характеристик профиля крыла и летательного аппарата в целом. Этот коэффициент является определяющей величиной в формуле экспериментальной аэродинамики для подъемной силы:

(1)

где ρ – плотность воздуха;

V – скорость полета летательного аппарата;

S – площадь крыла.

Аэродинамический коэффициент подъемной силы cya зависит от геометрических характеристик крыла:

- относительная толщина;

- относительная вогнутость;

- безразмерная абсцисса положения максимальной толщины;

- безразмерная абсцисса положения максимальной вогнутости;

b – хорда профиля;

- удлинение;

- сужение крыла и т. д.

Аэродинамический коэффициент подъемной силы cya существенно зависит и от угла атаки α (угол между вектором скорости движения летательного аппарата и средней аэродинамической хордой крыла). График зависимости cya = f(α) показан на рис. 1.

Рис. 1 График зависимости cya = f(α)

На этом графике: α0 – угол атаки нулевой подъемной силы (cya =0);

αн.с – угол атаки начала срыва потока на верхней поверхности крыла;

αкр – критический угол атаки;

cya н.с – аэродинамический коэффициент подъемной силы при начале срыва

потока;

cya max – максимальный коэффициент подъемной силы.

В диапазоне летных углов атаки (вплоть до αн.с) зависимость cya = f (α) носит линейный характер и определяется выражением:

(1)

где  производная аэродинамического коэффициента подъемной силы по

углу атаки.

При выполнении установившегося горизонтального полета самолета должно выполняться равенство:

(2)

где mп - полетная масса самолета;

g – ускорение свободного падения.

Из равенства (2) следует выражение для cya:

(3)

По вычисленному значению cya на построенном графике зависимости   cya = f (α) определяется угол атаки α при установившемся горизонтальном полете самолета.

2.1.1. Выбор исходных данных и построение зависимости cya = f (α)

Необходимые для построения зависимости cya = f (α) значения величин выбираются по приведенным ниже таблицам по двум последним цифрам номера зачетной книжки п — предпоследняя цифра номера зачетной книжки, т - последняя цифра номера зачетной книжки.

- Полетная масса самолета mп определяется по таблице 1.

Таблица 1

| m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mп, кг | 55000 | 56000 | 57200 | 58100 | 59300 | 60200 | 61400 | 62600 |
| m | 9 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| mп, кг | 63400 | 64600 |  |  |  |  |  |  |

- Скорость установившегося горизонтального полета V определяется по таблице 2.

Таблица 2

| n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V, км/час | 490 | 510 | 540 | 590 | 630 | 680 | 720 | 770 |
| n | 9 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| V, км/час | 810 | 850 |  |  |  |  |  |  |

- Расчетная высота полета H определяется по таблице 3.

Таблица 3

| M | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H, м | 6500 | 7000 | 7500 | 8000 | 8500 | 9000 | 9500 | 1000 | 10500 | 11000 |

- Площадь крыла S определяется по таблице 4.

Таблица 4

| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S, м2 | 167,5 | 142,3 | 148,7 | 155,0 | 161,2 | 167,5 | 174,0 | 180,0 | 186,5 | 192,7 |

- Величина  определяется по таблице 5.

Таблица 5

| n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ,1/рад | 5,2 | 5,26 | 5,35 | 5,41 | 5,48 | 5,53 | 5,59 | 5, 68 | 5,77 | 5,84 |

- Величина cya max определяется по таблице 6.

Таблица 6

| M | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| cya max | 1,3 | 1,35 | 1,4 | 1,45 | 1,5 | 1,55 | 1,6 | 1,65 | 1,7 | 1,75 |

- Величина α0 определяется по таблице 7.

Таблица 7

| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α0, град | -0,5 | -0,6 | -0,7 | -0,8 | -0,9 | -1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 |

- Величина Δαкр определяется по таблице 8.

Таблица 8

| m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Δαкр, рад | 0,043 | 0,046 | 0.048 | 0,051 | 0,053 | 0,055 | 0.057 | 0,06 |
| m | 9 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Δαкр, рад | 0,063 | 0,065 |  |  |  |  |  |  |

- Вычисляется величина аэродинамического коэффициента подъемной силы, соответствующая углу атаки начала срыва потока на верхней поверхности крыла

сya н.с = 0,85 сya max.

- Вычисляется величина угла атаки, при котором начинается срыв потока на верхней поверхности крыла (участвующие в вычислении величины должны иметь одинаковую размерность)

- Вычисляется величина критического угла атаки

12. На миллиметровой бумаге формата А4 (210*297) проводятся оси координат в масштабе по ГОСТу (по оси абсцисс можно принять 10 мм за 0,05 рад, а по оси ординат 10 мм за 0,1). Далее наносятся точки с координатами     (α0 , сya = 0) и (αн.с , cya н.с) и соединяются прямой линией. Затем наносится точка с координатами (αкр , cya max) и с помощью лекала проводится плавная кривая через две точки (αн.с , cya н.с) и (αкр , cya max), сопрягающаяся с прямой в точке   (αн.с , cya н.с) и имеющая максимум в точке (αкр , cya max).

13. Вычисляется потребный аэродинамический коэффициент подъемной силы при установившемся горизонтальном полете самолета:

14. По построенному графику зависимости cya = f (α) определяется потребный угол атаки α при установившемся горизонтальном полете самолета.

2.2. Пример выполнения задания 1

2.2.1. Определения и формулы

Материалы этой части работы приводятся в преамбуле раздела 2.1 пособия (выполняется полностью самостоятельно).

2.2.2. Расчетная часть

Вариант задания по двум последним цифрам зачетной книжки 99: n = 9, m = 9.

- По таблице 1 при m = 9 определяется mп = 63400 кг.

- По таблице 2 при n = 9 определяется V = 810 км/час.

- По таблице 3 при m = 9 определяется H = 10500 м.

- По таблице 4 при n = 9 определяется S = 186,5 м2.

- По таблице 5 при n = 9 определяется  = 5,77 1/рад.

- По таблице 6 при m = 9 определяется cya max = 1,77.

- По таблице 7 при n = 9 определяется α0 = 1,3º.

- По таблице 8 при m = 9 определяется Δαкр = 0,063 рад.

- Вычисляется: сya н.с = 0,85·сya max = 0.85·1,77 = 1,5045.

- Вычисляется 18,9º.

- Вычисляется  = 22,5º

- На миллиметровой бумаге вычерчивается график зависимости cya = f(α).

Рис. 2. График зависимости cya = f (α)

(выполняется на миллиметровой бумаге)

13. По таблице Международной стандартной атмосферы при H = 10500 м (см. приложение) определяется ρ = 0,389 кг/м3 , V = 810 км/час = 225,0 м/с и вычисляем cya :  = 0,339 (см. рис. 2).

14. По графику зависимости cya = f(α) определяется потребный угол атаки установившегося горизонтального полета самолета α = 2,8°.

2.3. Задание 2. Определить скорость установившегося горизонтального полета самолета на высоте H при полетной массе mп, площади крыла S, потребной тяги Pп, и поляре, заданной зависимостью cxa = 0,017 + 0,057 cya2

Для выполнения задания студентам необходимо изучить литературу [2] стр. 33-69, [3] стр. 48-51.

Установившийся горизонтальный полет - это прямолинейный полет самолета с постоянной скоростью, на постоянной высоте, при малых углах атаки α, описываемый уравнениями движения:

,                                                                        (4)

где P – тяга двигателей;

Xa – сила лобового сопротивления:  ;

Ya – подъемная сила;  ;

mg – вес самолета;

ρ – плотность воздуха на заданной высоте;

V – скорость полета самолета;

S – площадь крыла.

Для расчета установившихся режимов полета самолетов с турбореактивными двигателями применяется метод тяг Н. Е. Жуковского, основанный на сравнении величин потребной Рп и располагаемой тяг Рр.

Потребной тягой Рп называется тяга, необходимая для установившегося полета самолета на данной высоте с заданной скоростью. В случае установившегося горизонтального полета эта тяга равна силе лобового сопротивления самолета:

Рп = Ха                                                                  (5)

Поделив почленно первое уравнение системы (4)на второе, получим

,

откуда                                                       ,                                                  (6)

где сxa - аэродинамический коэффициент лобового сопротивления;

сya - аэродинамический коэффициент подъемной силы;

K – аэродинамическое качество.

Располагаемая тяга Рр— это максимальная суммарная тяга всех двигателей самолета на данной высоте и при данной скорости полета. Эта величина зависит от скорости и высоты полета, а также от степени дросселирования двигателей.

Определение характеристик установившегося горизонтального полета самолета осуществляется с помощью совмещенных графиков зависимостей     Рп = f(V) и Рр = f(V), построенных для данной высоты полета и массы самолета (рис. 3). Такой график называется диаграммой потребных и располагаемых тяг.

Потребная скорость горизонтального полета определяется формулой

.                                                     (7)

Рис. 3. Диаграмма потребных и располагаемых тяг

2.3.1. Выбор исходных данных и последовательность решения задания.

Необходимые для решения задания исходные данные выбираются по приведенным в предыдущем задании таблицам по двум последним цифрам номера зачетной книжки п — предпоследняя цифра номера зачетной книжки, т - последняя цифра номера зачетной книжки.

- Полетная масса самолета mп определяется по таблице 1.

- Расчетная высота полета H определяется по таблице 3.

- Площадь крыла S определяется по таблице 4.

- Потребная тяга Pп определяется по таблице 9.

Таблица 9

| M | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pп, КН | 44 | 44,8 | 45,76 | 46,48 | 47,44 | 48,16 | 49,12 | 50,08 | 50,72 | 51,68 |

- Из выражения (6) определяется:  и .

- Найденное значение cxa подставляется в уравнение поляры

cxa = 0,017 + 0,057 cya2 = 0,017 + 0.057(m g cxa / Pп)2.

- Из полученного уравнения определяется cxa .

- Из выражения (5) определяется скорость установившегося горизонтального полета:

Необходимое значение ρ определяется по таблице Международной стандартной атмосферы (см. приложение).

2.4. Пример выполнения задания 2

2.4.1. Определения и формулы

Материалы этой части работы приводятся в преамбуле раздела 2.3 пособия (выполняется полностью самостоятельно).

2.4.2. Расчетная часть

Вариант задания по двум последним цифрам зачетной книжки 99: n = 9, m = 9.

- По таблице 1 при m = 9 определяется mп = 63400 кг.

- По таблице 3 при m = 9 определяется H = 10500 м.

- По таблице 4 при n = 9 определяется S = 186,5 м2.

- По таблице 9 при n = 9 определяется Pп = 50,72 КН.

- Из выражения (6) определяется:  и

- Найденное значение cya подставляется в уравнение поляры

cxa = 0,017 + 0,057 cya2 = 0,017 + 0.057(12,43 cxa)2.

8,81cxa2 - cxa + 0,017 = 0.

- Из полученного уравнения определяется cxa :

Выбирается меньшее из значений cxa = 0,021.

- Из выражения (5) определяется скорость установившегося горизонтального полета: при H = 10500 м ρ = 0,389 кг/м3.

= 258,37 м/с = 930 км/час.

Приложение

Международная стандартная атмосфера

| Высота H, м | Темпера-тура Т, К | Давление р*10-5, Па | Плотность ρ, кг/м3 | Скорость звука а, м/с | Динамическая вязкость μ,*105 м2/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 8500 9000 9500 10000 10500 11000 12000 13000 14000 15000 16000 17000 | 288 285 282 278 275 272 269 265 262 259 256 252 249 246 243 239 236 233 230 226 223 220 217 217 217 217 217 217 217 | 1,01 0,951 0.895 0,842 0.792 0,744 0,699 0,655 0,614 0,575 0,538 0,504 0,470 0,439 0,409 0,381 0,355 0,331 0,307 0,284 0,264 0,244 0,226 0,193 0,165 0,141 0,121 0,104 0,088 | 1,225 1,167 1,112 1,058 1,006 0,957 0,909 0,863 0,819 0,777 0,736 0,697 0,660 0,624 0,590 0,557 0,526 0,496 0,467 0,440 0,413 0,389 0,365 0,312 0,266 0,228 0,195 0,166 0,142 | 340,3 338,4 336,4 334,5 332,5 330,5 328,6 326,6 324,6 322,6 320,5 318,5 316,4 314,4 312,3 310,2 308,1 306,0 303,8 301,7 299,5 297,3 295,1 295,0 295,0 295,0 295,0 295,0 295,0 | 1,79 1,77 1,76 1,74 1,73 1,71 1,69 1,68 1,66 1,64 1,63 1,61 1,59 1,58 1,56 1,54 1,53 1,51 1,49 1,47 1,46 1,44 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1.42 1.42 |

# Text boxes

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

α, °

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

cya

сya max

сya н.с

αн.с

αкр