Физика 20 задач

Решать как задачи: дано, си, найти, решение (сначала вывод формулы, потом расчет), ответ

Вариант em-5-A - №7

7.1.

Магнитное поле создано двумя длинными параллельными проводниками с токами I1 и I2, расположенными перпендикулярно плоскости чертежа. Если I2 = 2I1, то вектор  индукции результирующего поля в точке А направлен ...

а) 1;   б) 2;   в) 3;   г) 4;   д)

7.2.

Электрическое поле создано точечными зарядами q1 и q2. Если q1 = +4q, q2 = +q, а расстояние между зарядами и от q2 до точки С равно а, то вектор напряженности поля в точке С ориентирован в направлении ...

а) 1;  б) 2;  в) 3;   г) 4;  д) равен 0

7.3.   Частица с зарядом q находится у сферической поверхности снаружи, как показано на рисунке. Сфера разбита на две неравные части А (меньшая) и В (большая). Если величина потока вектора напряженности электрического поля сквозь поверхность А равна , а сквозь поверхность В - , то ...

а) 	б) 	в)

г) не хватает данных о соотношении площадей А и В

7.4.

На рисунке показаны эквипотенциальные линии системы зарядов и значения потенциала на них. Вектор градиента потенциала электрического поля в точке А ориентирован в направлении...

а) 1;   б) 2;   в) 3;   г) 4;

7.5.   В электрической схеме, показанной на рисунке, Ом, В, В. Внутренние сопротивления источников тока равны нулю. Каково направление и сила тока, протекающего через источник тока , если через резистор  протекает ток 0,5 А справа налево?

а) 1 А; слева направо	б) 2 А; справа налево

в) ток не течет	г) 2 А; слева направо

7.6.

На рисунке представлена зависимость магнитного потока, пронизывающего некоторый замкнутый контур, от времени. ЭДС индукции в контуре не возникает на интервале...

а) 0 - 5 с;  б) 5 - 10 с;  в) 10 - 15 с;  г) 15 - 20 с;

д) нет такого интервала

7.7.

На рисунке указаны траектории заряженных частиц, имеющих одинаковую скорость и влетающих в однородное магнитное поле, перпендикулярное плоскости чертежа. При этом для частицы 2 ...

а) ;  б) ;   в) ;

7.8.

На рисунке изображен график затухающих колебаний электрического заряда на конденсаторе, описываемый уравнением        .

Определите коэффициент затухания ( (в сек–1).

а) 0,5 с–1;    б) 0,25 с–1;    в) 0,167 с–1;     г) не хватает данных;

7.9.   По двум однородным цилиндрам, изготовленным из одинакового материала, течет постоянный ток. Что можно сказать о соотношении между величинами напряженностей электрического поля в цилиндре А и в цилиндре В?

а)      б)       в)

г) Исходя из рисунка, нельзя сказать определенно. Надо знать точное соотношение между длиной и площадью цилиндра.

7.10.   В некоторой замкнутой цепи существует участок, состоящий из трех резисторов, соединенных последовательно. В точках соединения резисторов А и С известны потенциалы  и  (см. рис.). Разность потенциалов  равна...

а) -2,8 В      б) 2,8 В            в) 1,6 Вт              г) -1,6 Вт

Вариант em-5-В - №7

7.1.

На рисунке изображены сечения двух прямолинейных длинных параллельных проводников с одинаково направленными токами, причем . Индукция  магнитного поля равна нулю в некоторой точке участка ...

1) a;  2) b;  3) c;   4) d;  5) нет такой точки;  6) посередине между проводами;

7.2.   В заряженном плоском воздушном конденсаторе запасена энергия W. Объем пространства внутри конденсатора равен V. Найти напряженность электрического поля. Считать, что расстояние между обкладками конденсатора намного меньше геометрических размеров самих обкладок.   W = 16(10–12 Дж;   V = 1 см3.

а) 1,1 кВ/м;   б) 1,3 кВ/м;    в) 1,5 кВ/м;   г) 1,7 кВ/м;   д) 1,9 кВ/м.

7.3.   Протон влетает в область пространства с электрическим и магнитным полями. Вектор индукции магнитного поля  направлен вдоль оси ОZ, а вектор напряженности электрического поля  - против оси ОZ. В каком направлении может лететь протон, двигаясь равнозамедленно и прямолинейно?

а) При таком направлении полей не может двигаться

прямолинейно

б) Против оси OY    в) Вдоль оси OZ          г) Против оси OX         д) Вдоль оси OY

7.4.    В некоторой области пространства создано электростатическое поле, вектор напряженности которого в точке Р(x1,y1) направлен против оси у. Какая зависимость потенциала электрического поля от координат  может соответствовать такому направлению напряженности?

1)     2)    3)    4)

7.5.   На рисунке представлена часть электрической схемы, для которой известны только некоторые параметры:  Ом,  Ом, а источник  В и имеет нулевое внутреннее сопротивление. Потенциал В, а сила тока через сопротивление  равна А.

Чему равна сила тока через сопротивление ?

а) 7 А      б) 5 А      в) 3 А

г) нельзя рассчитать, т.к. не хватает данных

7.6.   Из медной проволоки сделали замкнутый квадратный контур и поместили его рядом с прямолинейным током, протекающим параллельно стороне квадрата, как показано на рисунке. В каком направлении будет действовать на контур результирующая сила, если величину силы тока медленно увеличивать.

а)    б)    в)    г)

7.7.

Дана система точечных зарядов в вакууме и замкнутые поверхности S1, S2 и S3. Поток вектора напряженности электростатического поля равен нулю через ...

а) ;  б) ;   в) ;  г) S1 и S3; д) нет такой поверхности

7.8.

На рисунке изображена резонансная кривая для тока в катушке индуктивности колебательного контура, состоящего из конденсатора с емкостью С, катушки с индуктивностью L и резистора с сопротивлением R.

Если С = 2 мкФ, то индуктивность L равна:

а) 100 Гн;     б) 25 Гн;   в) 12,5 Гн;   г) не хватает данных

7.9.   Два однородных цилиндра из одинакового материала подключены параллельно к источнику постоянного напряжения. Что можно сказать о соотношении между величинами напряженностей электрического поля в цилиндре А и в цилиндре В?

а)    б)     в)

г) Исходя из рисунка, нельзя сказать определенно. Надо знать точное соотношение между длиной и площадью цилиндра.

7.10.   Реостат сопротивлением 0,5 Ом подключен к источнику тока с внутренним сопротивлением 1 Ом, как показано на рисунке.

Если движок реостата перемещать из крайнего левого положения вправо, то мощность тока в реостате будет …

а) сначала уменьшаться, а затем увеличиваться

б) сначала увеличиваться, а затем уменьшаться

в) непрерывно увеличиваться

г) непрерывно уменьшаться