Задание 1. «Равновесие составных конструкций»

|  | Для составной конструкции АСВ определить реакции опор А и В, а также усилия в сочленении С, возникающие под действием заданной нагрузки. |
| --- | --- |

| № | Варианты закрепления | Левая часть конструкции | Правая часть конструкции |
| --- | --- | --- | --- |

Задание 2. «Расчет плоских ферм»

|  | Рассчитать ферму методом вырезания узлов. В трех выделенных стержнях определить усилия методом сквозных сечений. Результаты сравнить. |
| --- | --- |

| № | Варианты фермы | Закрепление и нагрузка | Величины сил, размеры, угол |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  | , , ; , , |
| --- | --- | --- |

Задание 3. «Равновесие пространственной системы сил»

| Положение стержня | Нагрузка | Размеры и значения нагрузки. |
| --- | --- | --- |

|  | Однородная прямоугольная плита веса Q, прикрепленная к стенке при помощи сферического шарнира А и цилиндрического шарнира В, удерживается в горизонтальном положении при помощи невесомого стержня, шарнирно закрепленного по концам. К плите приложена сила и пара сил с моментом . Определить опорные реакции и усилие в стержне. |
| --- | --- |

# Text boxes

С

В

A

h

b

a

q

М

6

a

a

a

b

H

H

H



A

B

b

a

с

d

CE =ED



D

E

C

d = 0 ,

а = 0,8 м,

b = 0,6 м,

с = 0,2 м,

d = 0 ,

 = 450,

Q = 5 кН,

F = 2 кН,

М = 4 кНм.