# ФГБОУ ВПО

# Кемеровский технологический институт пищевой промышленности

# Кафедра «Техническая механика и упаковочные технологии»

# Индивидуальное задание

Задача 1.16

# Выполнил студент группы  ХМ-021

# Алдаматов Н.

# Проверил: Троицкий Б.С.

# Кемерово 2013

Инидвидуальное задание

Задача 1.16

Цель работы:  научиться выбирать и обосновывать выбор материла, режим термической или химико-термической обработки для заданных деталей машин пищевого и холодильного машиностроения.

Дано:на молкомбинате в результате усталостного разрушения вышел из строя шток компрессора большой хладопроизводительности АО-1200 (максимальный диаметр 90 мм, минимальный диаметр 40 мм, длина 840 мм). Необходимо изготовить шток, причем трущаяся о сальник часть поверхности диаметром 60 мм должна иметь твердость HRC 52…56 на глубину 1,2…1,7 мм; торцы малого буртика, несущие всю осевую нагрузку должны иметь твердость HRC 48…56.

Задание:

I)Описать назначение и условия работы данной детали или инструмента. Определить возможные причины выхода из строя детали или причины возникновения дефектов и установить характер разрушения.

II)Выбрать  материал для изготовления вышедшей из строя детали. Обосновать сделанный выбор.

III)Привести химический состав выбранного материала, указать его марку и основные свойства.

IV)Рекомендовать режим термической и (или) химико-термической обработки, необходимых для обеспечения требуемых свойств изделия с учетом условий его эксплуатации.

V)Объяснить назначение каждой примененной операции термической или химико-термической обработки и рассмотреть ее влияние на микроструктуру и свойства материала.

VI)Описать твердость материала в поверхностном слое и в сердцевине детали, а также основные механические и эксплуатационные свойства готовой детали.

I)Для начала что такое шток?

Шток - это трубчатый либо полнотелый элемент технического устройства, предназначенный для передачи поступательного усилия от привода к ведомому элементу. Может передавать как толкательное усилие, так и тянущее.

Следовательно, из определения легко сказать, что в нашем случае шток выполняет передачу возвратно – поступательного движения от шатуна к поршню.Нагрузки на шток циклические (а именно часть, которая постоянно трется о сальник).

Причина выхода из строя – плохое сопротивление усталостному разрушению.

II)Для повышения выносливости используем улучшаемые конструкционные стали, обработав детали термическим методом (закалка с высоким отпуском) – обеспечит получение перлито - цементитную зернистую структуру,а именно сорбит – высокий предел текучести, низкая чувствительность к концентраторам напряжений, в изделиях работающих при циклических нагрузках, высоким пределом выносливости и достаточным запасом вязкости - трещины растут очень медленно.

После чего упрочним поверхность. Для этого применим прочностное азотирование.

III) В качестве улучшаемой стали выберем сталь 38ХМЮА.

Пускай сталь 38Х2МЮА не везде купишь, но после азотирования выносливость детали выростает до нескольких десятков раз, что окупает регулярный ремонт (или вообще замену) детали через некоторый период времени.

После закалки и высокого отпуска сталь имеет свойства:

(В > 1000 МПа

(0,2> 800 МПа

( >52%

( >18%

HB 250-300.

IV) Закалку проведём в воде с температуры 930 до 950 0С. Длительность выдержки при температуре закалки 120 мин.

Отпуск проводим при температуре 640 – 680 0С в течение 300 минут на воздухе.

Для штоков в качестве поверхностного упрочнения рекомендуем поверхностную закалку с отпуском + азотирование.. Нагрев проводим в индукторе со скоростью 700…800 К/с до температуры 920…940 0С на глубину 1,2…1,5 мм. Проводим закалку с самоотпуском.Затем проводим азотирование сверхтвердого нитрида с печью до 1000С.

Под конец отшлифуем поверхность.

V) Закалку с отпуском проводим для получения структуры сорбит по всему сечению штока.При отпуске стали происходит распад аустенита с образованием перлитоподобной феррито-цементитной зернистой структуры.

Твердость и статическая прочность стали падают, растет пластичность и вязкость, повышается конструкционная прочность стали – сопротивление циклическим и динамическим нагрузкам.

Азотирование хоть и дорогостоющая операция,но данный вид ХТО ведет к увеличению износостойкости, каррозионной стойкости, к повышению .

VI) В итоге имеем:

HRC 58…63

Пускай даже толщина упрочненного слоя в 2 раза меньше требуемой(0,2…0,5 мм),НО поверхностная твердость в 12 раз выше (HV=12 000 МПа)

Cердцевина – сорбит (HB 250…300)

# Text boxes

Индивидуальное задание

2

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

КемТИПП гр. ХМ-021

5

Листов

Лит.

# Задача 1.16

.

Утверд.

Н. Контр.

Реценз.

Троицкий Б.С.

Провер.

Алдаматов Н.

Разраб.

# Индивидуальное задание

4

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

# Индивидуальное задание

3

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.