Задача 2. Для электрической схемы изображенной на рис. 2-1 -2-10, по заданным в табл. 2 параметрам и э.д.с. источника определить токи во всех ветвях цепи и напряжения на отдельных участках. Составить баланс активной и реактивной мощностей. Построить в масштабе  на комплексной плоскости векторную диаграмму токов и потенциальную диаграмму напряжений по внешнему контуру. Определить показание вольтметра и активную мощность, показываемую ваттметром.

| Вариант | Рисунок | , В | , Гц | , мкф | , мкф | , мкф | , мкф | , мГн | , мГн | , мГн | , Ом | , Ом | , Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 | 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-2 2-2 2-2 2-2 2-2 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2-5 2-5 2-5 2-5 | 150 100 120 200 220 50 100 120 200 220 50 100 120 200 220 150 100 120 200 220 50 100 120 200 | 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 | 637 637 637 637 637 - - - - - 637 637 637 637 637 - - - - - 637 637 637 637 | 300 300 300 300 300 - - - - - - - - - - 1600 1600 1600 1600 1600 159 159 159 159 | - - - - - 100 100 100 100 100 - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 - - - - - 31,8 31,8 31,8 31,8 31,8 - - - - | - - - - - 1000 1000 1000 1000 1000 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 - - - - - - - - - | 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 115 115 115 115 115 6,37 6,37 6,37 6,37 6,37 95 95 95 95 95 95 95 95 95 | 2 8 8 8 8 10 10 10 10 10 5 5 5 5 5 10 10 10 10 10 15 15 15 15 | 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 10 10 10 10 10 2 8 8 8 8 10 10 10 10 | 4 4 4 4 4 100 100 100 100 100 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10 - - - - |

| 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 | 2-5 2-6 2-6 2-6 2-6 2-6 2-7 2-7 2-7 2-7 2-7 2-8 2-8 2-8 2-8 2-8 2-9 2-9 2-9 2-9 2-9 2-10 2-10 2-10 2-10 2-10 2-10 | 220 150 100 100 200 220 50 100 120 200 220 50 100 150 200 220 50 100 120 200 220 50 100 120 200 220 50 | 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 | 637 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 159 - - - - - 637 637 637 637 637 318 318 318 318 318 318 318 318 318 318 159 159 159 159 159 318 | - 637 637 637 637 637 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - 159 159 159 159 159 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - 25 25 25 25 25 19,1 19,1 19,1 19,1 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 9,55 9,55 9,55 9,55 9,55 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 | - 9 9 9 9 9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 95 - - - - - 31,8 31,8 31,8 31,8 31,8 - - - - - - - - - - 31,8 31,8 31,8 31,8 31,8 31,8 | 15 6 6 6 6 6 40 40 40 10 40 8 8 8 8 8 4 4 4 40 40 35 35 35 35 35 5 | 10 4 4 4 4 4 - - - - - 10 10 10 10 10 40 40 40 10 10 20 20 20 20 20 10 | - - - - - - 40 10 10 40 10 4 4 4 4 4 40 4 4 40 40 - - - - - - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Задача 3.Для электрической схемы изображенной на рис. 3-1 – 3-17, по заданным в табл. 3 параметрам и линейному напряжению определить фазные и линейные токи в нейтральном проводе (для четырехпроводной схемы), активную мощность всей цепи и каждой фазы отдельно. Построить векторную диаграмму токов и напряжений на комплексной плоскости.

| Вариант | Рисунок | , В | ,Ом | , Ом | , Ом | , Ом | , Ом | , Ом | , Ом | , Ом | , Ом | , Ом | , Ом | , Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 | 3-1 3-1 3-1 3-2 3-2 3-2 3-3 3-3 3-3 3-4 3-4 3-4 3-5 3-5 3-5 3-6 3-6 3-6 3-7 3-7 3-7 3-8 3-8 3-8 | 127 220 380 127 220 380 127 220 380 127 220 380 127 220 380 127 220 380 127 220 380 127 220 380 | 8 8 8 3 8 8 4 4 4 16,8 16,8 16,8 10 10 10 - - - - - - - - - | 8 8 8 4 4 4 8 8 3 8 8 8 - - - - - - - - - - - - | 8 8 8 6 6 6 6 6 6 8 8 8 - - - - - - - - - - - - | 6 6 6 4 4 4 3 3 8 14,2 14,2 8 - - - - - - - - - - - - | 6 6 6 3 3 3 4 4 4 6 6 6 10 10 10 - - - - - - - - - | 6 6 6 8 8 8 8 9 8 4 4 4 10 10 10 - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - 8 8 8 8 8 8 4 4 4 | - - - - - - - - - - - - - - - 8 8 8 4 4 4 8 8 8 | - - - - - - - - - - - - - - - 8 8 8 6 6 6 6 6 6 | - - - - - - - - - - - - - - - 6 6 6 4 4 4 3 3 3 | - - - - - - - - - - - - - - - 6 6 6 3 3 3 4 4 4 | - - - - - - - - - - - - - - - 6 6 6 8 8 8 8 8 8 |

| 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 | 3-9 3-9 3-9 3-10 3-10 3-10 3-11 3-11 3-11 3-12 3-12 3-12 3-13 3-13 3-13 3-14 3-14 3-14 3-15 3-15 3-15 3-16 3-16 3-16 3-17 3-17 3-17 | 127 220 380 127 220 380 127 220 380 127 220 380 127 220 380 127 220 380 127 220 380 127 20 380 127 220 380 | - - - - - - 10 10 10 15 15 15 - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 3 3 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15 15 15 | - - - - - - 10 10 10 5 5 5 - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - 10 10 10 5 5 5 - - - - - - - - - - - - 10 10 10 | 16,8 16,8 16,8 10 10 10 - - - - - - - - - 8 8 8 - - - 5 5 5 - - - | 8 8 8 - - - - - - - - - 3 3 3 4 4 4 5 5 5 - - - - - - | 3 3 8 - - - - - - - - - 8 8 8 8 8 8 6 6 6 6 6 6 - - - | 14,2 14,2 14,2 - - - - - - - - - 4 4 4 - - - 5 5 5 - - - - - - | 6 6 6 10 10 10 - - - - - - 6 6 6 6 6 6 8 8 3 8 8 8 - - - | 4 4 4 10 10 10 - - - - - - 8 8 8 10 10 10 4 4 4 4 4 4 - - - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ II

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕМАМ КУРСА

Трансформаторы.

Данную тему целесообразно начинать с изучения электрической цепи однофазного тока, содержащей катушку со стальным сердечником, а затем переходить непосредственно к изучению трансформатора.

Рассматривая  физические процессы, возникающие в трансформаторе, необходимо обратить особое внимание на то положение, что при изменении нагрузки трансформатора в широком диапазоне (от холостого хода до номинального режима) магнитный поток может, считаться практически постоянным: и разным магнитному потоку в режиме холостого хода. Это в свою очередь определяет постоянство потерь в стали, которые легко определяются из режима холостого хода.

При рассмотрения режима «нормального», короткого замыкания получается, что магнитный поток в сердечнике трансформатора настолько мал, что им можно пренебречь, а, следовательно, при этом режиме потери в стали трансформатора практически равны нулю, а потери в меди (в обмотках трансформатора) равны потерям при номинальной нагрузке трансформатора. Величины токов, напряжений и мощностей, полученные из режимов холостого хода и «нормального» короткого замыкания, позволяют определить основные параметры трансформатора.

В паспорте трехфазных трансформаторов дается номинальная, мощность и мощность потерь всех трех фаз; под номинальными напряжениями понимаются линейные напряжения па зажинах трансформатора в режиме холостого хода, а под номинальными токами — линейные токи независимо от схемы соединения  обмоток.

После изучения настоящего раздела студенты должны:

1) знать основные элементы конструкции трансформатора; выражение для коэффициента трансформации; уравнения электрического и магнитного состояний трансформатора;

2) понимать назначение опытов холостого хода и короткого замыкания; сущность «приведения» параметров вторичной обмотки трансформатора  к  первичной; различие опыта

короткого замыкания и режима короткого замыкания трансформатора; причины изменения напряжения  на  вторичной обмотке трансформатора; принципы построения векторных диаграмм для различных нагрузок;

3) уметь анализировать  различные режимы работы трансформатора; читать паспорт трансформатора; включать приемники и электроизмерительные приборы для определения напряжений, токов и мощностей; предвидеть последствия коммутационных изменений в цепи нагрузки  на электрическое  состояние трансформатора.

Теория трансформатора полностью распространяется на автотрансформаторы и измерительные трансформаторы. Поэтому при их изучении следует обратить внимание на область их применения и особенности работы.

Задача. Для трехфазного трансформатора мощностью =100 кВ·А, соединение обмоток которого —0, известно: номинальное напряжение на зажимах первичной обмотки трансформатора = 6000 В, напряжение холостого хода на зажимах вторичной обмотки трансформатора = 400 В, напряжение короткого замыкания  = 5,5%, мощность короткого замыкания = 2400 Вт, мощность холостого хода = 600 Вт, ток холостого хода  = 0,07.

Определить: 1) сопротивление обмоток трансформатора , , и ; эквивалентное сопротивление  (сопротивление намагничивающей цепи) и его составляющие  и  которыми заменяется магнитная цепь трансформатора. 2) угол магнитных потерь .

Построить характеристики трансформатора: 1) зависимость  = () напряжения  от нагрузки (внешняя характеристика), 2) зависимость = () коэффициента полезного действия от нагрузки,  — коэффициент нагрузки трансформатора (коэффициент мощности нагрузки принять  = 0,75).

Построить векторную диаграмму трансформатора при нагрузке, составляющей 0,8 от номинальной мощности трансформатора  и = 0,75

Составить Т-образную схему замещения  трансформатора.

Решение.  Определяем  номинальный  ток  первичной  обметки:

А.

Определяем ток холостого хода и :

А;

.

Определяем угол магнитных потерь:

.

Определяем сопротивления обмоток.

1) Сопротивления короткого замыкания:

Ом;

Ом;

Ом.

2) Сопротивления первичной обмотки:

Ом;

Ом.

3) Сопротивления вторичной обмотки:

0,0193 Ом;

0,0398 Ом,

где K= 15.

Определяем сопротивления намагничивающей цепи:

5180 Ом;

447 Ом;

5160 Ом.

Для построения внешней характеристики () определяем потерю напряжения во вторичной обмотке трансформатора:

(),

где , - соответственно активное и реактивное падение напряжений;

; ;

;

Напряжение на зажимах вторичной обмотки трансформатора определяем по формуле

Задаваясь различными значениями , по формулам (12) и (13) определяем напряжение  (см. табл. 4).

Для построения зависимости  расчет коэффициента полезного действия произведем по формуле:

| номер | p | ,% | , В |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 0,1 0,025 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 | - - - 0,507 1,104 1,521 2,028 2,535 3,042 3,549 4,056 4,563 5,070 | - - - 397,97 395,94 393,92 391,89 389,86 387,83 385,80 383,78 381,75 379,72 | 0,555 0,757 0,904 0,924 0,956 0,965 0,967 0,969 0,967 0,966 0,964 0,963 0,962 |

Результаты расчета сведены в табл. 4. Полученные характеристики показаны на    рис. 33.

Определим при какой нагрузке трансформатор имеет максимальный к.п.д.:

;

Построение векторной диаграммы начнем с вектора фазного напряжения , величина которого для  и  будет равна:

В.

Приведенное значение вторичного напряжения:

В.

Вектор тока отстает по фазе от вектора  на заданный угол  и равен:

А.

Падения напряжения во вторичной обмотке:

А;

А.

Электродвижущую силу  находим из уравнения электрического состояния, составленного по второму закону Кирхгофа, для вторичной цепи:

Вектор тока  отстает от вектора  на ; а ток холостого хода   опережает поток  на угол потерь .

Ток в первичной обмотке трансформатора  получаем из уравнения намагничивающих магнитодвижущих сил:

, где .

Вектор напряжения первичной обмотки трансформатора  определяем из уравнения электрического состояния, составленного по второму закону Кирхгофа для первичной цепи:

.

Током холостого тока  можно пренебречь (так как он мал) и принять  или определить  по диаграмме. Тогда падения на первичной обмотке будут:

В.

В.

Векторная диаграмма трансформатора приведена на рис. 34. Т-образная схема замещения трансформатора изображена на рис. 35.

Магнитные цепи с постоянной и переменной

магнитодвижущими силами.

Большое распространение в современной технике получили магнитные усилители. Магнитный усилитель представляет собой устройство, предназначенное для усиления слабых электрических сигналов по мощности. Основным элементом магнитного усилителя является дроссель с подмагничиванием, сердечник которого одновременно находится под воздействием постоянного и переменного магнитных полей. При отсутствии подмагничивающего тока (Iу = 0) дроссель не насыщен, а поэтому индуктивность его велика и ток в нагрузке мал. При подаче небольшого управляющего тока значение магнитной проницаемости и, следовательно, индуктивности дросселя уменьшается, и ток нагрузки значительно возрастает. Меняя значение небольшого тока , можно получить значительно большие изменения тока нагрузки . В этом и состоит принцип действии магнитного усилителя. Ясно, что такое усиление происходит за счет расхода энергии из сети, к которой подключена цепь рабочих обмоток. В основе действия магнитного, усилителя лежит нелинейный характер магнитной характеристики ферромагнитного сердечника, зависимость его магнитной проницаемости от напряженности магнитного поля.

Магнитные усилители подразделяются на две группы.

1. Нереверсивные, в которых полярность выходного сигнала не
зависит от полярности входного сигнала.

2. Реверсивные, в которых полярность выходного сигнала изменяется при изменения полярности входного (управляющего) сигнала. Магнитные усилители обеих групп могут быть без обратной связи или с обратной связью (внешней и внутренней). При этом обратную связь используют как положительную, так и отрицательную.

Асинхронные двигатели.

После изучения настоящего раздела студент должен: 1) знать содержание терминов: скольжение, синхронна, скорость, круговое вращающееся магнитное поле, короткозамкнутый  ротор, контактные кольца,  поток полюса,  глубокопазный  ротор, двойная “беличья клетка”; способы изменения направления вращения магнитного поля; устройство и области применения двух типов трехфазных асинхронных двигателей; условные обозначения трехфазных асинхронных двигателей на схемах; вид механических характеристик; способы регулирования скорости вращения двигателя;

2) понимать принцип возбуждения многополюсного вращающегося магнитного поля; принцип действия трехфазной асинхронной машины в режимах двигателя, генератора и электромагнитного тормоза; факторы, влияющие на частоту вращения ротора трехфазного асинхронного двигателя; возможность замены трехфазного асинхронного двигателя с вращающимся ротором эквивалентным асинхронным двигателем с неподвижным ротором; аналогию физических явлений в трехфазном асинхронном двигателе с неподвижным ротором и в трансформаторе с резистивной нагрузкой; энергетические преобразования в трехфазном асинхронном двигателе;

3)уметь осуществлять пуска синхронного двигателя; измерять скольжение с помощью стробоскопического устройства, частоту вращения; оценивать величины номинального, пускового и максимального моментов, пускового тока и номинального скольжения по данным каталога.

Приступая к изучению этой темы, необходимо понять условия возбуждения вращающегося магнитного поля.

Изучение асинхронного двигателя надо начинать с его устройства и принципа работы. Необходимо обратить особое внимание на электромагнитные процессы, возникающие в двигателе, как при его пуске, так и в процессе работы. Векторная диаграмма и эквивалентная схема асинхронного двигателя облегчают изучение его работы и используются при выводе основных уравнений. Эксплуатационные параметры асинхронного двигателя наглядно демонстрируются при помощи механических и рабочих характеристик;

Механические характеристики  и  могут быть построены по расчетной формуле вращающего момента:

,

где М - вращающий момент двигателя в Н·м; , , ,  - сопротивления статорной и роторной обмоток;  - число фаз статора; p – число пар полюсов;

- фазное напряжение статорной обмотки; s – скольжение.

По зависимости  легко построить характеристику n = f(M). Механические характеристики могут быть построены и по данным каталога. Известно, что

,

где  - критический (максимальный) вращающийся момент двигателя;  - скольжение, при котором двигатель развивает критический момент.

Зная отношение критического момента к номинальному  и определив номинальный момент как  , где  - номинальная мощность двигателя;  - номинальная скорость вращения ротора, легко получить выражение для .

Рассматривая уравнение (15) для номинального режима и учитывая, что ,

получим: .

Решая уравнение (16) относительно критического скольжения , получаем:

.

Зная  и  и задаваясь значениями s в пределах от 0 до 1, легко построить механическую характеристику , данные для которой получаются из уравнения (15).

Характеристика  получается из характеристики , учитывая при этом что

.

где  об/мин – скорость вращения магнитного поля.

Механические характеристики асинхронного двигателя, изображенные на рис. 36, а и 36, б, показывают свойства двигателя в системе электропривода; пусковые свойства, перегрузочную способность, устойчивость работы.

Для более полного выявления свойств двигателя служат рабочие характеристики, которые показывают зависимость скорости вращения ротора n, вращающего момента М, к. п. д. , тока статора и коэффициента мощности cos  от мощности на валу двигателя . Эти характеристики могут быть рассчитаны по данным каталога или получены в процессе испытания двигателя в лабораторных условиях.

Рабочие характеристики асинхронного двигателя изображены на рис. 37.

Рассмотрим примеры решения задач по асинхронным двигателям.

Задача 1. номинальная мощность трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором  кВт, номинальное напряжение  В, номинальное число оборотов ротора  об/мин, номинальный к.п.д.  и номинальный коэффициент мощности . Кратность пускового тока , а перегрузочная способность двигателя . Определить:

1) потребляемую мощность;

2) номинальный и максимальный (критический) вращающие моменты; 3) пусковой ток; 4) номинальное и критическое скольжения. Построить механические характеристики   и .

Решение. Потребляема мощность.

кВт.

Номинальный и максимальный моменты:

Н·м.

Н·м.

Номинальный и пусковой токи:

А;

А.

Номинальное и критическое скольжения:

;

.

Механические характеристики  строятся по уравнению (15):

.

| номер | s | , об/мин | Н·м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | 0,053 0,4 0,175 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 | 1420 1350 1238 1200 1050 900 750 600 450 300 150 0 | 67,3 104,3 121,0 120,5 105,3 88,8 75,5 65,2 57,0 50,5 45,5 41,2 |

Задаваясь скольжением s от 0 до 1, подчитываем вращающий момент. Скорость вращения ротора определяем из уравнения (17). Расчетные данные приведены в табл. 5. Характеристики, построенные по данным табл. 6, изображены на рис. 38, а, б.

Задача 2. Трехфазный асинхронный двигатель с фазным ротором, сопротивление фаз  обмоток которого  = 0,46 Ом,  = 0,02 Ом,  = 2,24 Ом,  = 0,08 Ом, соединен треугольником и работает при напряжение  = 220 В с частотой  = 50 Гц. Число витков на фазу обмоток   = 192,  = 36. Обмоточные коэффициенты  = 0,932,  = 0,955. Число пар полюсов p = 3. Определить: 1) Пусковые токи статора и ротора, пусковой вращающий момент, коэффициент мощности  при пуске двигателя с замкнутым накоротко ротором; 2) токи ротора и статора и вращающий момент при работе двигателя со скольжением s = 0,03; 3) критическое скольжение и критический (максимальный) момент; 4) величину сопротивления фазы пускового реостата для получения пускового момента, равного максимальному, а также пусковые токи статора и ротора при этом сопротивление.

Решение. Для приведения сопротивления обмотки ротора к обмотке статора определяем коэффициент трансформации:

.

Приведенные значения сопротивлений роторной обмотки:

Ом;

Ом.

Сопротивления короткого замыкания:

Ом;

Ом;

Ом.

Пусковые токи, пусковой момент и  при пуске двигателя с замкнутым накоротко ротором:

А;

А;

Н·м.

где  - число фаз ротора;  - угловая скорость вращения магнитного поля:

;  .

Определяем коэффициент мощности:

.

Токи и вращающий момент при работе двигателя со скольжением s = 0,03:

Ом;

А;

А;

Н·м

Критическое скольжение и критический (максимальный) момент:

;

Определяем сопротивление пускового реостата. Известно, что пусковой вращающий момент достигает максимального значения при условии, что

,r

где  - приведенное значение сопротивления пускового реостата:

Ом;

Ом.

Пусковые токи при пуске двигателя с реостатом:

Ом;

А;

А.

Задача 3. из каталога на асинхронные двигатели с фазным ротором известны: номинальная мощность двигателя  = 11 кВт, номинальное напряжение  = 220 В, номинальное число оборотов ротора n = 920 об/мин, к.п.д.:  = 81%, номинальный коэффициент мощности  = 0,78, перегрузочная способность двигателя    = 3,4, активное сопротивление фазы статора  = 0,422 Ом. Определить:

1) номинальный ток статора; 2) номинальный и максимальный моменты; 3) сопротивления  и  ветви приведенного тока  в Г – образной схеме замещения  (рис. 39); 4) приведенный ток ротора ; 5) ток в статоре в режиме холостого хода  и коэффициент мощности ; 6) сопротивления  и  в Г – образной схеме замещения.

Решение. По каталогу находим номинальный ток статора:

А.

Для определения реактивного сопротивления воспользуемся формулой максимального электромагнитного момента:

,

из которой следует, что

,

где  - расчетное сопротивление:

.

Приведенное активное сопротивление ротора  найдем из формулы, выражающей зависимость номинального электромагнитного момента  от номинального скольжения :

,

из которой следует, что

,

где  - расчетное сопротивление:

,

По каталогу номинальный момент

Н·м.

Максимальный момент

Н·м.

Расчетные сопротивления:

Ом;

Ом;

где  = 39,6 кг·м;  = 11,65 кг·м;

Реактивное сопротивление

Ом.

Приведенное активное сопротивление ротора

Ом.

Определяем приведенный ток  при номинальном режиме работы двигателя:

А.

Для Г – образной схемы замещения (см. рис. 39) составим два уравнения баланса активных реактивных мощностей при номинальном режиме работы двигателя:

;

.

Активная мощность двигателя в режиме холостого хода, отнесенная к одной фазе обмотки статора,

Реактивная мощность двигателя в режиме холостого хода, отнесенная к одной фазе обмотки статора,

.

Величина  = 0,78 соответствует  = 0,625, поэтому

вар.

Полная мощность двигателя в режиме холостого хода, отнесенная к одной фазе обмотки статора,

В·А.

Ток холостого хода

А.

Коэффициент мощности при холостом ходе двигателя

.

Сопротивления при холостом ходе:

Ом;

Ом.

Электрические машины постоянного тока.

После изучения данного раздела студент должен: 1) знать основные конструктивные элементы машин постоянного тока: статор, обмотка статора, якорь, обмотка якоря; термины: щеточно-коллекторный узел, геометрическая и физическая нейтрали, реакция якоря, коммутация, противо-э.д.с.; классификацию машин постоянного тока по способу возбуждения; внешние характеристики генераторов постоянного тока всех способов возбуждения; механические характеристики двигателей постоянного тока всех способов возбуждения; способы пуска двигателей постоянного тока; способы регулирования скорости вращения двигателей постоянного тока;

2) понимать назначение основных конструктивных элементов машин постоянного тока; принцип действия генератора и двигателя постоянного тока; уравнения электрического состояния генератора и двигателя постоянного тока; назначение пусковых и регулировочных сопротивлений; энергетические диаграммы генератора и двигателя, постоянного тока;

3) уметь включать в сеть, регулировать скорость и реверсировать двигатель постоянного тока; отличать до внешнему виду машину постоянного тока от других типов электрических машин; ориентироваться в паспортных данных машины и определять номинальный момент; выбирать двигатель применительно к заданным технически условием.

Изучение электрических машин постоянного тока надо начинать с их принципа работы и устройства. Учитывая, что машина постоянного тока обратима, т.е. может работать как в режиме генератора, так и в режиме двигателя, изучение таких вопросов, как коллектор, реакция якоря, электромагнитный момент, возбуждение и ряд других необходимо рассматривать в сопоставлении для обоих режимов! Очень важно правильно понимать связь между напряжением на зажимах машины , ее э.д.с.  и падением напряжения  в обмотке якоря для генераторного и двигательного режимов:

для генератора ;

для двигателя .

Изучая работу машин постоянного тока в режиме двигателя, надо обратить особое внимание на пуск, регулирование скорости вращения и вращающий момент двигателя, а в режиме генератора — на самовозбуждение. Характеристики генераторов и двигателей дают наглядное представление об эксплуатационных свойствах электрических машин.

Рассмотрим несколько примеров решения задач.

Задача 1. Дан генератор параллельного возбуждения с номинальными данными:  = 5,2 кВт,  = 230 В и скорость вращения  = 2860 об/мин. Сопротивление обмотки якоря  = 0,75 Ом, сопротивление цепи возбуждения  = 154 Ом, механические и магнитные потери составляют 4% от номинальной мощности генератора. Определить момент на валу первичного двигателя.

Решение. Номинальный ток нагрузки

А.

Ток возбуждения

А.

Ток якоря при нормальной нагрузке

А.

Э.д.с. генератора

В.

Потери в обмотке якоря и в цепи возбуждения

Вт;

Вт.

Сумма механических и магнитных потерь

Вт.

Суммарные потери при номинальной нагрузке

Вт  кВт.

Мощность на валу первичного двигателя

кВт.

К.п.д. генератора при номинальной нагрузке

%.

Момент на валу первичного двигателя при номинальной нагрузке генератора

Н·м.

Задача 2. Двигатель параллельного возбуждения, присоединяется к сети с напряжением  = 220 В, потребляет при номинальной нагрузке ток  = 20,5 А, а при холостом ходе -  = 2,35 А. Сопротивление обмотки якоря  = 0,75 Ом, а в цепи возбуждения  = 258 Ом. Номинальная скорость вращения  = 1025 об/мин. Определить номинальную мощность двигателя (на валу), номинальный к.п.д.,  номинальный вращающий момент, пусковой ток при пуске двигателя без пускового реостата, сопротивление пускового реостата для условия  и пусковой момент при пуске двигателя с реостатом. При решении принять, что магнитные и механические потери не зависят от нагрузки.

Решение.  Номинальная мощность на валу двигателя

,

где  - потери в двигателе;  - потребляемая мощность;

Вт.

Для определения потерь в цепи якоря и цепи возбуждения надо знать ток в цепи якоря  и ток возбуждения :

А;

А.

Потери в обмотке якоря и в цепи возбуждения

Вт;

Вт.

Магнитные и механические потери

,

где  Вт;  - потребляемая мощность при холостом ходе двигателя:

Вт;

Вт;

Вт;

Вт;

Номинальный к.п.д.

%

Номинальный вращающий момент

Н·м.

Пусковой ток двигателя при пуске без реостата

А.

Сопротивление пускового реостата определяется из равенства

,

откуда

Ом.

Определяем пусковой момент двигателя при пуске с реостатом. Известно, что вращающий момент двигателя определяется уравнением

.

Для режима номинальной нагрузки выражение (18) принимает вид

,

а для пускового режима

.

Полагая магнитный поток в двигателе постоянным, возьмем отношение моментов

,

откуда

Н·м.

Задача 3. Двигатель последовательного возбуждения работает от сети с напряжением 220 В. Номинальный вращающий момент двигателя и номинальная скорость вращения соответственно равны  = 75 Н·м,  = 1020 об/мин, сопротивления обмоток якоря и возбуждения  = 0,4 Ом,  = 0,3 Ом. Номинальный к.п.д.  = 81,5 %. Определить: 1) мощность на валу двигателя и мощность, потребляемую из сети при номинальной нагрузке; 2) ток двигателя; 3) противо-э.д.с. и электромагнитную мощность (мощность передаваемую на якорь); 4) потери в двигателе при номинальной нагрузке и сопротивление пускового реостата, при котором пусковой ток превышает номинальный в два раза.

Решение. Нормальная мощность двигателя.

кВт.

Потребляемая мощность

кВт.

Номинальный ток двигателя

А.

Полученный ток является током обмотки якоря и обмотки возбуждения

А.

Противо-э.д.с., наводимая в обмотке якоря

В.

Электромагнитная мощность

Вт.

Магнитные и механические потери

кВт.

Потери в обмотке якоря и обмотки возбуждения

Вт.

Вт.

Проверим полученный результат

кВт.

Суммарные потери в двигателе

Вт.

Сопротивление пускового реостата

Ом.

Принципы выбора электродвигателей.
Аппаратура управления и защиты
электротехнических устройств.

После изучения настоящего раздела студент должен:	
1) знать области применения электропривода и его преимущества перед другими типами приводов; основаны, электротехнические и механические устройства, входящие в состав электропривода; режимы работы электропривода; типы электропривода; механические характеристики основных производственных механизмов; основные аппараты ручного и автоматического управления электроприводом; условные графические обозначения двигателей и элементов устройств управления; основные аппараты защиты электротехнических устройств;

2) понимать нагрузочные диаграммы и их построение; влияние температуры окружающей среды на нагрузочную способности двигателя; сущность методов эквивалентного тока, момента мощности для расчета мощности приводного электродвигателя; назначение и принцип действия аппаратов управления; работу типовых схем управления электроприводом; назначение  и  принцип действия аппаратуры защиты;

3) уметь определять по механическим характеристикам двигателя и рабочего механизма частоту вращения и момент в установившемся режиме; рассчитывать мощность двигателя по нагрузочной диаграмме рабочего механизма; выбирать по каталогу двигатель нужного исполнения, соответствующего условиям окружающей среды и режиму работы производственного механизма, проверить выбранную мощность двигателя по пусковым условиям и перегрузочной способности; читать несложные схемы управления электроприводами; приводить в действие устройстве электропривода общепромышленных механизмов; выбирать соответствующие аппараты управления и защиты.

Основными вопросами, которые нужно изучить, в данной теме, являются: сравнительная оценка свойств и область применения электрических двигателей как постоянного, так и переменного токов, выбор мощности двигателя для различных режимов работы; аппаратура управления электродвигателями; схемы электроснабжения предприятия; внутризаводские силовые и осветительные сети, их устройства и расчет.

Электропривод (выбор мощности двигателя).

Выбор двигателя — один из ответственных этапов проектирования электропривода, так как именно двигатель в значительной степени определяет технические и экономические качества привода в целом. Из многочисленных типов двигателей переменного и постоянного токов для привода той или иной производственной, машины должен быть выбран такой, который наиболее полно удовлетворял бы технико-экономическим требованиям. Это значит, что двигатель должен быть наиболее простым по управлению, надежным в эксплуатации и иметь наименьшую стоимость, массу и габариты, а также высокие энергетические показатели. В сравнении со всеми существующими типами двигателей этим требованиям в наибольшей мере отвечают асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором. При выборе двигателя такого типа необходимо выяснить, Удовлетворяются ли технические требования: допустимое уменьшение скорости при увеличении нагрузки, допустимая величина повторных включений, возможность быстрого и надежного пуска,

В напряженных режимах работы привода, с большой частотой включений, где требуется повышенный или ограниченный пусковой момент, а также регулирование частоты вращения в узких пределах, применяют асинхронные двигатели с контактными кольцами. Для нерегулируемых приводов средней и большой мощности, работающих в продолжительном режиме с редкими пусками, рекомендуется применять синхронные двигатели. Они отличаются более высоким к.п.д. и допускают регулирование коэффициента мощности за счет компенсации   реактивной   мощности.   При   необходимости плавного, и глубокого регулирования скорости,  а также при большой частоте включений применяются двигатели постоянного тока. При выборе мощности двигателя основными исходными данными являются требуемые моменты, которые должны быть приложены к валу механизма, т.е. необходимо иметь нагрузочные диаграммы электропривода   или  которые могут быть заданы как в виде графика, так и в виде таблицы.

Задача 1. Определить необходимую мощность двигателя для привода механизма, режим работы которого задан нагрузочной диаграммой на рис. 40. По технологическим условиям следует использовать асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором. Двигатель должен развивать частоту вращения n = 980 об/мин. Помещение, где будет установлен двигатель, - сухое, без пыли и грязи.

Решение. В нашем случае режим работы представляет собой длительную переменную нагрузку. Мощность двигателя подбирается при подобных режимах работы по эквивалентной мощности, которая равна

,

где  - время цикла работы

с;

кВт.

По данным каталога в качестве приводного двигателя может быть использован асинхронный короткозамкнутый двигатель в защищенном исполнении типа А2-61-6;  = = 10 кВт,  = 965 об/мин,  = 0,870,  = 1,2,  = 1,8.

В ряде случаев момент нагрузки на отдельных участках может оказаться больше максимально допустимого момента двигателя, и синхронный двигатель может остановиться. Поэтому после выбора двигателя его необходимо проверить по перегрузочной способности исходя из условия , где  — максимальный  момент на валу двигателя;  — максимально допустимый момент двигателя.  Для   асинхронного  двигателя Здесь  — критический (максимальный) момент двигателя; В вашем примере:

номинальный момент двигателя

Н·м

максимальный (критический) момент

Н·м

максимальный статический момент

Н·м

По перегрузочной способности двигатель проходит, так как выполняется условие .

В том случае, когда нагрузочные диаграммы заданы моментом  или током , мощность двигателей выбирают либо по эквивалентному моменту:

, либо по эквивалентному току .

Задача 2. Определить необходимую мощность0 двигателя для привода механизма, работающего  в повторно-кратковременном режиме, который задан нагрузочной диаграммой, изображенной на рис. 41. Двигатель должен развивать частоту вращения

Решение. Определяем эквивалентный момент за рабочее время:

.

Определяем мощность, соответствующую эквивалентному моменту за рабочее время:

Определяем относительную продолжительность включения:

В каталогах для двигателей повторно-кратковременного режима номинальная мощность указывается  для следующих стандартных  относительной продолжительности включения ПВ: 0,15; 0,25; 0,4 и 0,6. В том случае, когда расчетная ПВ отличается от стандартного значения, рассчитанная  по нагрузочной диаграмме мощность пересчитывается по формуле:

Для  получим

По данным  каталога по аналогии с задачей 1, может быть подобран двигатель для расчетной мощности 4,5 кВт и .

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

Трансформаторы.

1. Назначение и принцип работы трансформатора.

2. Начертите векторную диаграмму трансформатора в режиме холостого хода.

3. Почему обмотки высшего и низшего напряжений размещают на общем стержне?

4. Напишите уравнение магнитодвижущих сил в трансформаторе.

5. Объясните, почему магнитный поток трансформатора практически не зависит от нагрузки?

6. Какие потери в трансформаторе являются постоянными и какие переменными?

7. Напишите уравнения электрического состояния для первичной и вторичной обмоток и объясните смысл каждого из членов этих уравнений.

8. Как устроен трехфазный трансформатор?

9. Каковы преимущества и недостатки автотрансформатора?

10. Какие погрешности возникают при использовании трансформаторов напряжений и тока для измерения напряжении и тока?

Магнитные цепи с постоянной и переменной магнитодвижущими силами.

1. Перечислите достоинства и недостатки магнитных усилителей.

2. Как изменяются вольт-амперные характеристики, дросселя с подмагничиванием при увеличении тока в управляющей обмотке?

3. В чем заключается принцип действия магнитного усилителя?

4. Как влияют на характеристику вход — выход изменения нагрузки, напряжения и частоты источника питания?

5. От чего зависят постоянная времени и коэффициент усиления магнитного усилителя?

6. Что такое «обратная связь», как она реализуется в магнитных усилителях и какие изменения в работе она, вызывает?

7. Нарисуйте характеристики управления магнитного усилителя без обратной и с обратной связями и объясните их разницу.

8. Какими способами можно регулировать коэффициент обратной связи?

9. Объясните принцип действия магнитного усилителя с внутренней обратной связью.

10. Для чего применяется смещение в магнитном усилителе?

11. Составьте уравнение электрического состояния рабочей цепи магнитного усилителя.

12. Что такое коэффициент усиления и как его можно определить?

Электрические машины переменного тока.

1. Объясните принцип работы асинхронного двигателя.

2. Как образуется вращающееся магнитное поле?

3. Объясните, в чем заключается аналогия между асинхронным двигателем и трансформатором?

4. От каких величин зависит вращающий момент асинхронного двигателя?

5. Какая часть кривой  соответствует устойчивой работе двигателя и какая – неустойчивой?

6. Перечислите возможные способы регулирования скорости вращения асинхронного двигателя.

7. Почему при увеличении нагрузки на валу асинхронного двигателя растут токи статора и ротора?

8. Объясните работы однофазных асинхронных двигателей и их недостатки.

9. Изложите устройство синхронной машины.

10. Начертите характеристику холостого хода синхронного генератора.

11. Как осуществляется пуск синхронных двигателей?

12. Начертите механическую и угловую характеристики синхронного двигателя.

13.Объясните явление выпадения из синхронизма синхронного двигателя.

14. Почему ток холостого хода асинхронного двигателя больше, чем у трансформатора?

15. Почему  асинхронного двигателя при холостом ходе значительно ниже, чем при номинальной нагрузке?

16. Почему при введении реостата в цепь ротора асинхронного двигателя с контактными кольцами пусковой ток уменьшается, а пусковой момент возрастает?

17. Объясните, как отличаются токи короткозамкнутого асинхронного, двигателя при соединении обмотки статора звездой и треугольником при пуске от одной и той же сети. Как отличаются при этом вращающие моменты?

18. Чем определяется величина активной мощности синхронного
генератора при работе в системе? Как она регулируется на электростанции?

19. Как изменить режим работы синхронной машины?

20. От чего зависит максимальный момент синхронного двигателя?

21. При каких условиях синхронный двигатель работает в качестве синхронного компенсатора?

Электрические машины постоянного тока.

1. Объясните устройство машины постоянного тока.

2. Объясните принцип работы машины постоянного тока в качестве генератора и двигателя.

3.Объясните назначение и устройство щеточно-коллекторного узла.

4. От каких величин зависит э. д. с. обмотки якоря?

5. От каких величин зависит вращающий момент двигателя постоянного тока?

6. Каковы условия самовозбуждения генераторов   постоянного тока?

7. Напишите уравнения электрического состояния для генератора и двигателя.

8. Какие двигатели постоянного тока применяются в станках и крановых механизмах?

9. Какие существуют способы регулирования частоты вращения двигателей постоянного тока?

10. Объясните образование постоянного напряжения на зажимах якоря генератора.

11. Чем отличаются схемы и обмотки генераторов различных способов возбуждения?

12. Почему при одном и том же токе якоря напряженно шунтового генератора ниже, чем ври независимом возбуждении?

13. Как отражается на работе шунтового двигателя снижение подведенного напряжения?

14. Как происходит процесс саморегулирования двигателя при изменении момента на валу?

15. Сопоставьте три способа регулирования  частоты  вращения двигателя и дайте их оценку.

Принципы выбора электродвигателей.

1. Какие типы электроприводов вы знаете?

2. Напишите уравнение движения электропривода.

3. Как осуществляется приведение моментов и сил к валу электродвигателя?

4. Изобразите механические характеристики широко распространенных производственных механизмов.

5. Какие вы знаете режимы работы производственных механизмов?

6. От каких причин зависит выбор приводного электродвигателя по типу и роду тока?

7. Как производится расчет мощности и выбор двигателя для длительного режима работы?

8. Как производится расчет мощности и выбор двигателя для кратковременного и повторно-кратковременного режимов работы?

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 2.

Задача 1. Для трехфазного трансформатора, параметры которого приведены в табл. 6, определить коэффициент мощности холостого хода  коэффициент мощности  при нагрузках  и ,  и , сопротивления первичной и вторичной обмоток ,   и , расчетные сопротивления ,  и ,
угол магнитных потерь . Построить векторную диаграмму трансформатора для нагрузки  и . Построить внешнюю характеристику  и зависимость к.п.д. от нагрузки  для . Начертить Т-образную схему замещения трансформатора.

Задача 2. варианты 0—25. Двигатель параллельного возбуждения, номинальное напряжение которого  при номинальной нагрузке потребляет ток , а при холостом ходе —  Номинальная скорость вращения , сопротивление обмотки якоря , сопротивление цепи возбуждения . Магнитные и механические потери принять постоянными при всех режимах работы двигателя (табл. 7). Определить: номинальную мощность двигателя , номинальный вращающий момент , номинальный к.п.д. , ток , при котором мощность, на валу двигателя достигнет максимального значения, величину этой мощностей  и к.п.д. .

| Вариант | Данные для расчета |
| --- | --- |
|  | Группа соединений | Номинальная мощность | Номинальное напряжение | Напряжение короткого замыкания | Мощность короткого замыкания | Мощность холостого хода | Ток холостого хода |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 |  | 10 20 30 50 75 100 180 240 320 420 25 25 25 25 40 40 40 40 63 63 63 63 63 63 63 100 100 100 100 100 100 100 100 160 160 160 160 160 250 250 250 250 400 400 | 6300 6300 10000 10000 10000 10000 10000 10000 35000 10000 6000 10000 6000 10000 10000 6000 6000 10000 6000 6000 10000 10000 2000 20000 2000 10000 10000 6000 6000 20000 20000 35000 35000 6000 6000 10000 10000 6000 6000 6000 10000 10000 3000 6000 | 400 230 400 400 230 525 525 525 10 500 525 230 230 400 400 230 230 400 400 230 400 230 400 400 230 400 230 400 230 400 230 400 230 400 230 400 230 400 690 230 400 230 690 400 400 | 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 6,5 5,5 4,5 4,7 4,5 4,7 4,5 4,5 4,7 4,0 4,5 4,5 4,7 4,7 4,7 4,7 4,5 4,7 4,7 4,5 4,5 4,7 4,7 4,7 4,7 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,7 4,7 4,5 4,5 | 335 600 850 1325 1875 2400 4100 5100 6200 7000 600 690 600 690 880 880 1000 690 1280 1280 1470 1470 1470 1470 1280 2270 2270 1970 1970 2270 2270 2270 2270 2650 2650 3100 3100 2650 3700 3700 4200 4200 5500 5500 | 105 180 300 440 590 730 1200 1600 2300 2100 125 125 125 125 180 180 180 125 260 260 260 260 260 260 260 365 365 365 365 465 465 465 465 540 540 540 540 540 780 780 780 780 1080 1080 | 10,0 9,0 9,0 8,0 7,5 7,5 7,0 7,0 7,5 6,5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,2 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,3 2,3 2,3 2,3 3,2 3,2 |

| Вариант | Данные для расчета |
| --- | --- |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 220 220 115 110 220 110 220 110 220 220 110 110 220 110 220 220 110 110 220 220 110 110 220 220 220 220 | 15 53 100 267 16,3 7,8 19,8 35 32 34 9,5 20 15 8,2 20,5 40 10,5 18,6 16 32 28 25 60 50 102 151 | 1,6 5,3 9,5 5 1,78 0,7 2,0 3,2 2,8 3,0 0,9 1,8 1,5 0,8 2,35 4,2 1,2 2,0 1,8 3,5 3,2 2,6 6,8 5,7 9,5 15 | 1,2 0,212 0,11 0,04 1,16 0,8 1,5 0,6 0,94 0,45 1,9 0,7 0,82 1,4 0,74 0,52 1,2 0,9 0,6 0,62 0,55 0,58 0,40 0,40 0,12 0,07 | 180 33 50 27,5 75 210 150 60 120 110 200 80 200 220 258 190 160 120 270 200 80 90 130 150 110 75 | 1025 1225 1000 1100 1025 1240 960 1400 1600 1100 850 940 1350 1450 1025 1420 960 825 1600 1350 875 1110 935 1340 750 1000 |

Указание. Для определения тока, при котором мощность на валу двигателя достигает максимального значения; необходимо найти первую производную  выражения  и приняв ее к нулю, определить .

Задача 2, варианты 26—50. Двигатель параллельного возбуждения, номинальное напряжение которого , развивает номинальную мощность . Номинальная скорость вращения якоря  и номинальный к.п.д. . Потери мощности в цепи якоря  и в цепи возбуждения , заданы в процентах от потребляемой мощности двигателя  (табл. 8). Определить: ток в цепи возбуждения, ток якоря при номинальной нагрузке, номинальный вращающий момент при пуске двигателя с пусковым реостатом.

При определении пускового момента воспользоваться указаниями к предыдущей задаче.

Задача 3, варианты 0-25. Трехфазный асинхронный двигатель с фазным ротором, обмотки статора и ротора которого соединены звездой, включен в сеть под номинальное напряжение  с частотой

| Вариант | Данные для расчета |
| --- | --- |
| 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 | 110 220 220 220 220 220 220 110 110 110 110 110 110 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 110 | 60 10 4,0 6,6 4,4 2,5 10 77 80 92 66 35 45 15 10 5,8 19 29 46,5 14 20,5 33,5 8,5 13,5 60 | 5,2 5,0 6,2 6,2 6,5 5,8 5,3 5,0 5,4 5,3 6,2 6,3 5,7 5,0 5,2 6,0 4,8 5,0 5,4 4,0 5,1 5,5 4,0 4,8 5,0 | 4,8 4,8 4,2 4,1 4,8 4,8 4,4 4,2 4,5 4,1 5,0 5,2 4,6 4,0 4,2 5,0 4,5 4,3 4,8 4,6 4,2 4,0 4,1 4,2 4,0 | 980 2250 1025 2400 2100 1000 2250 1050 1150 970 1050 2200 1500 1000 970 2200 980 2520 1025 2400 2100 1000 2250 1050 1150 | 86,5 86,0 82,2 85,5 84,5 85,0 83,0 85,5 85,8 86,5 85,5 84,5 85,5 84,5 85,5 84,0 86,5 86,0 82,2 84,0 85,5 84,5 85,5 85,0 84,5 |

Определить: номинальный ток статора , номинальный  и максимальный  моменты, сопротивления , ,  и  в Г-образной схеме замещения (см. рис. 39), приведенный ток ротора , ток в статоре в режиме холостого хода  и коэффициент мощности . Данные для расчета приведены в табл. 9.

Задача 3, варианты 26-50. Трехфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором номинальная мощность которого  включен в сеть под, номинальное напряжение  с частотой . Определить: номинальный  и пусковой  токи, номинальный  пусковое  и максимальный  моменты, полные потери в двигателе при номинальной нагрузке . Как изменится пусковой момент двигателя при снижении напряжения на его зажимах на 15% и возможен ли пуск двигателя при этих условиях с номинальной нагрузкой? Данные для расчета приведены в табл. 10.

Задача 4, для заданного в табл. 11 режима нагрузки производственного механизма построить нагрузочную диаграмму  и выбрать мощность асинхронного короткозамкнутого двигателя.

| вар. | Данные для расчета |
| --- | --- |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 | 40 55 75 100 30 40 55 75 22 30 40 55 10 7,5 10 5,5 2,2 3,5 5,0 7,5 11,0 7,5 11,0 16,0 22,0 30,6 | 1440 1440 1450 1450 960 960 960 960 720 720 720 720 1420 960 960 710 875 910 940 945 953 720 720 710 710 720 | 90,0 90,5 90,5 90,5 89,0 89,0 89,0 90,5 87,5 87,5 87,5 90,0 85,0 84,0 85,0 82,0 64,0 70,5 74,5 78,5 82,5 77,5 81.0 82,5 84,5 86,0 | 0.84 0,84 0.85 0,85 0,84 0,85 0,86 0,86 0,79 0,79 0,81 0,081 0,82 0,82 0,83 0,72 0,72 0,73 0,68 0,69 0,71 0,69 0,70 0,74 0,67 0,71 | 2,0 2,0 2,0 2,0 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7 1,7 2,0 1,8 1,8 1,7 2,3 2,5 2.9 2,8 3,1 2,6 2,9 3,0 3,0 3,0 | 0,072 0,039 0,032 0,021 0,092 0,060 0,059 0,035 0,157 0,093 0,086 0,051 0,270 0,495 0,340 0,645 0,750 0,740 0,685 0,490 0,325 0,450 0,475 0,355 0,180 0,095 | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 | 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 |
| вар. | Данные для расчета |
| 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 | 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 380 380 380 380 380 380 380 380 | 0,8 0,1 1,5 2.2 3,0 4,0 5.5 7.5 10 13 17 22 30 40 55 75 100 10 13 17 22 30 40 55 75 | 3,0 3,0 4,0 4,5 3,5 2,0 3.0 3,5 4,0 3,5 3,5 3,5 3,0 3,0 3,0 3,0 2,5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 | 0,78 0,795 0,805 0,83 0,845 0,855 0,86 0,87 0,88 0,88 0,88 0,88 0,89 0,89 0,90 0,90 0,915 0,885 0,885 0,89 0,90 0,91 0,925 0,925 0,925 | 0.86 0,87 0,88 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,90 0,90 0,90 0,91 0,92 0,92 0,92 0,87 0,889 0,89 0,90 0,91 0,92 0,92 0,92 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 | 2,2 2.2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2.2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,0 2,0 2,0 2.0 2,0 2,0 2,0 2,0 | 1,9 1,9 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7 1,6 1,5 1,5 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 | 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 |
| Вариант | Данные для расчета |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 | 20 18 60 30 50 15 10 7 1 1,5 20 18 60 30 30 15 10 7 1 1 20 18 60 30 50 15 20 7 1 1 30 10 20 50 20 15 20 10 25 10 40 | 10 30 100 15 20 25 75 3 1,5 4 10 30 100 15 20 25 75 3 1,5 4 10 30 100 15 20 25 75 3 1,5 4 45 15 10 10 10 20 15 20 5 45 3 | 50 10 10 60 40 20 60 15 2,5 2,5 50 10 10 60 40 10 60 15 2,5 2,5 50 10 10 60 40 10 60 15 2,5 2,5 30 20 10 15 15 20 15 20 50 50 30 | 20 20 45 60 50 35 50 4 1,5 3,5 10 20 45 60 50 35 50 4 1,5 3,5 10 20 45 60 50 35 50 4 1,5 3,5 15 40 20 20 15 30 15 15 5 60 15 | 15 23,5 30 10 45 30 10 12 1,5 3 15 23,5 3,0 10 45 30 10 20 1,5 3 15 23,5 30 10 45 30 10 2 1,5 3 20 40 30 35 20 30 25 15 10 60 10 | 25 8 8 25 0 15 30 6 8 20 20 8 8 6 30 8 15 0 10 8 8 20 26 30 15 0 30 25 8 0 8 20 8 8 30 20 8 8 30 0 25 | 10 5 4 10 4 4 5 20 6 10 10 6 4 20 5 6 4 4 10 4 6 10 20 5 4 4 5 10 5 4 5 10 5 4 5 10 6 6 5 4 10 | 0 0 15 0 8 30 0 3 0 6 6 0 15 3 0 0 30 8 0 15 0 6 13 0 30 8 0 0 0 8 0 6 0 15 0 6 0 10 0 8 0 | 13,5 25 10 18 0 15 15 15 4 8 8 4 10 15 4 4 15 0 18 10 4 8 15 15 15 0 15 13,5 25 0 25 8 25 10 15 8 4 6 15 0 18 | 8 10 25 30 5 10 25 30 3,5 8 8 3,5 25 30 25 3,5 10 5 30 25 3,5 8 30 25 10 5 25 8 10 50 10 8 10 25 25 8 3,5 5 25 5 30 |
| Вариант | Данные для расчета |
| 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 | 20 8 16 15 20 10 15 40 20 35 | 15 8 5 15 35 25 30 30 15 35 | 15 10 3 20 35 10 35 30 15 20 | 10 10 2 25 25 15 40 20 10 15 | 5 12 12 15 25 20 40 15 5 10 | 8 8 15 20 30 6 8 20 0 15 | 6 4 10 10 0 0 6 10 4 4 | 0 15 0 6 25 0 0 6 8 30 | 6 10 10 8 25 6 4 8 0 15 | 5 25 8 8 10 5 3,5 8 5 10 |

ЭЛЕКТРОНИКА.

Изучение данного раздела целесообразно проводить, базируясь на курс физики и руководствуясь программой курса.

Транзисторные усилители.

Усилители являются одними из самых распространенных электронных устройств, применяемых в системах автоматики и радиосистемах. Усилители подразделяются на усилители предварительные (усилители напряжения) и усилители мощности. Предварительный транзисторные усилители, как и ламповые, состоят из одного или нескольких каскадов усиления. При этом все каскады усилителя обладают общими свойствами, различие между ними может быть только количественное: разные токи, напряжения, разные значения резисторов, конденсаторов и т. д.

Для каскадов предварительного усиления наибольшее применение получили резистивные схемы (с реостатно-емкостной связью). В зависимости от способа подачи входного сигнала и получения выходного усилительные схемы получили следующие названия:

1. С общим эмиттером — ОЭ (рис. 42).

2. С общей базой—ОБ (рис. 43).

3. С общим коллектором (эмиттерный повторитель) — ОК (рис, 44).

"Наиболее распространенной является каскад ОЭ. Схема с ОБ в предварительных усилителях встречается редко. Эмиттерный повторитель обладает наибольшим из всех трех схем входным наименьшим выходным сопротивлениями, поэтому его применяют в тех случаях, когда эта особенность позволяет согласовать те или иные звенья усилителя в целях улучшения качества усиления. В табл. 12 дается сопоставление различных схем включения транзисторов.

Рассмотрим усилительный каскад с ОЭ. При расчете каскада усилителя обычно являются известными: 1)  - сопротивление нагрузки, на которую должен работать рассчитываемый каскад. Нагрузкой может являться и аналогичный каскад; 2)  или  - необходимое значение амплитуды тока или напряжения нагрузки; 3) допустимые частотные искажения; 4); диапазон рабочих температур; 5) в большинстве случаев является заданным напряжение источника питания коллекторной цепи.

В результате расчета должны быть определены: 1) тип транзистора; 2) режим работы" выбранного транзистора; 3} параметры каскада; 4) значения всех элементов схемы (резисторы, конденсаторы), их параметры и типы.

| № | Параметр | Схема включения |
| --- | --- | --- |
|  |  | с общей базой (ОБ) | с общим эмиттером (ОЭ) | с общим коллектором (ОК) |
| 1 | Коэффициент усиления по напряжению |  |  |  |
| 2 | Коэффициент усиления по току |  |  |  |
| 3 | Коэффициент усиления по мощности |  |  |  |
| 4 | Входное сопротивление |  |  |  |
| 5 | Выходное сопротивление |  |  |  |

Расчет усилителей.

Расчет каскада транзисторного усилителя напряжения

низкой частоты с реостатно-емкостной связью.

Последовательность расчета приводится для транзистора, включенного по схеме ОЭ (общий эмиттер). На рис. 42 дана схема каскада усилителя.

Исходные данные: 1) напряжение на выходе каскада  (напряжение на нагрузке); 2) сопротивление нагрузки  3) нижняя граничная частота  4) допустимое значение коэффициента частотных искажений каскада в области нижних частот; 5) напряжение источника питания .

Примечание. Считать, что каскад работает в стационарных условиях (). При расчете влиянием температуры на режим транзистора пренебрегаем.

Определить: 1) тип транзистора; 2) режим работы транзистора 3) сопротивление коллекторной нагрузки  4) сопротивление в цепи эмиттера  5} сопротивления делителя напряжения  стабилизирующие режим работы транзистора; 6) емкость разделительного конденсатора ; 7) емкость конденсатора в цепи эмиттера  8) коэффициент усиления каскада по напряжению .

Порядок расчета: 1. Выбираем тип транзистора, руководствуясь следующими соображениями: а) ,  - наибольшее допустимое напряжение между коллектором и эмиттером, приводится в справочниках; б) ,  -наибольшая возможная амплитуда тока нагрузки;  - наибольший допустимый ток коллектора, приводится в справочниках.

Примечания: 1) Заданному диапазону температур удовлетворяет любой транзистор.

2) Для выбранного типа транзистора выписать из справочника значения коэффициентов, усиления по току для ОЭ  и . В некоторых справочниках дается коэффициент усиления  по току для схемы ОБ и начальный ток коллектора . Тогда  (при выборе режима работы транзистора необходимо выполнять условия ).

3) Для каскадов усилителей напряжения обычно применяют маломощные транзисторы типа ГТ-108, ГТ-109, МП20, МП21, МП25,МП40, МП41, МП42, МП111, МП113 и др. (Справочник по полупроводниковым диодам, транзисторам и интегральным схемам /Под ред. Н. Н. Горюнова. - М.: Энергия, 1972; Справочник - транзисторы/ Под ред. Н. Ф. Николаевского.- М: Связь, 1969; Лавриненко В. Ю. Справочник по полупроводниковым приборам. – Киев: Техника, 1980; Справочник радиолюбителя-конструктора. - М.: Энергия, 1977).

2. Режим работы транзистора определяем по нагрузочной прямой, построенной на семействе входных статических (коллекторных) характеристик для ОЭ. Построение нагрузочной прямой показано на рис. 45. Нагрузочная прямая строится по двум точкам: т. 0 - точка покоя (рабочая) и т. 1, которая определяется величиной напряжения источника питания . Координатами т. 0 являются ток покоя  и напряжение покоя  (т. е. ток и напряжение, соответствующие  = 0).

Можно принять .

Напряжение покоя

.

где  - наименьшее допустимое напряжение .

При  возникают значительные нелинейные искажения, так как в рабочую зону попадают участки характеристик, обладающие большой кривизной. Для маломощных транзисторов можно принять .

3. Определяем величины сопротивлений  и .

По выходным характеристикам (см. рис. 45) определяем . Общее сопротивление в цепи эмиттер – коллектор:

,

где  - ток, определяемый т. 1, т.е. точкой пересечения нагрузочной прямой, с осью токов.

Принимая , получим

; .

4. Определяем наибольшие амплитудные значения входного сигнала тока  и напряжения , необходимые для обеспечения заданного значения . Задавшись наименьшим значением коэффициента усиления транзистора по току , получим

,

Причем не должен превышать величины , где для маломощных транзисторов ,

По входной статической характеристике для схемы ОЭ (рис. 46) и найденным значениям  и  находят, величину .

5. Определяем входное сопротивление  каскада переменному току (без учета делителя напряжения  и ):

.

6. Определяем сопротивления делителя  и . Для уменьшения шунтирующего действия делителя на входную цепь каскада по переменному току принимают , где .

Тогда

; .

7. Определяем коэффициент нестабильности работы каскада:

,

где  - наибольший возможный коэффициент усиления по току выбранного типа транзистора.

Для нормальной работы каскада коэффициент нестабильности  не должен превышать нескольких единиц.

8. Определяем емкость разделительного конденсатора :

; ,

где.  - выходное сопротивление транзистора, определяемое по выходным статическим характеристикам для схемы ОЭ. В большинстве случаев  поэтому можно принять .

9. Определяем емкость конденсатора .

10. Определяем коэффициент усиления каскада по напряжению .

Примечание. Приведенный порядок расчета не учитывает требований на стабильность работы каскада.

Задача. Рассчитать Каскад транзисторного усилителя напряжения для схемы с общим эмиттером, (см. рис. 42):

, , Гц;

, .

Решение. 1. ;

.

Выбираем транзистор МП42А, для которого , ,, , .

2. Для построения нагрузочной прямой находим (рабочую) точку покоя (т. 0), для этого определяем

;

.

Вторая точка нагрузочной прямой. По полученным величинам строится нагрузочная прямая.

3. По статическим выходным характеристикам и нагрузочной прямой находим , откуда

.

Следовательно,

;

.

4. Наименьший коэффициент усиления по току (для схемы ОЭ) для транзистора МП42А ,тогда . Из-за малого значения  можно принять  и следовательно, .

.

Амплитуда входного тока

По входной статической характеристике (для схемы ОЭ)

5. Находим входное сопротивление транзистора переменному току

6. Для определения  и  находим . Отсюда

7. Определяем, будет ли схема достаточно стабильна

Следовательно, работа рассчитанного каскада достаточно стабильна.

8. Определяем емкость

Принимаем

Определяем емкость

Для полного устранения отрицательной обратной связи необходимо включить . Эта емкость слишком велика. Обычно используют Принимаем

10. Коэффициент усиления каскада по напряжению будет равен

Расчет каскада однотактного транзисторного усилителя мощности.

Последовательность расчета приводится для транзистора, включенного по схеме с общим эмиттером (ОЭ). На рис. 47 дана принципиальная схема каскада однотактного усилителя мощности.

Исходные данные: 1.) мощность на выходе каскада  2) сопротивление нагрузки . 3) нижняя граничная частота . 4) коэффициент частотных искажений каскада на нижних частотах . 5) напряжение источника: питания .

Примечание, Принимая  и , влиянием температуры на режим работы транзистора пренебрегаем.

Определить: 1) тип транзистора; 2) режим работы транзистора; 3) сопротивление в цепи эмиттера . 4) емкость конденсатора . 5) сопротивления делителя  и . 6) коэффициент усиления каскада по мощности . 7) коэффициент трансформации трансформатора . 8) сопротивления первичной и вторичной обмоток трансформатора  и . 9) индуктивность первичной обмотки трансформатора  10) площадь поверхности охлаждающего радиатора, если он необходим, .

Порядок расчета. 1. Для выбора типа транзистора необходимо определить мощность , которая будет выделяться на транзисторе:  где  - коэффициент использования транзистора  чем больше напряжение питания , тем больше );  - мощность, отдаваемая транзистором: . К. п. д. трансформатора  принимают равным

Ориентировочно определяют падения напряжений на активном сопротивлении первичной обмотки трансформатора  и .на сопротивлении :

.

Тогда наибольшее возможное напряжение на транзисторе

.

По найденным значениям  и  подбирают транзистор.

Примечание. Для выбранного транзистора выписать из справочника: а) допустимый ток коллектора . б) допустимое напряжение на коллекторе . в) наибольшую рассеиваемую мощность на транзисторе . г) наименьший коэффициент усиления по току . д) начальный ток коллектора  е) тепловое сопротивление . ж) наибольшую допустимую температуру коллекторного перехода .

2. На выходных статических характеристиках (для ОЭ) находят положение точки покоя (рабочей) т. 0 (рис. 48), для этого определяют напряжение на коллекторе при  и ток покоя коллектора

; .

Через т. О и 4 (;) проводят нагрузочную прямую. Для определения рабочего участка нагрузочной прямой задаются величиной остаточного напряжения  (часто принимают ) и наименьшим током коллектора  ( - начальный ток коллектора, дается в справочнике). По величине  определяют  (т. 2); необходимо, чтобы .

Без существенной ошибки можно принять . Таким образом, рабочий участок находится между т. 2 и 3. Наибольшая возможная амплитуда, напряжения выходного сигнала

Наибольшая амплитуда тока  определяется т. 0 и 3 (или т. 0 и 2). После этого проверяют, обеспечит ли выбранный режим заданную мощность .

В соответствии с построенной нагрузочной прямой находят . При правильно выбранном режиме .

Если это условие, не выполняется, то увеличивают наклон нагрузочной прямой (значение  берут большим).

Необходимо иметь в виду, что нагрузочная прямая не должна выходить из области, ограничиваемой гиперболой допустимых мощностей:

( - берется из справочника).

Затем рассчитывают наибольшее и наименьшее значения входного тока:

; .

и фиксируют их величину на входной статической характеристике схемы ОЭ (рис. 49).

По т. 1 и 2 входной характеристики находят наибольшее и наименьшее напряжения  и  и наибольшую амплитуду напряжения входного сигнала. Далее определяют мощность входного сигнала

и входное сопротивление транзистора переменному току

3. Сопротивление цепи эмиттера  определяется по падению напряжения на этом сопротивлении. Приняв , получаем .

4. Емкость конденсатора, шунтирующего  определяется из выражения  (при  блокировочный конденсатор не ставят).

5. Сопротивление делителя переменному току  должно удовлетворять условию , тогда ; .

6. Коэффициент усиления каскада по мощности

.

7. Для расчета коэффициента трансформации трансформатора по наклону нагрузочной прямой (см. рис. 48) определяют величину сопротивления коллекторной нагрузки переменному току

.

Тогда коэффициент трансформации трансформатора будет равен

.

8. Сопротивления обмоток выходного трансформатора

; .

9. Индуктивность первичной обмотки

.

10. При необходимости определяют площадь поверхности охлаждающего радиатора

,

где  - наибольшая допустимая температура коллекторного перехода (дается в справочнике);  - наибольшая возможная температура окружающей среды.

Задача. Рассчитать каскад транзисторного усилителя мощности для схемы ОЭ (см, рис. 47), если известны , , , , .

Решение.

1. ; .

Падение напряжения на  принимаем равным

,

тогда

.

Полученными значениями  и  соответствует транзистор ГТ430А, у которого , , , , , , .

2. определяем положение точки покоя (т. 0)

;

.

Принимаем . Воспользовавшись характеристиками, которые даны в справочнике, нагрузочную прямую проводим через точки ,  и , .

Наибольшее значение напряжения

•Такой амплитуде напряжения выходного сигнала будут соответствовать напряжения:

;

.

Для этих напряжений находим

; .

Тогда удвоенная амплитуда тока выходного сигнала

.

Проверим правильность выбора режима:

.

Следовательно, необходимо выбрать новую точку покоя и, возможно, изменить наклон нагрузочной прямой. Так как  велик, то, перемещая точку покоя по построенной нагрузочной прямой вправо будем увеличивать , при этом возрастет и . Для нового положения точки покоя (рабочей) принимаем ; .

Тогда

;

; ;

; ;

/

Проверяем новый режим:

,что вполне достаточно.

Определяем наибольшее и наименьшее значения входного тока

; .

По входной статической характеристике для схемы ОЭ находим

; .

Находим удвоенные амплитудные значения входного сигнала

;

;

;

/

3. Приняв  найдем

.

4. Определим емкость конденсатора

.

Так как требуемая емкость чрезмерно велика, то ее не ставят.

5. найдем значения сопротивлений делителя. Приняв , получим

;

.

Принимаем ближайшие стандартные значения: , .

6. Коэффициент усиления каскада по мощности

.

7. для расчета параметров трансформатора определим величину сопротивления коллекторной нагрузки:

,

тогда

.

8. ;

.

9. .

Принимаем .

10.Так как , то необходим радиатор охлаждения площадью

.

При анализе транзисторных усилителей широкое распространение получили h-параметры. Электрическое состояние транзистора, включенного по схеме с общим эмиттером характеризуется четырьмя величинами: , ,  и . Из практических соображений удобно выбирать в качестве независимых величин  и  тогда  и .

В усилительных схемах входным и выходным сигналами являются приращения входных и выходных напряжений и токов. В пределах линейной части характеристик для приращений  и  справедливы равенства

;

,

где  - соответствующие частные производные, которые легко могут быть найдены по семейству входных и выходных характеристик транзистора, включенного по схеме ОЭ:

при ;

при ;

при ;

при .

представляет собой входное сопротивление транзистора. Безразмерный параметр  является коэффициентом обратной связи по напряжению. Как показывает анализ схем на транзисторах, величина  поэтому при практических расчетах его можно полагать равным нулю:  - безразмерный коэффициент передачи по току, характеризующий усилительные свойства (по току) транзистора при постоянном напряжении на коллекторе;  имеет размерность проводимости и характеризует выходную проводимость транзистора при постоянной токе базы.

ПОНЯТИЕ ОБ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМАХ.

Применение электронных устройств для решения современных технических задач приводит к существенному усложнению их электрических схем. Анализ развития электронной техники показывает, что примерно в течение 10 лет сложность электронных устройств возрастает приблизительно в 10 раз. Такой рост приводит к возникновению в первую очередь проблемы надежности как элементов схем, так и электрических соединений между ними. Усложнение электронной аппаратуры приводит к увеличению вероятности отказов из-за увеличения отказов комплектующих элементов: и отказов в цепях электрических соединений.

Существенное увеличение надежности возможно только при значительном уменьшении числа комплектующих элементов за счет увеличения их функциональной сложности при повышении надежности их работы. Создание новых комплектующих изделий стало возможным на основе внедрения в электронную технику принципов элементной интеграции, т.е. объединения в одном сложном миниатюрном элементе многих простых элементов (резисторов, диодов, транзисторов и т.п.). Полученный в результате такого объединения сложный микроэлемент называют интегральной микросхемой. Таким образом, интегральные микросхемы - это микроэлектронные изделия, состоящие из активных элементов (транзисторов, диодов), пассивных элементов, (резисторов, конденсаторов, дросселей) и соединительных проводов, которые изготавливаются в едином технологическом процессе, электрически соединены между собой, заключены в общий корпус и представляют единое целое. По технологии изготовления интегральные микросхемы делятся на полупроводниковые, в которых все элементы формируются в полупроводниковом материале, и гибридные, которые выполняются в виде пленок, наносимых на поверхность диэлектрического материала, и навесных бескорпусных элементов (транзисторов, конденсаторов и т.п.), прикрепляемых к основанию. В отличие от гибридных интегральных микросхем, которые состоят из двух различных типов элементов: тонкопленочных резисторов, конденсаторов, соединительных проводов и навесных транзисторов, дросселей я конденсаторов большой емкости, полупроводниковые интегральные микросхемы состоят, как правило, из отдельных областей кристалла, каждая из которых выполняет функцию резистора, конденсатора, диода или транзистора. Дроссели в таких микросхемах создавать очень трудно; поэтому большинство схем проектируется так, чтобы исключить применение индуктивных элементов. Все эти элементы схемы получают в едином технологическом цикле в кристалле полупроводника. Это позволяет существенно усложнять микросхему и увеличивать число активных и пассивных элементов практически без повышения трудоемкости изготовления. При этом можно создавать весьма сложные микросхемы с большой (содержащей более 150 элементов) степенью интеграции при вполне удовлетворительной себестоимости.

Полупроводниковые интегральные микросхемы могут рассеивать мощности порядка 50 —100 мВт; работать до частот 20 — 100 мГц, обеспечивать время задержки не более 2--5 нс. Надежность этих схем весьма высока: в пределах нагруженных режимов среднее время безотказной работы может достигать  ч. Электронные устройства, выполненные на полупроводниковых интегральных микросхемах, могут иметь плотность монтажа до 500 элементов (резисторов, конденсаторов, транзисторов, диодов) на кубический сантиметр. Это позволяет увеличить плотность элементов в 20 — 50 раз посравнению с микромодульными схемами. Среднее время безотказной работы устройства, содержащего  элементов, может достигать 10 — 20 .тыс. ч. Преимуществом интегральных микросхем являются также высокое быстродействие, так как малые размеры схем обеспечивают снижение таких паразитных параметров, как междуэлектродные емкости и индуктивности соединительных проводов; высокая экономичность (даже большие интегральные схемы обычно потребляют не более 100-200 мВт). Такая малая величина потребляемой мощности позволяет снизить расход электроэнергии и уменьшить массу источников питания устройств, выполненных с применением интегральных схем. Некоторым недостатком интегральных микросхем является небольшая величина их выходной мощности (обычно 50 — 100 мВт), что обусловлено в основном малыми габаритами и сложностью отвода тепла от микросхем. Общетехнические параметры интегральных микросхем — механическая прочность, диапазон рабочих температур, устойчивость к. пониженным и повышенным давлениям и влагоустойчивость, как правило, не хуже, чем у диодов и транзисторов. Основными функциональными параметрами интегральных микросхем являются: коэффициент усиления , входное сопротивление , выходное сопротивление , максимальная величина выходного напряжения , рабочий диапазон частот  и , где  — нижняя рабочая частота;  — верхняя рабочая частота.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ.

1. Принцип устройства электроннолучевых трубок. Назначение трубок, их маркировка.

2. Расскажите о прохождении электрического тока через пространство, заполненное разреженным газом.

3. Формы (виды) газового разряда.

4. Устройство и работа тиратрона тлеющего разряда.

5. Почему после зажигания тиратрона его сетка теряет свое управляющее действие?

6. Внутриатомное строение чистого полупроводника.

7. Как влияют примеси на проводимость полупроводника?

8. Электронная (типа n) проводимость полупроводников.

9. Дырочная (типа p) проводимость.

10. Процесс  прохождения тока через электронно-дырочный переход.

11. Устройство и свойства точечных и плоскостного диодов.

12.Полевые транзисторы и тиристоры.

13. Устройство и работа полупроводникового триода.

14. Что называется коэффициентом усиления по току? напряжению? Каковы их значения для транзисторов?

15. Принцип выпрямления переменного тока.

16. По каким признакам классифицируются усилители низкой частоты и каковы их особенности?

17. Как определяется коэффициент усиления усилительного каскада?

18. В каких случаях используют многокаскадные усилители?

19. Каким образом осуществляется связь между каскадами в многокаскадном усилителе?

20. Что такое амплитудная характеристика усилителя?

21. Что такое частотная характеристика усилителя?

22. Чем определяется максимальное значение коэффициента усиления усилителя?

23. Что такое обратная связь в усилителях? Какие виды обратной связи вы знаете?

24. Как изменяется коэффициент усиления с увеличением глубины отрицательной обратной связи?

25. При каких условиях происходит переход усилителя в режим самовозбуждения?

26. Как влияет отрицательная обратная связь на стабильность работы усилителя?

27 Принципиальное отличие усилителя мощности от усилителя напряжения.

28. Назначение усилителя напряжения.

29. Принцип работы усилителя напряжения на сопротивлениях с автоматическим смещением. Назначение элементов схемы.

30. Принцип действия схемы усилителя напряжения на полупроводниковом триоде с общим эмиттером.

31. Какие характеристики являются входными и выходными каждой из схем включения транзистора?

32. Что такое h-параметры транзистора?

33. Что такое рабочая точка транзистора?

34. Почему для усилителя с общим коллектором коэффициент усиления по напряжению меньше единицы?

35. В чем преимущество усилителя по схеме с общим коллектором перед другими схемами усилителей?

36. За счет чего достигается усиление мощности в схемах с полупроводниковым триодом?

37. Начертите схему и объясните принцип работы генератора с автотрансформаторной (индуктивной) обратной связью.

38. Сравнение LC-генераторов с RC-генераторами.

39. Какие параметры диодов ограничивают величину мощности, которую необходимо получить на нагрузке?

40. Принцип работы импульсных устройств.

41. Чем вызвана необходимость перехода на интегральные схемы?

42. Особенности микроэлектронных устройств.

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 3.

Задача 1, варианты 0 – 25. Рассчитать каскад транзисторного усилителя напряжения, принципиальная схема которого изображена на рис. 42. Данные для расчета приведены в табл. 13.

Таблица 13

| Вариант | Данные для расчета |
| --- | --- |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 3,0 2,0 1,0 5,0 8,0 2,4 3,4 1,6 4,0 2,2 3,4 1,5 1,7 1,8 2,0 2,1 2,3 2,5 2,7 2,8 3,0 3,1 3,2 3,5 3,6 3,8 | 600 400 250 450 350 600 550 280 590 440 600 200 250 300 350 400 450 480 500 520 540 550 580 560 480 320 | 100 90 120 200 150 180 140 160 170 110 150 60 70 80 90 120 140 150 160 170 180 200 220 230 250 270 | 12 6 9 27 12 3 12 6 27 9 12 3 6 9 12 15 18 24 27 24 20 18 15 12 9 6 |

Задача 2, варианты 26 – 50. Рассчитать каскад транзисторного усилителя напряжения, принципиальная схема которого изображена на рис. 47. Данные для расчета приведены в табл. 14.

Таблица 14

| Вариант | Данные для расчета |
| --- | --- |
| 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 | 1,8 1,0 3,0 2,0 0,9 2,5 0,5 0,1 1,5 4,0 2,5 2,5 2,5 2,0 2,0 2,0 2,0 1,5 1,5 1,5 1,5 4,0 4,0 4,0 3,0 | 9 3 5 6 10 4 12 20 8 4 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 3 6 9 6 | 70 90 100 110 50 120 140 160 180 200 100 100 100 160 160 160 200 200 200 120 120 140 140 140 140 | 1,20 1,25 1,22 1,16 1,12 1,18 1,14 1,26 1,28 1,30 1,12 1,12 1,15 1,15 1,5 1,20 1,20 1,20 1,25 1,25 1,25 1,20 1,22 1,28 1,30 | 12 9 27 6 12 12 9 27 27 27 12 12 12 12 12 24 24 24 24 24 24 9 9 9 9 |

Список использованной литературы

Г. Копылов И.П. Электрические машины: Учебник для ВУЗов. М.: Энергоатомиздат, 1986. 360 с.

2. Общая электротехника с основами электроники: Контрольные задания для учащихся-заочников всех технических специальностей, кроме электротехнических и некоторых энергетических специальностей средних специальных учебных заведений/ Ю.А. Михеев, М.И. Григоревский - М.: Высш. школа. 1989. - 176 с.: ил.

3. Электротехника: Программа, методические указания и контрольные задания для студентов-заочников инженерно-технических (не электротехнических) спец. ВУЗов./ Волынский Б.А. - 4-е изд. - М.: Высш. школа. 982.-95с.

4. Электротехника и основы электротехники: Методические указания и контрольные задания для студентов-заочников инженерно-технических специальностей ВУЗов./Соколов Б.Л.. Соколов В.Б. - 3-е изд. - М.: Высш. школа, 1981. -127 с.