КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

по курсу "Автоматизация технологических процессов"

для студентов заочной формы обучения всех специальностей

Контрольная работа по курсу «Автоматизация производственных процессов» для студентов заочной формы обучения всех специальностей включает в себя две задачи: описание приборов, обеспечивающих контроль или регулирование технологических параметров, и определение поведения объекта регулирования при действии на него заданного возмущения.

Задача

Определить поведение объекта регулирования (зависимость технологического параметра от времени) при действии на объект заданного возмущения (в некоторый момент времени t0 возмущение  изменяется скачком от 0 до 0 и затем остается на уровне 0). Поведение объекта регулирования в отклонениях от номинального режима, характеризуемого отсутствием возмущения, описывается дифференциальным уравнением

,

где    х - отклонение технологического параметра, вызываемое действием возмущения.

Построить график х(t) по 10 - 12 точкам, приняв t0 = 0 и изменяя t от 0 
до 3Т.

Указать потребную наименьшую частоту (или наибольший интервал t) подключений контролирующего прибора к рассматриваемому объекту регулирования при следующих условиях.

Один контролирующий прибор поочередно обслуживает несколько однотипных объектов регулирования, одним из которых является рассматриваемый объект. Момент появления возмущения  = 0 заранее неизвестен. Если контролирующий прибор подключается к объекту раньше, чем отклонение контролируемого параметра х превысит заданное значение х0, то система регулирования успеет своевременно принять меры для устранения этого отклонения прежде, чем оно превысит допустимый с точки зрения технологии уровень. Инерционностью контролирующего прибора пренебрегаем.

Варианты данных приведены в табл. 2.

Таблица 2. Данные для расчета

| Вариант | Технологический параметр | Т | К | 0 | х0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | Уровень Температура Влажность Давление Концентрация рН - фактор Расход | 10 с 20 с 15 с 30 с 60 с 40 с 2 с 6 с 8 с 1 с | 1000 с/м2 300 с/м2 0,3 К/Вт 0,7 К/Вт 1 0,5 0,3 25 г.с/л2 1,4 с/л 7,5 м/с | 0,0001 м3/с 0,001 м3/с 10 Вт 20 Вт 6 % 4 % 50 кПа 0,2 л/с 0,3 л/с 0,0002 м2 | 0,05 м 0,1 м 2 К 4 К 3 % 0,5 % 10 кПа 2 г/л 0,2 0,001 м3/с |

Решение приведенного выше уравнения объекта регулирования в рассматриваемом случае имеет вид

;	при t  t0 , x = 0.

Проверить точность определения t0, подставив в вышеприведенное решение x0 вместо x и найдя аналитически .

Библиографический список

1. Кошарский, А. Б. Автоматические приборы, регуляторы и вычислительные системы / А. Б. Кошарский. – М.: Машиностроение, 1976. – 485 с.

2. Наумов, В. Н. Автоматика и автоматизация производственных процессов в легкой промышленности. / В. Н. Наумов, Л. И. Пятов – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1981. – 255 с.

3. Нудлер, Г. И., Тульчин И. К. Основы автоматизации производства / 
Г. И. Нудлер, И. К. Тульчин  – М.: Высшая школа, 1976. – 184 с.

4. Жарковский, Б. И. Приборы автоматического контроля и регулирования / Б. И. Жарковский  – М.: Высшая школа, 1989. – 335 с.