Задание 2. Даны отсчеты значений постоянного тока I и активного сопротивления R, через которое протекает этот ток, снятые со шкал приборов известного класса точности (табл. 1). Получить результаты прямых измерений тока и сопротивления. Обеспечить надежность результатов измерений α.

| Вариант 19 |
| --- |
| Надежность результатов измерений α, % |
| 98 |
| I, мкА | R, кОм |
| 110 | 32,1 |
| 105 | 32,6 |
| 102 | 32,5 |
| 100 | 32,9 |
| 99 | 33,0 |
| 98 | 33,7 |
| 97 | 34,9 |
| 82 | 34,6 |
| 97 | 27,1 |
| 96 | 29,4 |
| Амперметра | Омметра |
| Класс точности |
| 0,5 | 1 |
| Пределы шкалы |
| 400, мкА | 50, кОм |

Пример обработки прямых измерений.

Вольтметром измерено 10 отсчетов напряжение U в электрической цепи. Вольтметр, класс точности которого К = 2,5, имеет максимальное значение шкалы, равное А = 200 В. Результаты измерений представлены в табл. 3.

Таблица 3

| Номер опыта | Напряжение U, В |
| --- | --- |
| 1 | 145 |
| 2 | 140 |
| 3 | 145 |
| 4 | 105 |
| 5 | 130 |
| 6 | 150 |
| 7 | 150 |
| 8 | 155 |
| 9 | 175 |

Обработать результаты измерений, обеспечив 98 % надежность оценки напряжения.

Вычисляем инструментальную погрешность

Для заданной    доверительной   вероятности α  =  98 %  и  количества   отсчетов N  =  10 определяем коэффициент доверия  (прил., табл. 1).

Вычисляем среднее значение

Вычисляем среднее квадратическое отклонение отсчетов

Проверяем отсчеты на наличие промахов.

Аномальным отсчетом является отсчет № 4. Вычисляем нормированное отклонение U4 от среднего значения

Согласно данным прил., табл. 2, количество опытов, при котором полученный отсчет нельзя считать промахом, равно 17. Это число больше, чем N = 10. Следовательно, отсчет U4 = 105 В является промахом и его нужно удалить из обрабатываемого ряда.

Новый ряд отсчетов напряжения (N =  9, ).

Вычисляем новое среднее значение

Вычисляем среднее квадратическое отклонение отсчетов

В.

Вычисляем случайную составляющую погрешности

В,

Вычисляем полную погрешность:

абсолютную

относительную

После округлений результат измерения напряжения записываем в виде

В % %.

Задание 3. Даны результаты прямых измерений некоторых физических величин и уравнение их связи с другой физической величиной (табл. 2). Найти значение этой величины и оценить его погрешность. Погрешность косвенных измерений определить двумя способами: 1) с помощью вычисления частных производных измеряемой величины по ее аргументам; 2) с помощью вычисления конечных приращений.

Вариант 19

=0,074 кг/моль R = 8,31 р = (3,56 ± 0,002) МПа ρ = (714 ± 2) кг/м3 Т = (467 ± 8) К

Пример обработки результатов косвенных измерений

Прямыми измерениями найдены значения массы m, радиуса R и линейной скорости υ равномерного вращения по окружности материальной точки. Необходимо оценить значение центробежной силы F, действующей на материальную точку.

г,  мм,  м/с, .

Рассмотрим три способа расчета погрешности косвенных измерений.

1. Алгоритм, использующий вычисление производных измеряемой величины по ее аргументам.

Вычисляем среднее значение силы

2,68  кН.

Находим частные производные и вычисляем их значения при средних значениях аргументов:

Н/г;

Н/мм;

Н∙с/м.

Вычисляем  составляющие  погрешности  от   каждого аргумента:

;

;

.

Вычисляем полную погрешность:

абсолютную

;

относительную

.

После   округления  записываем   результат    косвенных измерений

кН  %.

2. Алгоритм, использующий вычисление приращений измеряемой величины по ее аргументам.

Вычисляем среднее значение силы

Вычисляем  приращения функции по ее аргументам:

.

Вычисляем полную погрешность:

абсолютную

;

относительную

.

После   округления  записываем   результат    косвенных измерений

кН  %.